## Slide 1
Proiect “Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național” Cod My SMIS2014+: 139703
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
REGIUNE | JUDEȚ | DESCRIERE ACHIZIȚII
REGIUNEA CENTRU | ALBA | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Localitate stabilită prin activitatea A1.1.3) Instalare echipamente prelevare PM10
 | BRAȘOV | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Localitate stabilită prin activitatea A1.1.3) Instalare echipamente prelevare PM10
 | HARGHITA | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Localitate stabilită prin activitatea A1.1.3) Instalare echipamente prelevare PM10
 | SIBIU | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Municipiul Sibiu) Instalare echipamente prelevare PM10

## Slide 2
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
Perioada de iarnă (1 octombrie – 31 martie cf. L.104/2011)
Perioada de vară (1 aprilie – 30 septembrie cf. L.104/2011)
C I
C II
C III
C IV
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Reprezentarea grafică a valorilor zilnice separat pentru cele 4 campanii, pentru fiecare amplasament propus, pentru PM10 , PM2,5
Prezentarea tabelară a mediei valorilor zilnice pentru PM10 și a valorii maxime pentru fiecare campanie și fiecare amplasament propus, pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) și a valorii maxime zilnice pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) pentru PM2,5
Campaniile
Locațiile
1
2
3
Legendă
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Rezultatele determinărilor
BaP în mod similar cu PM2,5
UM: ng/m3

Concentrații maxime
Facultative – nu sunt prevăzute în proiect
Calendarul campaniilor (1 – 12 lunile anului)
C V

## Slide 3
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Parametrii statistici relevanți pentru cele mai mari concentrații:
PM10: concentrația medie și concentrația maximă zilnică
PM2,5: concentrația medie
BaP: concentrația medie
Pentru PM2,5 (dacă rezultatele analizelor nu coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru PM10 și PM2,5 (dacă rezultatele analizelor coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru BaP: se prezintă analiza
O analiză generală privind contribuția surselor, în care:
„media POIM„ reprezintă media rezultatelor obținute în toate campaniile pentru toate cele trei amplasamente; nu este prezentată pentru fiecare amplasament în parte
”media RNMCA„ este media determinărilor din zilele care corespund perioadei de prelevare din campaniile POIM;
Au fost utilizate și valorile de la analizorul automat pentru PM2,5 amplasat la BV-6 (analizor Derenda)
- Comentarii
- Propunere amplasament stație
O analiză detaliată privind contribuția surselor, pentru fiecare amplasament în parte, cu evidențierea numărului de zile cu „creșteri„ negative (neconcordanța dintre rezultate POIM și RNMCA).

## Slide 4
Locația 2: Bd. Unirii nr. 17 (Biserica Reformată)
Locația 3:
Str. Tăbăcari (Biserica şi Mănastirea Franciscană)
municipiul Făgăraș
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
Calendarul
Campaniilor
C1, C2, C3, C4
Locația 1:
Str. Ghioceilor nr. 1
Perioada de iarnă
(3 campanii)
Perioada de vară
(3 campanii)
Distribuția campaniilor pe anotimpuri
decembrie | martie | iunie | septembrie
ianuarie | aprilie | iulie | octombrie
februarie | mai | august | noiembrie
AMPLASARE PUNCTE DE PRELEVARE campanii POIM
Zona de evaluare a calității aerului BRAȘOV
BV1, BV2, BV3

## Slide 5
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
Comentarii:
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația BV2;
Concentrațiile medii au valori relativ apropiate (36,7 µg/m3, 38,4 µg/m3, 41,2 µg/m3);
Concentrația maximă pe 24 ore a fost determinată pentru locația BV2
Chart: PM10 - Locația BV1
 | 36.6848 | 27.2645 | 43.1159 | 58.7862 | 26.3587
 | 47.5543 | 30.5254 | 35.779 | 28.8043 | 30.3442
 | 47.0109 | 30.8877 | 59.692 | 21.1051 | 26.721
Chart: PM10 - Locația BV2
 | 54.7101 | 31.5217 | 104.6196 | 28.1703 | 22.6449
 | 55.163 | 36.7754 | 41.3043 | 36.1413 | 23.3696
 | 51.8116 | 33.5145 | 30.8877 | 34.2391 | 32.5181
Chart: PM10 - Locația BV3
 | 32.7899 | 28.1703 | 49.1848 | 33.7862 | 25.5435
 | 37.0471 | 24.0036 | 39.8551 | 43.0254 | 30.6159
 | 55.3442 | 30.2536 | 82.6993 | 26.8116 | 36.413
Chart: PM10 - Mediile concentrațiilor (toate campaniile) și valorile maxime pentru cele 3 locații (din toate campaniile)
| BV1 | BV2 | BV3
media | 36.7089 | 41.1594 | 38.3696
Max | 59.692 | 104.6196 | 82.6993

## Slide 6
Chart: CORELAȚIE DETERMINĂRI GRAVIMETRICE BV-6 RNMCA (FU) ȘI POIM (T) PM10
BV II (a), III (a, b, c), IV (a, b, c) | 27.2645 | 30.5254 | 30.8877 | 31.5217 | 36.7754 | 33.5145 | 28.1703 | 24.0036 | 30.2536 | 49.1848 | 39.8551 | 82.6993 | 104.6196 | 41.3043 | 30.8877 | 43.1159 | 35.779 | 59.692 | 58.7862 | 28.8043 | 21.1051 | 28.1703 | 36.1413 | 34.2391 | 33.7862 | 43.0254 | 26.8116 | 26.3587 | 30.3442 | 26.721 | 22.6449 | 23.3696 | 32.5181 | 25.5435 | 30.6159 | 36.413
9
3
4
8

## Slide 7
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Comentarii:
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația BV2;
Concentrațiile medii au valori apropiate: 27,7 µg/m3, 29,20 µg/m3 31,6 µg/m3, ceea ce poate indica o bună reprezentativitate a locațiilor propuse.
Chart: PM2,5 - Locația BV1
 | 29.9819 | 13.2246 | 35.6884 | 47.7355 | 14.9457
 | 42.9348 | 15.1268 | 30.6159 | 22.8261 | 18.5688
 | 39.7645 | 17.7536 | 50.2717 | 16.9384 | 18.3877
Chart: PM2,5 - Locația BV2
 | 45.6522 | 18.5688 | 78.8949 | 23.0978 | 16.4855
 | 48.5507 | 20.7428 | 32.6993 | 30.4348 | 18.2971
 | 45.471 | 19.2935 | 27.4457 | 29.2572 | 19.7464
Chart: PM2,5 - Locația BV3
 | 28.442 | 14.4022 | 42.3007 | 29.4384 | 19.837
 | 24.6377 | 12.1377 | 33.1522 | 35.3261 | 23.5507
 | 43.3877 | 19.5652 | 63.587 | 20.6522 | 27.5362
Chart: PM2,5 - Mediile concentrațiilor
| BV1 | BV2 | BV3
media | 27.651 | 31.6425 | 29.1969

## Slide 8
Chart: CORELAȚIE DETERMINĂRI automate (analizor Derenda) BV-6 RNMCA (FU) ȘI POIM (T) PM2,5
BV III (a, b, c), IV (a, b, c) | 42.3007 | 33.1522 | 63.587 | 78.8949 | 32.6993 | 27.4457 | 35.6884 | 30.6159 | 50.2717 | 47.7355 | 22.8261 | 16.9384 | 23.0978 | 30.4348 | 29.2572 | 29.4384 | 35.3261 | 20.6522 | 14.9457 | 18.5688 | 18.3877 | 16.4855 | 18.2971 | 19.7464 | 19.837 | 23.5507 | 27.5362
3
4
8

## Slide 9
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
Comentarii:
În perioada de iarnă (lunile februarie, martie) au fost determinate cele mai mari concentrații;
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația BV3
Chart: Benzo(a)piren - Locația BV1
 | 1.39 | 0.21 | 1.11 | 1.09 | 0.16
 | 0.89 | 0.28 | 1.26 | 0.3 | 0.1
 | 0.82 | 0.2 | 3.52 | 0.26 | 0.06
Chart: Benzo(a)piren - Locația BV2
 | 0.8 | 0.6 | 2.33 | 0.8 | 0.12
 | 1.91 | 0.44 | 0.72 | 1.39 | 0.05
 | 1.09 | 0.66 | 0.43 | 0.61 | 0.11
Chart: Benzo(a)piren - Locația BV3
 | 0.54 | 0.68 | 1.13 | 1.13 | 0.08
 | 0.79 | 0.47 | 0.62 | 1.38 | 0.07
 | 3.83 | 0.18 | 2.59 | 0.9 | 0.12
Chart: Benzo(a)piren - Mediile concentrațiilor (toate campaniile)
| BV1 | BV2 | BV3
media BaP | 0.77667 | 0.804 | 0.96733

## Slide 10
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
 | PM10 | PM2,5 | PM2,5/PM10 | BaP | Nr. zi
BV1 |  |  |  |  | 1
BV2 |  |  |  |  | 1
BV3 |  |  |  |  | 0
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
Propunere amplasare BV-7
Sursa: Raport ICSI Februarie 2022
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | C V |  | media | Max
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max |  | 
BV1 | 43.75 | 47.55 | 29.56 | 30.89 | 46.20 | 59.69 | 36.23 | 58.79 | 27.81 | 30.34 | 36.71 | 59.69
BV2 | 53.89 | 55.16 | 33.94 | 36.78 | 58.94 | 104.62 | 32.85 | 36.14 | 26.18 | 32.52 | 41.16 | 104.62
BV3 | 41.73 | 55.34 | 27.48 | 30.25 | 57.25 | 82.70 | 34.54 | 43.03 | 30.86 | 36.41 | 38.37 | 82.70
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | C V |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max
BV1 | 37.56 | 42.93 | 15.37 | 17.75 | 38.86 | 50.27 | 29.17 | 47.74 | 17.30 | 18.57 | 27.65 | 50.27
BV2 | 46.56 | 48.55 | 19.54 | 20.74 | 46.35 | 78.89 | 27.60 | 30.43 | 18.18 | 19.75 | 31.64 | 78.89
BV3 | 32.16 | 43.39 | 15.37 | 19.57 | 46.35 | 63.59 | 28.47 | 35.33 | 23.64 | 27.54 | 29.20 | 63.59
PM2,5/PM10 | 
BV1 | 0.75
BV2 | 0.77
BV3 | 0.76
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | CIV |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media BaP | Max
BV1 | 1.03 | 1.39 | 0.23 | 0.28 | 1.96 | 3.52 | 0.55 | 1.09 | 0.11 | 0.16 | 0.78 | 3.52
BV2 | 1.27 | 1.91 | 0.57 | 0.66 | 1.16 | 2.33 | 0.93 | 0.80 | 0.09 | 0.12 | 0.80 | 2.33
BV3 | 1.72 | 3.83 | 0.44 | 0.68 | 1.45 | 2.59 | 1.14 | 1.38 | 0.09 | 0.12 | 0.97 | 3.83

## Slide 11
BV-7
T
FU
Stația automată de monitorizare a calității aerului, tip trafic
BV-7 – RNMCA (figurile 2.3 și a 2.4 alăturate)
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Propunere amplasare BV-7
Sursa: Raport ICSI August 2022

## Slide 12
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Analiză generală privind contribuția surselor
PM10, µg/m3 |  |  |  | 
Perioade campanii POIM | media POIM (T) | media RNMCA BV-6 (FU) | Creștere locală trafic | Distribuție
C I 15.02 - 24.02.2021 |  | lipsă date |  | Perioada de iarnă
C II 20.09 - 29.09.2021 | 29.56 | 11.67 | 17.89 | Perioada de vară
C III 12.03 - 20. 03.2022 | 54.13 | 47.76 | 6.36 | Perioada de iarnă
C IV 15.04-24.04.2022 | 34.54 | 22.15 | 12.39 | Perioada de vară
C V 11.08-20.08.2022 | 28.28 | lipsă date |  | Perioada de vară
PM2,5, µg/m3 |  |  |  | 
Perioade campanii POIM | media POIM (T) | media RNMCA BV-6 (FU) | Creștere locală trafic | Distribuție
C I 15.02 - 24.02.2021 |  | lipsă date |  | Perioada de iarnă
C II 20.09 - 29.09.2021 |  | lipsă date |  | Perioada de vară
C III 12.03 - 20. 03.2022 | 43.85 | 49.18 | -5.33 | Perioada de iarnă
C IV 15.04-24.04.2022 | 28.41 | 13.33 | 15.08 | Perioada de vară
C V 11.08-20.08.2022 | 19.71 | 7.94 | 11.77 | Perioada de vară
Chart: Analiza comparativă campanii POIM (municipiul Făgăraș) - rezultate RNMCA (municipiul Codlea) PM10
| C I 15.02 - 24.02.2021 | C II 20.09 - 29.09.2021 | C III 12.03 - 20. 03.2022 | C IV 15.04-24.04.2022 | C V 11.08-20.08.2022
media POIM (T) | 29.5592 | 54.1264 | 34.5411 | 28.281
media RNMCA BV-6 (FU) | 0 | 11.6667 | 47.7644 | 22.15 | 0
Creștere locală trafic | 17.8925 | 6.362 | 12.3911
Chart: Analiza comparativă campanii POIM (municipiul Făgăraș) - rezultate RNMCA (municipiul Codlea) PM2,5
| C I 15.02 - 24.02.2021 | C II 20.09 - 29.09.2021 | C III 12.03 - 20. 03.2022 | C IV 15.04-24.04.2022 | C V 11.08-20.08.2022
media POIM (T) | 43.8506 | 28.4118 | 19.7061
media RNMCA BV-6 (FU) | 0 | 0 | 49.18 | 13.33 | 7.94
Creștere locală trafic | -5.3294 | 15.0818 | 11.7661

## Slide 13
Analiză detaliată privind contribuția surselor pentru PM10
Locația 1
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Campanie | luna campanie | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM | PM10 BV-6 | Crestere (T-FU) | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM | PM10 BV-6 | Crestere (T-FU) | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM | PM10 BV-6 | Crestere (T-FU)
 |  | Locația 1 |  |  |  |  | Locația 2 |  |  |  |  | Locația 3 |  |  |  | 
CI | Februarie | 15-16.02.2021 | Bv I 1a PM10 | 36.68 |  |  | 18-19.02.2021 | Bv I 2a PM10 | 54.71 |  |  | 21-22.02.2021 | Bv I 3a PM10 | 32.79 |  | 
 |  | 16-17.02.2021 | Bv I 1b PM10 | 47.55 |  |  | 19-20.02.2021 | Bv I 2b PM10 | 55.16 |  |  | 22-23.02.2021 | Bv I 3b PM10 | 37.05 |  | 
 |  | 17-18.02.2021 | Bv I 1c PM10 | 47.01 |  |  | 20-21.02.2021 | Bv I 2c PM10 | 51.81 |  |  | 23-24.02.2021 | Bv I 3c PM10 | 55.34 |  | 
CII | Septembrie | 20-21.09.2021 | Bv II 1a PM10 | 27.26 | 14.09 | 13.17 | 23-24.09.2021 | Bv II 2a PM10 | 31.52 |  |  | 26-27.09.2021 | Bv II 3a PM10 | 28.17 |  | 
 |  | 21-22.09.2021 | Bv II 1b PM10 | 30.53 | 8.00 | 22.53 | 24-25.09.2021 | Bv II 2b PM10 | 36.78 |  |  | 27-28.09.2021 | Bv II 3b PM10 | 24.00 |  | 
 |  | 22-23.09.2021 | Bv II 1c PM10 | 30.89 | 12.91 | 17.98 | 25-26.09.2021 | Bv II 2c PM10 | 33.51 |  |  | 28-29.09.2021 | Bv II 3c PM10 | 30.25 |  | 
CIII | Martie | 18-19.03.2022 | Bv III 1a PM10 | 43.12 | 28.27 | 14.85 | 15-16.03.2022 | Bv III 2a PM10 | 104.62 | 93.45 | 11.17 | 12-13.03.2022 | Bv III 3a PM10 | 49.18 | 19.18 | 30.00
 |  | 19-20.03.2022 | Bv III 1b PM10 | 35.78 | 40.63 | -4.85 | 16-17.03.2022 | Bv III 2b PM10 | 41.30 | 87.81 | -46.51 | 13-14.03.2022 | Bv III 3b PM10 | 39.86 | 29.09 | 10.77
 |  | 20-21.03.2022 | Bv III 1c PM10 | 59.69 | 49.27 | 10.42 | 17-18.03.2022 | Bv III 2c PM10 | 30.89 | 23 | 7.89 | 14-15.03.2022 | Bv III 3c PM10 | 82.70 | 59.18 | 23.52
CIV | Aprilie | 15-16.04.2022 | Bv IV 1a PM10 | 58.79 | 32.54 | 26.25 | 18-19.04.2022 | Bv IV 2a PM10 | 28.17 | 24.36 | 3.81 | 21-22.04.2022 | Bv IV 3a PM10 | 33.79 | 21.36 | 12.43
 |  | 16-17.04.2022 | Bv IV 1b PM10 | 28.80 | 23.82 | 4.98 | 19-20.04.2022 | Bv IV 2b PM10 | 36.14 | 20.36 | 15.78 | 22-23.04.2022 | Bv IV 3b PM10 | 43.03 | 30.91 | 12.12
 |  | 17-18.04.2022 | Bv IV 1c PM10 | 21.11 | 10.64 | 10.47 | 20-21.04.2022 | Bv IV 2c PM10 | 34.24 | 20.73 | 13.51 | 23-24.04.2022 | Bv IV 3c PM10 | 26.81 | 14.63 | 12.18
CV | August | 11-12.08.2022 | Bv V 1a PM10 | 26.36 |  |  | 14-15.08.2022 | Bv V 2a PM10 | 22.64 |  |  | 17-18.08.2022 | Bv V 3a PM10 | 25.54 |  | 
 |  | 12-13.08.2022 | Bv V 1b PM10 | 30.34 |  |  | 15-16.08.2022 | Bv V 2b PM10 | 23.37 |  |  | 18-19.08.2022 | Bv V 3b PM10 | 30.62 |  | 
 |  | 13-14.08.2022 | Bv V 1c PM10 | 26.72 |  |  | 16-17.08.2022 | Bv V 2c PM10 | 32.52 |  |  | 19-20.08.2022 | Bv V 3c PM10 | 36.41 |  | 
nr. zile |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 15-16.02.2021 | 16-17.02.2021 | 17-18.02.2021 | 20-21.09.2021 | 21-22.09.2021 | 22-23.09.2021 | 18-19.03.2022 | 19-20.03.2022 | 20-21.03.2022 | 15-16.04.2022 | 16-17.04.2022 | 17-18.04.2022 | 11-12.08.2022 | 12-13.08.2022 | 13-14.08.2022 | Februarie | Septembrie | Martie | Aprilie | August | CI | CII | CIII | CIV | CV
PM10 POIM | 36.6848 | 47.5543 | 47.0109 | 27.2645 | 30.5254 | 30.8877 | 43.1159 | 35.779 | 59.692 | 58.7862 | 28.8043 | 21.1051 | 26.3587 | 30.3442 | 26.721
PM10 BV-6 | 14.09 | 8 | 12.91 | 28.27 | 40.63 | 49.27 | 32.54 | 23.82 | 10.64
Crestere (T-FU) | 13.1745 | 22.5254 | 17.9777 | 14.8459 | -4.851 | 10.422 | 26.2462 | 4.9843 | 10.4651

## Slide 14
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 15-16.02.2021 | 16-17.02.2021 | 17-18.02.2021 | 20-21.09.2021 | 21-22.09.2021 | 22-23.09.2021 | 18-19.03.2022 | 19-20.03.2022 | 20-21.03.2022 | 15-16.04.2022 | 16-17.04.2022 | 17-18.04.2022 | 11-12.08.2022 | 12-13.08.2022 | 13-14.08.2022 | Februarie | Septembrie | Martie | Aprilie | August | CI | CII | CIII | CIV | CV
PM10 POIM | 54.7101 | 55.163 | 51.8116 | 31.5217 | 36.7754 | 33.5145 | 104.6196 | 41.3043 | 30.8877 | 28.1703 | 36.1413 | 34.2391 | 22.6449 | 23.3696 | 32.5181
PM10 BV-6 | 93.45 | 87.81 | 23 | 24.36 | 20.36 | 20.73
Crestere (T-FU) | 11.1696 | -46.5057 | 7.8877 | 3.8103 | 15.7813 | 13.5091
Analiză detaliată privind contribuția surselor
Locația 2
Locația 3
Creștere locală (T) + Creștere Fond Urban = Nivel local (T) – Fond regional pentru PM10
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 15-16.02.2021 | 16-17.02.2021 | 17-18.02.2021 | 20-21.09.2021 | 21-22.09.2021 | 22-23.09.2021 | 18-19.03.2022 | 19-20.03.2022 | 20-21.03.2022 | 15-16.04.2022 | 16-17.04.2022 | 17-18.04.2022 | 11-12.08.2022 | 12-13.08.2022 | 13-14.08.2022 | Februarie | Septembrie | Martie | Aprilie | August | CI | CII | CIII | CIV | CV
PM10 POIM | 32.7899 | 37.0471 | 55.3442 | 28.1703 | 24.0036 | 30.2536 | 49.1848 | 39.8551 | 82.6993 | 33.7862 | 43.0254 | 26.8116 | 25.5435 | 30.6159 | 36.413
PM10 BV-6 | 19.18 | 29.09 | 59.18 | 21.36 | 30.91 | 14.63
Crestere (T-FU) | 30.0048 | 10.7651 | 23.5193 | 12.4262 | 12.1154 | 12.1816