NOTĂ DE FUNDAMENTARE

| Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare Valea Iadăra pentru apărarea împotriva inundațiilor, în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș” |
| --- |
| Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ |
| 2.1. | Sursa proiectului de act normativ | Proiectul este inclus în Planul de Management de Risc la Inundații al bazinului hidrografic Someș-Tisa, Ciclul 2 de implementare a Directivei Inundații, care reprezintă o viziune strategică pentru managementul riscului la inundații atât la nivel de Administrație Bazinală de Apă Someș-Tisa, cât și la nivel de A.P.S.F.R. - Areas with Potential Significant Flood Risk / Zone cu Risc Potențial Semnificativ la Inundații. Zona de interes a proiectului a fost desemnată ca zonă cu risc potențial semnificativ de inundații, A.P.F.S.R. - râu SOMEȘ - aval localitatea Roșiori, Sector îndiguit. În acest sens, s-au stabilit obiectivele de management al riscului la inundații, s-au identificat măsurile necesare în atingerea obiectivelor managementului riscului la inundații și s-au prioritizat măsurile care vizează reducerea riscului la inundații la nivel de A.P.S.F.R, ținând cont de obiectivele specifice de management al riscului la inundații. |
| 2.2. | Descrierea situaţiei actuale | Una din deficiențele majore identificată pe râul Iadăra cu efecte asupra comunei Mireșu Mare, o reprezintă faptul că albia acestuia este colmatată în procent de 80%, iar pe alocuri, vegetația abundentă afectează curgerea apei. Satul Iadăra este dezvoltat în vecinătatea cursului de apă, pe ambele maluri, pe unele tronsoane există albie, pe un tronson de 2,1 km albia constituie și drum. De asemenea, există lucrări rudimentare vechi, executate de proprietarii riverani cursului de apă pentru a-și apăra proprietățile. Drumurile adiacente râului sunt afectate, punct critic de mare amploare poate fi zona de intrare în localitatea Stejera, unde există tendința de alunecare a versantului aferent malului drept. Satele Stejera, Iadăra și o parte din Mireșu Mare s-au dezvoltat în zona riverană râului, iar la viiturile din ultima perioadă a fost inundată cu regularitate, producându-se pagube materializate prin inundarea a 43 de gospodării și anexe, afectarea a 17 km drumuri comunale și străzi, afectarea a 256 ha teren agricol. Valea Iadăra și Valea Tulghieș, prezintă eroziuni atât de mal cât și de talveg, iar distanțele de la locuințe la malul râului sunt mici, eventualele viituri ar avea efecte negative asupra acestora. Pe aceste cursuri de apă nu există lucrări de amenajare albie în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș a executat lucrări de întreținere cursuri de apă, lucrări ce constau din decolmatare-reprofilare cursuri de apă în vederea asigurării secțiunii de curgere. Modul de formare și declanșare a fenomenelor cu tranzitarea undelor de viitură în bazinul hidrografic al râului Iadăra cu producerea inundațiilor se datorează atât factorilor climatici cu influență majoră, precum precipitații mari sub formă de ploi și zăpezi cu influențe ciclonare cu inversiuni termice rapide, cât și a factorilor fizico–geografici, precum pante mari cu concentrare rapidă a viiturilor și cu coeficienți de scurgere ridicați, iar acolo unde râul trece prin teritorii joase se produc revărsări majore din albia minoră în intravilanul comunei Mireșu Mare. Cele mai mari revărsări se produc unde de viitură se formează de obicei în perioada lunilor martie datorită suprapunerii efectelor ploilor torențiale cu topirea zăpezilor. Gradul mare de torențialitate face ca valorile debitelor maxime să fie superioare celor care se înregistrează pe alte râuri, de același ordin de mărime din țară, datorită efectelor schimbărilor climatice și a impactului acestora asupra regimului hidrologic care manifestă o evidentă tendință de torențializare în bazinul hidrografic al râului Iadăra. Cauzele locale ale producerii inundațiilor se referă la: -insuficiența sistemelor de colectare și evacuare a apelor pluviale la nivelul comunei Mireșu Mare și/sau subdimensionarea acestora; -înfundarea și neîntreţinerea canalelor și rigolelor de scurgere existente în localitate; -colmatarea albiei minore cu dezvoltarea unei vegetații abundente ce a mărit rugozitatea de scurgere în albia minoră având ca efect creșterea nivelului, în regim natural precum și înălțimea redusă a malurilor naturale. Fenomenul este cu atât mai periculos cu cât se manifestă cu pregnanță pe cursurile de apă necadastrate care traversează localitatea; -extinderea necontrolată a construcțiilor de case și vile în zone inundabile și extinderea unor gospodării până la malul albiei minore îngustând și mai mult secțiunea de scurgere; -localitățile străbătute de râul Iadăra în comuna Mireșul Mare sunt amplasate în lunca râului Iadăra care are o lățime relativ mică cu secțiuni variabile: de la lățimi b=2 m, B=3,5 m, H=1 m în amonte, la b=5 m, B=9 m și H=2 m în zona localității Iadăra, iar în zona localității Mireșu Mare are lățimi b=5 m, B=8 m și H=3 m. -apele pluviale adunate de pe versanți creează adevărate lacuri de acumulare care băltesc pe terenul gospodăriilor din zonă, producând inundații la ploi locale de intensitate mare ce se scurg pe torenți; - lipsa unei educații adecvate a populației în ceea ce privește modul de comportare în zonele supuse riscurilor de inundație; -degradarea și insuficiența lucrărilor specifice de corectare a torenților și de combatere a eroziunii solului în bazinele torențiale; -degradarea sistemelor de desecare și necesitatea extinderii acestora. Conform relatărilor din rapoartele de sinteză referitoare la pagubele produse de inundațiile din anul 2020, realizate de structurile locale/județene abilitate principalele cauze care au condus la apariția pagubelor au fost următoarele: precipitații abundente și incapacitatea de preluare a rețelei de canalizare. Un rezumat al deficiențelor majore identificate în managementul riscului la inundații pe râul Iadăra cu efecte asupra comunei Mireșu Mare, se prezintă astfel: -nu sunt îndeplinite cerințele legislative în ceea ce privește normele de proiectare a structurilor de apărare împotriva inundațiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 a Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung care stabilește ca obiectiv pe termen lung asigurarea protecției localităților pentru viituri cu o valoare implicită a probabilități anuale de depășire de 1%; -natura fenomenelor de inundare și probabilitatea de producere asociată acestora, gradul de expunere - mărimea pagubelor potențiale: numărul persoanelor, valoarea economică a bunurilor, a infrastructurii, a mediului înconjurător și al activităților umane care pot fi afectate, rezultate pentru viituri cu probabilitatea de depășire de 1%, definește vulnerabilitatea crescută a comunei Mireșu Mare în ceea ce privește riscul la inundații existent; -colmatarea albiei minore a râului Iadăra cu dezvoltarea unei vegetații abundente a mărit rugozitatea de scurgere în albia minoră având ca efect creșterea nivelului, în regim natural precum și înălțimea redusă a malurilor naturale. Fenomenul este cu atât mai periculos cu cât se manifestă cu pregnanță și pe cursurile de apă necadastrate care traversează localitatea; -albia este colmatată în procent de 80%, iar pe alocuri, vegetația abundentă afectează curgerea apei. Satul este dezvoltat în vecinătatea cursului de apă, pe ambele maluri, pe unele tronsoane există albie, pe un tronson de 2,1 km albia constituie și drum. De asemenea, există lucrări rudimentare vechi-executate de proprietarii riverani cursului de apă pentru a-și apăra proprietățile. Drumurile adiacente râului sunt afectate, punct critic de mare amploare poate fi zona de intrare în localitatea Stejera, unde există tendința de alunecare a versantului aferent malului drept. -malurile râului Iadăra sunt expuse fenomenelor de eroziuni active, fapt ce reprezintă un pericol pentru obiectivele rezidențiale, economice și sociale din apropiere, mai ales în perioadele specifice producerii unor viituri rapide, tot mai des întâlnite în acest bazin; -se constată local coborârea talvegului ca urmare a deselor viituri înregistrate în ultimii ani; -extinderea necontrolată a construcțiilor de case și vile în zone inundabile și extinderea unor gospodării până la malul albiei minore îngustând și mai mult secțiunea de scurgere. -Valea Iadăra este un curs de apă ce străbate o zonă de dealuri și câmpie. Este un curs de apă meandrat, cu eroziuni active de mal, dezvoltate datorită debitelor mari și transportului masiv de material aluvionar. Investiția este oportună deoarece prin realizarea lucrărilor propuse, se asigură creșterea gradului de siguranță a locuitorilor din comuna Mireșu Mare și a obiectivelor socio-economice din zonă. Lucrările din Studiu de fezabilitate vor avea un impact pozitiv asupra populației din zonă, deoarece scopul prioritar este social, de apărare împotriva inundațiilor și stoparea eroziunilor active din zonele intravilane, limitrofe albiei râului Iadăra și Tulghieș. În același timp, realizarea acestei investiții are și implicații economice prin evitarea pagubelor potențiale, care se pot produce prin afectarea infrastructurii dar și a lucrărilor existente în zonă. Se impun astfel, de urgență, executarea tuturor lucrărilor proiectate de amenajare ale albiilor râului Iadăra și Tulghieș în zona localității Mireșu Mare. Lucrările proiectate, au ca scop: - reduce riscul la inundație pe care îl prezinta în situația actuală imobilele și obiectivele sociale aflate în comuna Mireșu Mare; - reducerea riscului inundațiilor asupra vieții; stabilizarea malurilor și a talvegului în vederea asigurarii terenului de fundare al construcțiilor inginerești prin aplicarea de structuri cu rol antierozional și de sprijinire a malului; diminuarea transportului aluvionar și reducerea probabilității de colmatare ulterioară a cursului de apă; punerea în siguranță a căilor de comunicație, a podurilor existente și a rețelelor de utilități; - reducerea riscurilor de poluare care pot apărea în timpul inundațiilor; drenarea debitelor provenite din precipitațiile căzute pe suprafața intravilană a localităților; protejarea surselor de apă ale populației, reabilitarea și ecologizarea zonei adiacente malurilor cursului de apă Iadăra. Proiectul vizează creșterea siguranței pentru localitățile Stejera, Iadăra, Tulghieș și Mireșu Mare – din comuna Mireșu Mare și apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor și alunecărilor de teren a populației și bunurilor acesteia, a obiectivelor sociale, capacităților productive, căilor de comunicații rutiere, rețelelor de alimentare cu energie electrică, gaze, sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, rețelelor de comunicații și a mediului natural. Implementarea proiectului va contribui la evitarea unor daune anuale medii de circa 87.213.000 lei provocate de evenimente hidrologice adverse, inclusiv de efecte negative provocate de schimbările climatice și protejează un număr de populație indirect/direct 3063/1437 persoane, circa 517 proprietăți, circa 9.52 km infrastructură de transport, circa 17 poduri și podețe, 5 obiective socio-economice și circa 834 ha de suprafață de teren. Lucrarea este oportună pentru îmbunătățirea calității vieții oamenilor prin amenajarea întregului curs de apă în vederea reducerii riscului de inundare, normalizarea regimului hidraulic al cursului de apă, cu evitarea efectelor negative, în special pe perioada viiturilor, a degradării albiei și prin oprirea pierderilor de teren datorate eroziunilor de mal și adâncirii talvegului albiei, fenomene active în prezent și nu în ultimul rând evitarea pagubelor şi creşterea gradului de apărare a localităţilor vor crea condiţii pentru dezvoltarea durabilă a zonei, prin încurajarea investiţiilor. |
| 2.3. | Schimbări preconizate | Obiectivul principal al proiectului „Amenajare Valea Iadăra pentru apărarea împotriva inundațiilor, în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș”, constituie o prioritate social-economică și este de reducere a efectelor inundațiilor și a pagubelor asupra populației cât și a obiectivelor de interes public amplasate în localitățile Stejera, Iadăra, Tulghieș și Mireșu Mare din județul Maramureș. Obiectivele atinse după amenajarea cursurilor de apă studiate sunt: reducerea riscului la inundație pe care îl prezinta în situația actuală imobilele și obiectivele sociale aflate în comuna Mireșu Mare; reducerea riscului inundațiilor asupra vieții; stabilizarea malurilor și a talvegului în vederea asigurării terenului de fundare al construcțiilor inginerești prin aplicarea de structuri cu rol antierozional și de sprijinire a malului; diminuarea transportului aluvionar și reducerea probabilității de colmatare ulterioară a cursului de apă; punerea în siguranță a căilor de comunicație, a podurilor existente și a rețelelor de utilități; reducerea riscurilor de poluare care pot apărea în timpul inundațiilor; drenarea debitelor provenite din precipitațiile căzute pe suprafața din intravilanul localităților; protejarea surselor de apă ale populației; reabilitarea și ecologizarea zonei adiacente malurilor cursului de apă Iadăra. Soluțiile tehnice sunt în concordanță cu cerințele Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații, pentru protecția și îmbunătățirea specificului mediului înconjurător și a aspectului său estetic și prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundații și măsuri de protecție locală în zonele populate, precum și Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Lucrările care se realizează în cadrul acestui obiectiv de investiții se încadrează în Strategia națională de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.846/2010, care definește un cadru tehnic, instituțional și legal pentru prevenirea și reducerea tuturor consecințelor negative ale inundațiilor, până la niveluri acceptabile gradual și procentual, asupra activităților socio-economice, asupra proprietăților, asupra vieții și sănătății oamenilor și asupra mediului înconjurător, ținând cont de necesitățile specifice și de obligațiile internaționale ale României, fiind în concordanță cu orizontul de timp al Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.877/2018, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea obiectivului de investiții a fost avizată în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe. |
| 2.4. | Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic |
| 3.1. | Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ | În timpul dezvoltării proiectului, impactul prognozat asupra mediului socio-economic va fi pozitiv, având în vedere că noi locuri de muncă vor fi create pentru comunităţile locale în sectoarele în care lucrările de amenajare a râului Valea Iadăra și afluenților acestuia, din localitățile Tulghieș, Iadăra, Stejara din județul Maramureș, vor fi efectuate. |
| 3.2. | Impactul social | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.3. | Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.4. | Impactul macroeconomic | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.4.1. | Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.4.2. | Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.5. | Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.6. | Impactul asupra mediului înconjurător | Lucrările propuse a se executa, prin caracterul lor, au un impact negativ temporar asupra mediului, doar pe durata de execuție. Materialele utilizate vor fi ecologice, nepoluante și se vor integra în mediul înconjurător. Proiectul respectă măsurile și condițiile care se impun pentru protecția biodiversității pe perioada realizării lucrărilor hidrotehnice și a organizării de șantier. Impactul asupra apelor subterane se poate considera minor, datorită genurilor de lucrări alese care nu împiedică transferul apei din râuri în freatic și invers. Impactul asupra aerului poate fi considerat minor. Datorită traficului rutier al utilajelor grele, în timpul executării lucrărilor, poluarea fonică va fi crescută. Lucrările vor respecta condițiile impuse prin Decizia etapei de încadrare nr.1048/25.05.2022 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș. Totodată, precizăm faptul că Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș conform adresei nr.9264/21.09.2023 își menține actul de reglementare emis. |
| 3.7. | Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.8. | Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.9. | Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri |
| - în mii lei (RON) – |
| Indicatori | Anul curent | Urmatorii patru ani | Media pe cinci ani |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: | - | - | - | - | - | - |
| a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit | - | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale (i) impozit pe profit | - | - | - | - | - | - |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de asigurări | - | - | - | - | - | - |
| d) alte tipuri de venituri (se va menționa natura acestora) | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: | - | - | - | - | - | - |
| a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii | - | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii | - | - | - | - | - | - |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii | - | - | - | - | - | - |
| d) alte tipuri de cheltuieli (se va menționa natura acestora) | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Impact financiar, plus/minus, din care: | - | - | - | - | - | - |
| a) buget de stat | - | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: | - | - | - | - | - | - |
| a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizate; b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. Alte informații | Finanțarea obiectivului de investiții se se realizează din fonduri de la bugetul de stat prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii |
| Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare |
| 5.1. | Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.2. | Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.3. | Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia Uniunii Europene (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept ale Uniunii Europene). | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.3.1. | Măsuri normative necesare transpunerii directivelor Uniunii Europene | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.3.2. | Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative ale Uniunii Europene | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.4. | Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.5. | Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.6. | Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ |
| 6.1. | Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.2. | Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.3. | Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.4. | Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.5. | Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.6. | Alte informaţii | În vederea adoptării de către Guvern a acestui proiect de act normativ privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare Valea Iadăra pentru apărare împotriva inundațiilor, în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș”, s-a obținut avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe nr. 52 din 21 decembrie 2023. |
| Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ |
| 7.1. | Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ | În elaborarea proiectului de act normativ a fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare. |
| 7.2. | Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare |
| 8.1. | Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 8.2. | Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare Valea Iadăra pentru apărarea împotriva inundațiilor, în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș”, care în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre adoptare.

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

MIRCEA FECHET

| AVIZĂM: |
| --- |
| VICEPRIM-MINISTRU MARIAN NEACȘU |
| MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI ADRIAN-IOAN VEȘTEA | MINISTRUL FINANȚELOR MARCEL-IOAN BOLOȘ |