## Slide 1
Proiectul “Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național” Cod My SMIS2014+: 139703
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
REGIUNE | JUDEȚ | DESCRIERE ACHIZIȚII
REGIUNEA SUD MUNTENIA | DÂMBOVIȚA | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Municipiul Târgoviște) Instalare echipamente prelevare PM10
 | PRAHOVA | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Localitate stabilită prin activitatea A1.1.3 ) Instalare echipamente prelevare PM10

## Slide 2
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
C I
C II
C III
C IV
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Reprezentarea grafică a valorilor zilnice separat pentru cele 4 campanii, pentru fiecare amplasament propus, pentru PM10 , PM2,5
Prezentarea tabelară a mediei valorilor zilnice pentru PM10 și a valorii maxime pentru fiecare campanie și fiecare amplasament propus, pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) și a valorii maxime zilnice pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) pentru PM2,5
Campaniile
Legendă
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Rezultatele determinărilor
BaP în mod similar cu PM2,5
UM: ng/m3

Concentrații maxime
Facultative – nu sunt prevăzute în proiect
Calendarul campaniilor (1 – 12 lunile anului)
Perioada de iarnă (1 octombrie – 31 martie cf. L.104/2011)
Perioada de vară (1 aprilie – 30 septembrie cf. L.104/2011)
Amplasamentele locațiilor
a
b
c
Codificarea locațiilor

## Slide 3
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Parametrii statistici relevanți pentru cele mai mari concentrații:
PM10: concentrația medie și concentrația maximă zilnică
PM2,5: concentrația medie
BaP: concentrația medie
- Comentarii
- Propunere amplasament stație
Pentru PM2,5 (dacă rezultatele analizelor nu coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru PM10 și PM2,5 (dacă rezultatele analizelor coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru BaP: se prezintă analiza

## Slide 4
AMPLASARE PUNCT DE PRELEVARE campanii POIM
Zona de evaluare a calității aerului PRAHOVA
PH1
Locația 1: Str. Independenței
localitatea Plopeni
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
Calendarul
Campaniilor
CI, CII, CIII, CIV
Perioada de iarnă
(2 campanii)
Perioada de vară
(2 campanii)
Distribuția campaniilor pe anotimpuri
decembrie | martie | iunie | septembrie
ianuarie | aprilie | iulie | octombrie
februarie | mai | august | noiembrie

## Slide 5
PROPUNERI AMPLASARE PUNCTE DE PRELEVARE
Zona de evaluare a calității aerului PRAHOVA
PH2, PH3
Locația 2: Bulevardul Carol I nr. 31
Locația 3: Bulevardul Carol I nr. 61
municipiul Câmpina
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
Calendarul
Campaniilor
CI, CII, CIII, CIV
Perioada de iarnă
(2 campanii)
Perioada de vară
(2 campanii)

## Slide 6
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
Comentarii:
În perioada de iarnă (luna ianuarie) au fost determinate cele mai mici concentrații pentru toate locațiile;
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația PH1 (localitatea Plopeni);
Concentrația maximă pe 24 ore a fost determinată pentru locația PH1 (localitatea Plopeni);
Chart: PM10 - Locația PH1
 | 38.0435 | 35.3261 | 18.1159 | 13.3152
 | 40.4891 | 43.2971 | 32.5181 | 20.8333
 | 49.2754 | 35.3261 | 40.0362 | 24.2754
Chart: PM10 - Locația PH2
 | 32.1558 | 30.2536 | 11.3225 | 29.529
 | 6.6123 | 31.3406 | 16.5761 | 19.3841
 | 14.221 | 26.9022 | 31.7029 | 14.221
Chart: PM10 - Locația PH3
 | 21.9203 | 20.1087 | 41.0326 | 22.192
 | 30.2536 | 25.4529 | 35.779 | 23.5507
 | 24.8188 | 30.2536 | 24.8188 | 12.2283
Chart: PM10 - Mediile concentrațiilor (toate campaniile) și valorile maxime pentru cele 3 locații (din toate campaniile)
| PH1 | PH2 | PH3
media | 32.571 | 22.0184 | 26.0341
Max | 49.2754 | 32.1558 | 41.0326

## Slide 7
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Comentarii:
În perioada de iarnă (luna ianuarie) au fost determinate cele mai mici concentrații pentru locația PH1 (localitatea Plopeni);
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația PH1 (localitatea Plopeni) valoare foarte apropiată de cea pentru locția PM3 (municipiul Câmpina);
Chart: PM2,5 - Locația PH1
 | 25.7246 | 23.0072 | 6.1594 | 7.971
 | 24.2754 | 26.3587 | 17.7536 | 11.7754
 | 31.0688 | 20.7428 | 22.0109 | 13.9493
Chart: PM2,5 - Locația PH2
 | 15.2174 | 18.9312 | 4.3478 | 20.3804
 | 3.3514 | 19.7464 | 10.8696 | 13.3152
 | 9.058 | 18.4783 | 21.3768 | 9.692
Chart: PM2,5 - Locația PH3
 | 20.5616 | 14.3116 | 24.2754 | 14.9457
 | 28.2609 | 18.1159 | 22.4638 | 17.9348
 | 20.0181 | 22.2826 | 18.2971 | 8.6957
Chart: PM2,5 - Mediile concentrațiilor
| PH1 | PH2 | PH3
media | 19.2331 | 13.7304 | 19.1803

## Slide 8
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
Chart: Benzo(a)piren - Locația PH1
 | 0.7235 | 0.2 | 0.51 | 0.11
 | 0.84149 | 0.05 | 1.63 | 0.11
 | 0.96042 | 0.07 | 0.92 | 0.21
Chart: Benzo(a)piren - Locația PH2
 | 0.39596 | 0.06 | 0.66 | 0.31
 | 0.1965 | 0.04 | 1.45 | 0.22
 | 0.22035 | 0.03 | 0.99 | 0.22
Chart: Benzo(a)piren - Locația PH3
 | 0.57433 | 0.05 | 1.49 | 0.49
 | 0.26695 | 0.06 | 1.14 | 0.22
 | 0.33112 | 0.06 | 1.51 | 0.21
Chart: Benzo(a)piren - Mediile concentrațiilor (toate campaniile)
| PH1 | PH2 | PH3
 | 0.52795 | 0.3994 | 0.53353
Comentarii:
În perioada de iarnă (luna noiembrie) au fost determinate cele mai mari concentrații;
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locațiile PH1 (localitatea Plopeni) și PM3 (municipiul Câmpina);

## Slide 9
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
 | PM10 | PM2,5 | PM2,5/PM10 | BaP
PH1 |  |  |  | 
PH2 |  |  |  | 
PH3 |  |  |  | 
Propunere amplasare PH-8
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max
PH1 | 0,84 | 0,96 | 0,11 | 0,20 | 1,02 | 1,63 | 0,14 | 0,21 | 0,53 | 1,63
PH2 | 0,27 | 0,40 | 0,04 | 0,06 | 1,03 | 1,45 | 0,25 | 0,31 | 0,40 | 1,45
PH3 | 0,39 | 0,57 | 0,06 | 0,06 | 1,38 | 1,51 | 0,31 | 0,49 | 0,53 | 1,51
Locația | PM2,5/PM10
PH1 | 0,59
PH2 | 0,62
PH3 | 0,74
Propunere amplasare PH-8

Sursa: Raport ICSI Aprilie 2021
Sursa: Raport ICSI Aprilie 2021
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | media | Max
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max |  | 
PH1 | 42.60 | 49.28 | 37.98 | 43.30 | 30.22 | 40.04 | 19.47 | 24.28 | 32.57 | 49.28
PH2 | 17.66 | 32.16 | 29.50 | 31.34 | 19.87 | 31.70 | 21.04 | 29.53 | 22.02 | 32.16
PH3 | 25.66 | 30.25 | 25.27 | 30.25 | 33.88 | 41.03 | 19.32 | 23.55 | 26.03 | 41.03
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max
PH1 | 27.02 | 31.07 | 23.37 | 26.36 | 15.31 | 22.01 | 11.23 | 13.95 | 19.23 | 31.07
PH2 | 9.21 | 15.22 | 19.05 | 19.75 | 12.20 | 21.38 | 14.46 | 20.38 | 13.73 | 21.38
PH3 | 22.95 | 28.26 | 18.24 | 22.28 | 21.68 | 24.28 | 13.86 | 17.93 | 19.18 | 28.26

## Slide 10
Stația automată de monitorizare a calității aerului, tip trafic
PH-8 – RNMCA (figurile 1.2 și 1.3 alăturate), localitatea Plopeni
Propunere amplasare PH-8
Sursa: Raport ICSI ianuarie 2022
PH-8
T
FS
FU

## Slide 11
PH-8
T
FU
Stația automată de monitorizare a calității aerului, tip trafic
PH-8 – RNMCA (figurile 1.6 și 1.7 alăturate), municipiul Câmpina
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Propunere amplasare PH-8
Sursa: Raport ICSI ianuarie 2022