RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 23.02.2024, ora 08.00 – 24.02.2024, ora 08.00

#### SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 24.02.2024, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret, Prut (exceptând cursul inferior), bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Oltului şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.

Pe cursul inferior al Prutului, debitele au fost în creștere prin propagare.

Creșteri ușoare de niveluri și debite, s-au înregistrat pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din Maramureș și Crișana, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, slabe cantitativ.

Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișul Repede, Mureș, Timiș, Bârzava, în bazinele superioare ale Jiului, Moldovei, Trotușului, Buzăului, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului, Bistriței şi pe cursurile Siretului și Sucevei. Pe celelalte râuri debitele se situează la valori cuprinse între 30-80% din normalele lunare, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moravița, Vedea, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, bazinul inferior al Argeșului, unii afluenți din bazinele inferioare ale Jiului, Oltului și pe unele râuri din Dobrogea.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi în creștere, ca urmare a precipitațiilor prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă, pe râurile din bazinul hidrografic al Someșului Mare, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Timișului, Cernei, Jiului, Bistriței și doar prin propagare pe cursul inferior al Prutului.

Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, Ialomița, Siret, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Oltului, bazinul superior și mijlociu al Prutului și pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare, iar pe celelalte râuri vor fi în scădere.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din jumătatea de vest a țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, izolat mai însemnate cantitativ și cedării apei din stratul de zăpadă.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 23.02.2024 – 24.02.2024 a fost în scădere, având valoarea de 6800 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).

În aval de Porțile de Fier, debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Călărași și în creștere pe sectorul Cernavodă – Tulcea.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (6700 m3/s).

În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Vadu Oii şi staționare pe sectorul Brăila – Tulcea.

Se situează în faza I-a de apărare următoarele sectoare de dig:

- Sf. Gheorghe, R3 și Tudor Vladimirescu (din administrarea ANAR); Chilia Veche și Nufăru-Victoria (din administrarea consiliilor locale) - jud. Tulcea.

2. Situația meteorologică în intervalul 23.02.2024, ora 08.00 – 24.02.2024, ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Vremea s-a încălzit în cea mai mare parte a țării și a fost mult mai caldă decât în mod normal la această dată, cele mai mari abateri termice față de mediile climatologice specifice datei înregistrându-se în jumătatea de sud-est a teritoriului, unde s-au situat, în general, între 10 și 12 grade. În regiunile vestice, nordice și parțial în centru, cerul a fost mai mult noros, însă doar în Maramureș și izolat în Crișana și Transilvania a plouat, iar în nordul Carpaților Orientali, la altitudini de peste 2000 m, a nins slab. În rest, cerul a fost variabil, temporar cu înnorări seara și noaptea. Vântul a suflat slab şi moderat, pe alocuri, cu intensificări în Banat, Crișana, sudul Transilvaniei, nord-estul Munteniei și Delta Dunării, unde la rafală s-au atins viteze, în general, de 40...50 km/h, dar și pe crestele montane, rafalele fiind până la 80...90 km/h și trecător zăpada a fost spulberată. Era strat de zăpadă, ieri la ora 20.00, în cea mai mare parte a zonei montane și măsura -în platformele stațiilor meteorologice- până la 157 cm în Munții Făgăraș, 144 cm în Munții Călimani și 118 cm în Munții Țarcu. Temperaturile maxime s-au încadrat între 9 grade la Sulina, Câmpeni și Ocna Șugatag și 20 de grade la Zimnicea, Bechet și Turnu Măgurele. La ora 6.00 se înregistrau valori termice cuprinse între -3 grade la Toplița și 15 grade la Holod, Oradea, Oravița și Reșița. În Dobrogea, izolat, s-a format ceață.

LA BUCUREŞTI

Vremea s-a încălzit și a fost mult mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 18 grade, abaterea pozitivă față de media climatologică multianuală specifică perioadei fiind de 12 grade. La ora 6.00 se înregistrau 0 grade în Băneasa, 4 grade la Afumați și 5 grade la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 24.02.2024, ora 08.00 – 25.02.2024, ora 08.00

ÎN ŢARĂ

Valorile termice vor fi extrem de ridicate pentru această dată; maximele se vor încadra între 12 și 21 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 2 și 10 grade. Cerul va fi înnorat și va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, iar mai ales în a doua parte a zilei și noaptea și în Oltenia, local în Transilvania și pe suprafețe mai mici în nordul Moldovei, precum și în vestul și nord-vestul Munteniei. Vor fi mai ales averse, izolat se pot semnala descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 20...30 l/mp, cu o probabilitate mai mare în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. La munte, la altitudini de peste 1900 m, vor mai fi posibile și ninsori. În restul teritoriului cerul va fi variabil, dar izolat dimineața și local noaptea va fi ceață. Vântul va sufla slab și moderat, pe alocuri cu intensificări la munte, pe litoral, în deltă, precum și în Banat și Crișana (viteze la rafală în general între 40 și 50 km/h).

LA BUCUREŞTI

Valorile termice vor fi extrem de ridicate pentru această dată; maxima va fi de 19...20 de grade, iar minima se va situa în jurul valorii de 5 grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla în general slab. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

- CALITATEA APELOR

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- ALIMENTĂRI CU APĂ

Administratia Bazinala de Apă Prut-Bârlad

- Judetul Botosani: Se mentine situatia de restrictii in alimentarea cu apa pentru piscicultura la folosința S.C. Pirania S.R.L. Botosani - pepiniera piscicola Havarna, prin reducerea debitelor la sursa r. Baseu - ac. Cal Alb corespunzator treptei III de restricții.

- Județul Iași:  Se menține situația de restricții în alimentarea cu apă pentru piscicultură la folosințele:

*S.C. Noralex S.R.L. Iași, S.C. Piscicola S.R.L. Iasi si S.C. CC & PES S.R.L. Iași prin încetarea livrării apei din sursa r. Miletin – ac.Hălceni.

*S.C. ACVACOM SRL Iași prin reducerea debitelor la sursa r. Gurguiata – ac.Plopi  corespunzător treptei III de aplicare a restricțiilor.

* SC MIHPES SRL Iași prin reducerea debitelor la sursa r. Valea Oii – ac.Sarca corespunzător treptei III de aplicare a restricțiilor.

- Se menține situația de restricții în alimentarea cu apa la folosința:

*S.C. APAVITAL S.A.Iași prin reducerea debitelor de la 33.0 l/s la 26.0 l/s la sursa r. Bahlui – ac.Pârcovaci corespunzător treptei III de aplicare a restricțiilor.

- Județul Vaslui: Se mențin prevederile „Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”, treapta a III-a, pentru: S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui din acumularea Solești.

Administrația Bazinală de Apă Olt

- Județul Brașov: Începând cu data de 21.12.2023 Compania APA Brașov S.A. anunță începerea diminuării preluării de apa brută din Acumularea Săcele – pr.Tărlung cu 450 l/s și începerea compensării necesarului de apă din sursa subterană de rezervă - Front captare A.N.I.F. – zona Hărman Prejmer (aplicare prevederi “Plan de restricții și folosire a apei în periodele deficitare”). Nu s-au impus restricții de alimentare cu apă la populație.

###### CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În domeniul solului și vegetației

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În municipiul Bucureşti

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.