# ANEXA 1

# AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.  din

Ca urmare a cererii adresate de Societatea Naţională "NUCLEARELECTRICA" - S.A., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Polonă nr. 65, sectorul 1, înregistrată cu nr. 62625 din 15 martie 2017 la Ministerul Mediului, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

# AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru funcţionarea Unităţii nr. 1 şi a Unităţii nr. 2 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă (CNE Cernavodă) din localitatea Cernavodă, str. Medgidiei nr. 2, judeţul Constanţa, care prevede organizarea desfăşurării activităţii în amenajările existente pe amplasamentele deținute, în suprafaţă totală de 885240,74 m2 (suprafața include amplasament CNE Cernavodă, depozite SEIRU, Complex cazare și teren în localitatea Saligny), exploatarea echipamentelor nucleare şi clasice specifice şi a anexelor (auxiliare şi suport) și a altor spații care deservesc funcționarea unităților nuclearoelectrice, în scopul producerii şi distribuţiei energiei electrice şi termice.

Documentaţia conţine:

- Fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de titularul de activitate;

- Bilanț de mediu Nivel I + Raport cu privire la Bilanțul de mediu Nivel I;

- Bilanț de mediu Nivel II + Raport cu privire la Bilanțul de mediu Nivel II;

- Documente întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase:

- Notificare de activitate;

- Raportul de Securitate înregistrat cu nr. 56930 din 29.10.2018, ce conține și Politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase;

- Planul de urgență internă înregistrat cu nr. 90207 din 05.11.2018

- Proces verbal de verificare al amplasamentului nr. 96156/DM/11.08.2017;

- Autorizaţia de mediu pentru Societatea Naţională Nuclearelectrica - S.A. –

Sucursala CNE - Unitatea nr. 1 şi Unitatea nr. 2 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă emisă prin Hotărârea Guvernului nr. 1515/2008;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria M03 nr. 5415/25.04.2000 emis de Ministerul Industriei și Comerțului;

- Certificat de înregistrare a S.N.N. - S.A. Sucursala CNE Cernavodă Seria B nr. 1819012 din 03 noiembrie 2009, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cod unic de înregistrare 22554619;

- certificat constatator nr. 32056/24.04.2018, valabil până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere;

- Autorizaţie pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear nr. SNN CNE Cernavoda U1-01/2013, care intră în vigoare la 01.05.2013, emisă de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN); valabila pana in data de 30.04.2023;

- Autorizaţie pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear nr. SNN CNE Cernavoda U2-02/2013, care intră în vigoare la 01.05.2013, emisă de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN); valabila pana in data de 30.10.2020;

- Autorizație pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear nr. SNN DICA - 04 / 2018 - Autorizaţie pentru funcţionarea şi întreţinerea modulelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 ale Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA); valabila pana in data de 12.07.2020;

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. CNE Cernavodă Transport_05/2018, care intră în vigoare la data de 27.03.2015 emisă de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN); valabilă până în data de 10.03.2020;

- Autorizație pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. SNN DICA 04/2018 – prin care CNCAN autorizează SNN SA să construiască modulele 10 şi 11 ale DICA prin Sucursala CNE Cernavodă; care intră în vigoare în data de 26.03.2018, valabilă până în data de 25.03.2021;

- Autorizaţie de securitate radiologică pentru produs nr. AT 01/ 2017, ce intră în vigoare la data de 15.02.2017, prin care CNCAN autorizează Produsul, Forma de deşeu – deșeuri radioactive lichide solidificate prin metoda NOCHAR; valabila pana in data de 14.02.2022;

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. VP 01 / 2017 pentru DEŢINERE ŞI UTILIZARE surse de radiaţii în cadrul CNE Cernavoda; care intra în vigoare 08.10.2017, valabilă până la data de 07.10.2022;

- Acordul de mediu nr. 2.058 din 22 aprilie 2002, emis de Inspectoratul de Protecţie a Mediului Constanţa pentru depozit intermediar de combustibil nuclear ars al CNE-PROD Cernavodă; valabil până la construirea celor 27 de module;

- certificat de desemnare CNE LDI ODN - 07/2016, ce intră în vigoare la data de 01.01.2017, prin care CNCAN desemnează Laboratorul de dozimetrie individuală al CNE Cernavodă ca organism dozimetric acreditat si laborator de încercări notificat; valabil până în data de 31.12.2019;

- certificat de desemnare CNE LDI LI - 06/ 2016, ce intră în vigoare la data de 01.01.2017, prin care CNCAN desemnează Laboratorul de dozimetrie individuală al Sucursalei CNE Cernavodă ca laborator notificat pentru încercări; valabil pana in data de 31.12.2019;

- certificat de desemnare nr. CNE LCM ODN 07/2018, ce intră în vigoare la data de 09.11.2018 – prin care CNCAN desemnează Laboratorul de Control Mediu al Departamentului Radioprotecție al Sucursalei CNE Cernavodă a SNN SA ca organism dozimetric notificat; valabil până în data de 08.11.2021;

- certificat de desemnare CNE LCM LI - 02/2016, ce intră în vigoare la data de 01.06.2016, prin care CNCAN desemnează Laboratorul de Control Mediu al Departamentului Radioprotecție al Sucursalei CNE Cernavodă a SNN SA ca laborator notificat pentru încercări cu valabilitate luna mai 2019;

- Certificat de desemnare nr. LI 05_LC CNE /2017, ce intră în vigoare la data de 06.10.2017 – prin care CNCAN desemnează Laboratorul chimic din cadrul CNE Cernavodă al SNN SA ca laborator notificat pentru încercări; valabilă până în data de 05.10.2020;

- Certificat de desemnare CNE OCP - 08/2016, intră în vigoare la 21.12.2016, prin care CNCAN desemnează Sucursala CNE Cernavodă ca “Organism notificat de certificare a personalului”; valabilă până in data de 20.12.2019;

- Aviz nr. Rp_03/2017 - “Avizare curs de pregătire în radioprotecţie “Calificare avansată în radioprotecţie - curs de teorie, cod CA-002, rev 6/ decembrie 2016 emis de CNCAN; ce intră în vigoare în data de 27.01.2017, valabil până în data de 31.12.2019;

- Aviz nr. RP - 01/2017 - Avizare curs de pregătire în radioprotecţie, recalificare radioprotecţie, cod CA - 004, rev 6/noiembrie 2016, emis de CNCAN; ce intră în vigoare în data de 06.01.2017, valabil până în data de 31.12.2019;

- Aviz nr. RP - 02/2017 - Avizare curs de pregătire în radioprotecţie, calificare portocaliu, cod CB-001, rev 6/ decembrie 2016, emis de CNCAN; ce intră în vigoare în data de 13.01.2017, valabil până în data de 31.12.2019;

- Aviz nr. RP - 08/2017 - Avizare curs de pregătire în radioprotecţie, calificare galben - Aplicaţii Radioprotecţie cod CA-003, rev. 6/februarie 2017, emis de CNCAN; ce intra în vigoare în data de 13.03.2017, valabil până în data de 12.03.2020;

- Aviz nr. RP_01/2018 - “Avizare curs de pregătire în radioprotecţie recalificare portocaliu”, cod CB-001R, rev 4/ noiembrie 2017, emis de CNCAN; ce intră în vigoare în data de 22.01.2018, valabil până în data de 31.12.2020;

- certificat de desemnare LI 05_SCR/2016, ce intră în vigoare la data de 20.12.2016, prin care CNCAN desemnează Serviciul Control Radiaţii (SCR) din cadrul Departamentului Radioprotecţie al CNE Cernavodă din cadrul SNN SA ca laborator notificat pentru încercări; valabil până în data de 19.12.2019;

- autorizație pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear nr. GM 2075/ 2015, prin care CNCAN autorizează SNN SA să închirieze prin CNE Cernavodă instalaţie radiologică cu un post grafie, tip Fisher, seria M 8002/1975/1993; ce intră în vigoare în data de 27.12.2015, valabilă până în data de 26.12.2020;

- autorizație pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear nr. GM 2074/2015, prin care CNCAN autorizează SNN SA să deţină instalaţie radiologică cu un post grafie, tip Fisher, seria M8002/1975/1993 în cadrul CNE Cernavodă; ce intră în vigoare în data de 27.12.2015, valabilă până în data de 26.12.2020;

- Protocol între SNN SA şi CNCAN, CNCAN_SNN13-36/ 11.09.2013, privind eficienţa activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă, identificare, monitorizare, analiza şi gestionare a situaţiilor de accident nuclear sau urgenţă radiologică şi de informare operativă şi asigurare a asistenţei tehnice de specialitate în conformitate cu prevederile legale şi obligaţiile asumate de România prin tratate internaţionale;

- Autorizaţia sanitară nr. 314/12.12.2017, eliberată de Direcţia de Sanătate Publică Constanţa - Laboratorul de Igiena Radiaţiilor Ionizante Constanţa, pentru DICA cu 9 module;

- Autorizaţie sanitară nr. 125/08.05.2015 emisă pentru C.N.E. Cernavodă – Unitatea 1 și Unitatea 2, de către Ministerul Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa – Laboratorul de Igiena Radiațiilor Ionizante Constanța; valabilă până în data 07.05.2020;

- Autorizaţie pentru sistemul de management al calităţii în domeniul nuclear nr. SNN CNE Cernavodă nr. 01/2017 - pentru activităţi de exploatare, proiectare, aprovizionare, reparaţii şi întreţinere, utilizare a produselor software în domeniul nuclear, valabilă până în data de 30.04.2019;

- Autorizaţie sanitară de funcţionare nr. 42/20.02.2012 emisă pentru obiectivul: Sistem Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă – Cernavodă de către Ministerul Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa; fără termen de valabilitate, se vizează anual;

- Autorizaţii de prevenire şi stingere a incendiilor nr. 770164/1, 770164/2, 770164/3, 770164/4, 770164/5 din 06.08.2002 emise de Ministerul de Interne - Brigada de Pompieri "Dobrogea" a judeţului Constanţa pentru sediu sucursală cu producţie de energie electrică, cabinet medical, cantină-bufet, complex cazare, bufet;

- Autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiilor nr. 601026 din 25.06.2005 pentru amenajare de spaţii pentru birouri şi ateliere în clădirile 080 şi 082, emisă de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea" al Judeţului Constanţa;

- Autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiilor nr. 578572 din 13.09.2002 pentru extindere clădire MT – clădire de birouri parter şi etaj (S=388mp), emisă de Ministerul de Interne – Brigada de Pompieri "Dobrogea" a Judeţului Constanţa;

- Autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiilor nr. 11366 din 27.12.2006 pentru Arhivă, Unitatea 2, emisă de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea" al Judeţului Constanţa;

- Autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiilor nr. 11359 din 23.11.2006 pentru clădire de birouri pentru activităţi de inginerie (NOB), Unitatea 2, emisă de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea" al Judeţului Constanţa;

- Autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiilor nr. 11326 din 02.06.2006 pentru clădire de birouri (A+B) P+1(2) pentru Unitatea Nr. 2 CNE INVEST CERNAVODĂ;

- Autorizaţie de securitate la incendiu nr. 700566 din 14.12.2009 pentru hală de recepţie – depozitare şi clădire administrativă, emisă de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea" al Judeţului Constanţa;

- Autorizaţie de securitate la incendiu nr. 1426101 din 04.01.2010 pentru Pavilion administrativ P+1-2E, pentru două unităţi în exploatare – U1 şi U2, emisă de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea" al Judeţului Constanţa;

- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 118/2018 modificatoare a autorizaţiei nr. 131 / 01.06.2016  privind “Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate pentru Unităţile 1 şi 2 de la Centrala Nuclearelectrică Cernavoda”, ce intra in vigoare in data de 20.04.2018, valabila pana in data de 31.05.2019;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 98/29.06.2016 privind “Sistem de monitorizare automată a debitelor, nivelelor, volumului şi a temperaturilor apei de răcire la CNE Cernavodă”, emisă de Administrația Bazinală de Apă "Dobrogea - Litoral" Constanța (ABADL Constanța), ce intra in vigoare in data de 29.06.2016, valabila pana in data de 31.05.2019;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 275 din 05.12.2016 privind “Depozitul intermediar de combustibil ars Cernavodă (D.I.C.A.)” jud. Constanța, ce intra in vigoare in data de 05.12.2016, valabila pana in data de 05.12.2019;

- Protocol privind metodologia monitorizării utilizării resurselor de apă şi primirii apelor uzate în resursele de apă încheiat între SNN SA – Sucursala CNE Cernavodă și Administrația Națională "Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral Constanța, înregistrat cu nr. 4528/17.03.2017, valabil până în data de 31.05.2019;

- Protocol de colaborare privind stabilirea unui cadru de desfăşurare organizată a activităţii de gospodărire a apelor încheiat între Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" S.A. Constanţa şi SNN S.A. – Sucursala CNE Cernavodă (U1 şi U2) cu nr. 2167/18.02.2013 și la C.N.E. Cernavodă AUTORITĂȚI_CNE13 160/01.03.2013;

- Protocol de colaborare privind stabilirea unui cadru de desfăşurare organizată a activităţii de monitorizare a fenomenului de înflorire algală pe cursul Fluviului Dunărea încheiat între SNN S.A. – Sucursala CNE Cernavodă cu Administraţia Natională “Apele Române” Bucureşti, înregistrat cu nr. AUTORITĂŢI_CNE16 643/27.10.2016;

- Protocol nr. 1640/21.04.2009 şi CNE_AUTORITATI09 – 00463/16.04.2009 privind modul de realizare a condiţiilor speciale şi altor cerinţe incluse în "Autorizaţia de mediu nr. 1 din 26 mai 2008", încheiat între SNN SA – Sucursala CNE Cernavodă şi Agenția pentru Protecția Mediului Constanţa;

- Protocol de Comunicare nr. 10155/MA/01.03.2012 privind modul de realizare a condiţiilor speciale şi altor cerinţe incluse în autorizaţiile de mediu emise pentru Sucursalele SNN SA, încheiat între SNN SA şi Ministerul Mediului;

- Licenţă de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele de comunicaţii electronice de uz propriu în serviciul mobil terestru nr. MT-PMR/B260/2005, modificată în 05.07.2017 emisă de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), ce intră în vigoare în data de 05.07.2017, valabilă până în data de 15.09.2022;

- Contract de prestări servicii nr. 23/2014 (act aditional nr. 5/2017) încheiat cu Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa pentru prestare servicii de tranzitare apă prin cele două biefuri ale CDMN.

- Protocol nr. 2167 din 18.02.2013, încheiat între C.N. "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa şi S.N.N. - S.A. CNE Cernavoda, privind stabilirea unui cadru de desfăşurare organizată a activităţii de gospodărire a apelor;

- Declarația locaţiilor nr. 748/II/1520292/18.03.2008 pentru operaţiuni cu substanţe clasificate din categoria 2 – pentru substanţele clasificate şi operaţiunile următoare: PERMANGANAT DE POTASIU (procurare intracomunitară, import, stocare-depozitare, manipulare, utilizare) şi ANHIDRIDA ACETICĂ (stocare, manipulare, utilizare);

- Declaraţia locaţiilor nr. 2213/II/1520292/18.03.2008 pentru operaţiuni cu substanţe clasificate din categoria 3 – pentru substanţele clasificate şi operaţiunile următoare: ACID CLORHIDRIC, ACID SULFURIC, ACETONĂ, TOLUEN şi METILETILCETONĂ (procurare intracomunitară, import, stocare-depozitare, manipulare, utilizare);

- Licenţă pentru producerea de energie electrică nr. 5 din 03.12.1999 emisă pentru SNN SA de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), modificată prin Decizia nr. 1683/01.11.2007;

- Licenţă pentru furnizare de energie electrică emisă pentru SNN SA nr. 962 din 21.10.2010, prelungită cu anexa la licenţa nr. 962 din 23.09.2015, acordată de ANRE, valabila pana in data de 21.10.2020;

- Licenţă pentru producere de energie termică emisă pentru SNN SA nr. 244 din 26.03.2001, revizuită în 01.11.2007, acordată de ANRE, valabila pana in data de 25.03.2026;

- Autorizaţia nr. 53 / 25.01.2010 - Autorizaţie de mediu pentru obiectivul “Spaţiu De Stocare Temporară Deşeuri Chimice Neradioactive (periculoase şi nepericuloase)”

- Certificatele nr. 56 din 10.09.2018 şi nr. 402 din 19.07.2016, prin care Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii certifică sistemul de management de mediu şi sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale ale organizaţiei S.N.N. - S.A. - CNE Cernavoda pentru producerea de energie electrică şi termică utilizând surse nucleare conform condiţiilor din standardul ISO 14001:2015 şi ISO 18001:2008, valabile pana in data de 25.04.2019;

- Nr. RO – 000017 - Certificat de înregistrare în EMAS emis pentru SNN SA - Sucursala CNE Cernavoda, valabil pana in data de 15.10.2021;

- Autorizaţie nr. 83/01.02.2013 privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, revizuită în 09.03.2018, emisă pentru S.N.N. - S.A. CNE Cernavodă de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului – Ministerul Mediului, valabila pana in data de 2020;

- DISPR/CR6/TIPA/0050/0/08.12.2011 - Autorizaţie pentru examinări cu Lichide penetrante. PT;

- DISPR/CR6/TIPB/0041/0/08.12.2011 - Autorizaţie pentru examinări cu particule magnetice. MT;

- DISPR/CR6/TIPE/0050/0/08.12.2011 - Autorizaţie pentru examinări cu ultrasunete, specialitatea (s, t). UT;

- Autorizaţie ISCIR nr. DI/CR4/C/4/0001/0/17.03.2010 pentru reparare cazane de abur cu p > 0,5 bar, cu următorii parametri: Pmax = 17 bar, Tmax = +2600C, Qmax = 30t/h;

- Autorizaţie ISCIR nr. DI/CR4/C/17/0002/0/17.03.2010 pentru reparare cazane de apă caldă cu P > 400 kW, cu următorii parametri: Pmax = 2500 kW;

- Autorizaţie ISCIR nr. DI/CR4/C/8/0005/0/17.03.2010 pentru reparare recipiente metalice stabile cu p > 0,5 bar, cu următorii parametri: Pmax = 200 bar, Tmin = +50C, Tmax = +3200C, Vmax = 560m3;

- Autorizaţie ISCIR nr. DI/CR4/B,C/13/0003/0/17.03.2010 pentru reparare şi montare conducte metalice pentru fluide cu p > 0,5 bar, cu următorii parametri: Pmax = 200 bar, Tmin = +50C, Tmax = +3200C;

- Autorizaţie ISCIR nr. DI/CR4/B,C/19/0004/0/17.03.2010 pentru reparare şi montare conducte de abur şi de apă fierbinte cu p > 0,5 bar, cu următorii parametri: Pmax=200 bar, Tmax= +3200C;

- Autorizaţie ISCIR nr. DI/CR4/K,L/14/0006/0/17.03.2010 pentru verificare, reparare şi reglare dispozitive de siguranţă, cu următorii parametri: Pmax=420 bar, Dmax=600 mm;

- Autorizaţie ISCIR nr. DI/CR4/B,C/25,26/0007/0/17.03.2010 pentru reparare, montare macarale deplasabile pe căi cu şine de rulare şi macarale cu brat şi / sau platformă rotitoare care lucrează la punct fix sau deplasbile pe căi cu şine de rulare, cu următorii parametri: Sn = 220 tf;

- Autorizaţie ISCIR nr. DI/CR4/B,C/33/0008/0/17.03.2010 pentru reparare, montare mecanisme de ridicat, cu următorii parametri: Sn = 15 tf;

- Autorizaţie ISCIR nr. DI/CR4/P/35/0009/0/17.03.2010 pentru reparare, revizie şi întreţinere ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară, cu următorii parametri: Sn= 2 tf;

- Autorizaţie ISCIR nr. N-18-02/19.03.2018 (PV 3N-006/09.03.2018 PV 3N-038/09.03.2018) - pentru: Instalare, reparare recipiente; Montare, reparare, modificare conducte şi elemente de conducte; reparare, instalare pompe - montare, reparare armături; instalare, reparare, verificare/reglare dispozitive de protecţie la suprapresiune, ce intră în vigoare în data de 19.03.2018, valabilă până în data de 16.03.2020;

- N-18-03/19.03.2018 (PV 3N-007/09.03.2018 PV 3N-039 /09.03.2018) - Autorizaţie ISCIR pentru montare,  reparare, testare şi garantare a urmatoarelor tipuri de componente /echipamente : INSTALAȚII DE RIDICAT DE de Tip I, II, III, ce intră în vigoare în data de 19.03.2018, valabilă până în data de 16.03.202.;

Prezenta autorizaţie de mediu se emite cu următoarele condiţii impuse:

1. Activitatea se va desfăşura cu respectarea prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Activitatea se va desfăşura cu respectarea prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

2.1. Operatorul are obligația să ia toate măsurile necesare, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, pentru a preveni accidentele majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului.

2.2. Actualizarea Notificării de activitate, a Politicii de Prevenire a Accidentelor Majore, a Raportului de securitate și a Planului de urgențță internă ori de câte ori este necesar și în conformitate cu prevederile Legii 59/2016.

3. Transportul surselor de radiaţii controlate în exteriorul CNE Cernavodă se va realiza respectând legislaţia în vigoare emisă de CNCAN.

4. La evacuarea apelor tehnologice care prezintă încărcare termică se vor lua în considerare valorile de temperatură prevăzute în Autorizaţia de gospodărire a apelor în vigoare.

5. Titularul activităţii are obligaţia respectării condiţiilor menţionate în autorizaţiile de gospodărire a apelor în vigoare. Modul de îndeplinire a acestora la termenele stabilite va fi raportat atât autorităţilor de gospodărire a apelor (Administraţia Naţională "Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral), cât şi la Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Constanţa.

6. Se va urmări încadrarea în normele legale în vigoare privind protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei şi respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de alte autorităţi.

7. Orice defecţiune sau avarie apărută în funcţionarea CNE Cernavodă, care are sau poate avea un impact negativ asupra populaţiei şi asupra mediului, va fi adusă în mod operativ la cunoştinţa autorităţilor de mediu şi autorităţilor cu responsabilităţi specifice, conform prevederilor legale, acţionându-se potrivit celor prevăzute în planurile de alarmare şi intervenţie.

8. Orice evacuare în mediul înconjurător peste valorile-limită aprobate în autorizaţia de mediu va fi notificată autorităţilor publice centrale şi judeţene pentru protecţia mediului.

9. Modificările şi/sau completările ulterioare aduse actelor de reglementare emise de alte autorităţi, acte care au stat la baza eliberării prezentei autorizaţii de mediu, precum şi emiterea de noi acte de reglementare vor fi comunicate în mod operativ autorităţilor publice centrale şi locale pentru protecţia mediului, în conformitate cu cerinţele Protocolului de comunicare.

10. Titularul autorizaţiei de mediu are obligaţia de a notifica autoritatea centrală pentru protecţia mediului de îndată ce intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii de mediu, înainte de realizarea modificării.

11. În termen de 60 de zile de la data prezentei autorizaţii de mediu se va revizui Protocolul de comunicare.

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe toată perioada în care titularul obține viza anuală.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

# I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Organizarea structurilor/clădirilor sucursalei CNE - Cernavodă prevede o componentă nucleară şi o componentă clasică.

# Componenta nucleară include:

•	Două clădiri ale reactoarelor nucleare Unitatea 1 (U1) şi Unitatea 2 (U2) (U1+U2) similare din punct de vedere structural și funcțional în care sunt amplasate reactoarele nucleare, sistemele specifice de proces și auxiliarele acestora, echipamente aferente sistemelor nucleare de producere abur și sistemelor de securitate nucleară. Clădirea reactorului este prevăzută cu un sistem de ventilare în scopul de a asigura, în regim de exploatare normală a centralei, ventilarea spațiilor din clădirea reactorului în sistem deschis, fără recirculare, cu introducerea aerului la parametrii ceruți de condițiile specifice fiecărei zone și cu evacuarea aerului aspirat prin intermediul unei unități complexe de filtrare. Sistemul poate fi de asemenea utilizat pentru depresurizarea și purificarea atmosferei anvelopei după producerea unui accident.

•	Două clădiri ale serviciilor auxiliare nucleare (CSAN) pentru U1+U2, în acestea sunt amenajate: camerele principale de comandă, bazinele de combustibil uzat, sistemele de transfer ale combustibilului ars, sistemele de gospodărire a apei grele (alimentare, recuperare vapori apă grea, epurare apă grea) și a deșeurilor radioactive (colectare, sortare, compactare). În clădirea serviciilor se află de asemenea laboratoarele chimice, de dozimetrie și serviciul control radiații.

•	Corpul de legătură între Partea Nucleară și Partea Clasică (existent și la U1 și la U2) cu S=1079,88 m2, separă partea clasică (sala mașinilor) de partea nucleară (CSAN) constituind legătura tehnologică între cele două părți prin rezervarea unui spațiu adecvat rastelelor de cabluri și conducte.

•	Depozitul intermediar de deșeuri solide radioactive (DIDR) care cuprinde clădirea principală (S = 1029,27 m2), depozitul de cartușe filtrante uzate (S = 96,09 m2) și depozitul celular pentru componente Quadricell (S = 69,12 m2);

•	Depozitul intermediar de combustibil ars (DICA) prevăzut cu module de stocare de tip monolit din beton armat, drumuri și platforme, macara portal, corp poartă și sistem de securitate;

•	Două stații de încărcare combustibil uzat (SICA) – (câte una pentru fiecare unitate, S=203,76 m2 la U1 și 220,07 m2 la U2); fiecare stație este constituită dintr-o clădire extensie a CSAN alături de bazinul de combustibil uzat;

•	Două turnuri de reconcentrare apă grea (câte unul pentru fiecare unitate) (S = 258,0 m2/unitate), echipate cu coloanele instalației de îmbogățire D2O, coșurile de ventilație, echipamentele mecanice și electrice asociate. Sistemul de ventilație este proiectat pentru a asigura condițiile de temperatură și umiditate a aerului necesare proceselor tehnologice, a menține în depresiune clădirea turnului D2O față de CSAN pentru a se controla direcția mișcării aerului din zone cu probabilitate mică de contaminare spre zone cu probabilitate mai mare de contaminare.

•	Două clădiri ale sistemului de alimentare cu energie la avarie (EPS) incluzând camerele de comandă secundare (ECR) (S = 345,53 m2 /unitate);

•	Clădire a sistemului de alimentare cu apă la avarie (EWS) utilizată pentru ambele unități (S = 89,77 m2) în care sunt amplasate câte 2 pompe ale sistemelor de alimentare cu apă la avarie și echipamentele auxiliare acestora specifice fiecărei unități;

•	Două clădiri (HPECC) ale treptei de înaltă presiune pentru răcire la avarie a zonei active (S = 297,03 m2 pentru U1 și 297,57 m2 la U2), amplasate în vecinătatea CSAN a fiecărei unități și în care sunt amplasate câte două rezervoare de apă, de capacitate 108 m3 fiecare și câte un rezervor de aer sub presiune de capacitate 108 m3. Menținerea presiunii în aceste rezervoare se face cu ajutorul unor compresoare. În caz de indisponibilitate a compresoarelor, sistemul a fost prevăzut cu câte o stație de butelii de azot (butelii standard de azot tehnic conform normativului ISCIR) care preiau rolul compresoarelor.

•	Un ecran de etanșare, care asigură controlul circulației și nivelului apei subterane în zona clădirilor principale ale fiecărei unități. Menținerea nivelului apei subterane la cotele stabilite este asigurată printr-un sistem de drenaj exterior al clădirilor nucleare.

•	Două sisteme de depresurizare filtrată de urgenţă a anvelopei amplasate în exteriorul clădirilor reactoarelor (câte unul pentru fiecare unitate). Fiecare clădire a Sistemului de Depresurizare Filtrată de Urgenţă a Anvelopei (EFCVS) are o structură mixtă din beton și oțel. Suprafaţa este de 47,87 m2 pentru U1 și 42,31 m2 pentru U2.

# Componenta clasică aferentă unităților U1 și U2 include:

•	Două săli ale mașinilor (S = 30662 m2 x 2) în care sunt instalate (pentru fiecare din ele) agregatele turbogenerator, corpul degazorului, corpul electric și echipamentele auxiliare acestora. În sala mașinilor, printre alte sisteme auxiliare de deservire a ciclului termic se află și purja generatorilor de abur, sistemul de condiționare chimică a ciclului termic și sistemul de drenaje inactive.

•	Stația de 110 kV și transformatoarele aferente transformatoarelor T1, T2 (400/110 kV, 250 MVA), T05, T06 (110/10/6 kV, 60/30/30 MVA) și transformatoarelor de servicii interne TC01, TC02 (110/6 kV, 16 MVA), această configurație fiind dublată pentru a asigura alimentarea cu energie electrică a celor două unități. Transformatoarele au prevăzute cuve având capacitatea de 30% din inventarul de ulei. Posibilitatea de comunicare la cuvele transformatoarelor T01 și T02 permite colectarea întregului inventar de ulei). Uleiul colectat în cuve se extrage cu pompe portabile. La U1 conservatorul transformatoarelor este cu membrană iar la U2 este de tip etanș (sac tip Atmoseal). În cazul încălzirii transformatorului la suprasarcini/scurtcircuite, acesta este prevăzut cu un releu de tip Bucholz care determină deconectarea automată a transformatorului. Prin intermediul sistemului Sergi are loc injecția de azot rece (4ºC) și evacuarea într-o cuvă specială a cca. 10% din inventarul de ulei, în cazul unui incendiu la transformator.

•	Casa sitelor și a pompelor de apă de răcire (S = 4703,15 m2 x 2) unde sunt instalate câte: 4 pompe de apă de răcire a condensatorului turbinei, 4 pompe de apă tehnică de serviciu, 2 pompe de apă de incendiu, echipamente auxiliare acestora pentru fiecare clădire, corespunzătoare U1, respectiv U2. Pompele asigură alimentarea centralei cu apă din fluviul Dunărea (apă brută), prin intermediul biefului I al CDMN și al canalului de derivație. Volumele maxime autorizate pentru apa tehnologică (apa necesară a fi preluată din sursa de suprafață pentru alimentarea cu apă industrială a U1 și U2) sunt de 9.331.200 m3 zilnic, respectiv 3.405.888 mii m3 anual (debit maxim de 108.000 l/s).

•	Stația de tratare chimică a apei are o suprafață de 1716,97 m2 și este dotată cu:

-	echipamente pentru pretratare (limpezire și filtrare) - rezervoare apă brută 2 x 100 m3, două clarificatoare (2 x 225 m3), rezervoare stocare apă limpezită 2 x 30 m3, două linii de filtrare (câte trei fitre multistrat pe fiecare linie), rezervoare stocare apă filtrată (2 x 250 m3), rezervoare clorură ferică (2 x 25 m3), vase de stocare antiscalant (2 x 1 m3) plus vas preparare polimer (1m3).

-	echipamente pentru demineralizare (biofiltrare și demineralizare) - trei biofiltre, trei coloane cationice, doi degazori, trei coloane scavenger pentru reținerea substanțelor organice, trei coloane anionice, trei filtre cu pat mixt și două rezervoare stocare apă total demineralizată, unul din oțel inoxidabil (250 m3) si unul din otel carbon cauciucat la interior (250 m3);

-	echipamente pentru sistemul de regenerare rășini pentru stocarea soluțiilor de regeneranți - rezervoare pentru hidroxidul de sodiu (4 x 40 m3), rezervoare pentru acidul clorhidric (4 x 63 m3), un rezervor de stocare clorură de sodiu saturată (1 x 40 m3), echipamente pentru dozarea soluțiilor de regeneranți și pentru transferul/ condiționarea rășinilor, rezervoare pentru afânarea rășinilor schimbătoare de ioni și instalație de curățare rășini schimbătoare de ioni.

•	Bazine de Sifonare și Comutare, canale, cămine și conducte, în incinta pentru evacuarea apei calde. Evacuarea apei calde de la sala mașinilor, atât de la condensatori cât și apa tehnică de serviciu se face prin intermediul unui canal de beton armat, casetat, având două compartimente.  Canalele de evacuare a apei calde de la unități se racordează la canalul casetat de la șirul „U” având 6 compartimente de 3,0 x 5,0 m care asigură dirijarea apei de la unitățile 1 - 4, fie în bieful II CDMN, fie la Dunăre.

Bazinele de sifonare sunt construcții din beton armat prevăzute cu un deversor care menține nivelul necesar sifonării la condensator. Creasta deversorului este la cota +15,75 m dMB, nivelul apei în amonte și aval de deversor în condiții normale de exploatare fiind +16,55 m dMB și respectiv +16,15 m dMB. Evacuarea apei calde în bieful II al CDMN se face printr-un canal casetat închis din beton armat având două compartimente de 6,0 x 5,5 m în lungime de cca. 850 m dimensionat pentru un debit de 215 m3/s (un compartiment pentru evacuarea apei provenită de la două unități: U1+U4, respectiv U2+U3). În afara incintei, canalul devine deschis cu dimensiunile de 8,0 x 8,25 m și lungimea de cca. 600 m.

Din aceste canale, iarna, prin intermediul unui cămin de comutare, o parte din debitul de apă caldă evacuată poate fi reintrodus în bazinul de distribuție pentru a se evita formarea zaiului (pojghița de gheață) și a menține temperatura minimă a apei peste valoarea de 7-8 grade Celsius. Debușarea apei calde în canalul de aducțiune (distribuție) se face printr-un canal de beton armat, așezat pe fundul canalului de aducțiune, cu ferestrele de dirijare a apei spre stația de pompare.

Evacuarea apei la Dunare este prevăzut a se realiza printr-o serie de canale și tunele dimensionate pentru un debit total de 200 m3/s. În acest scop sunt prevăzute două casete din beton armat 5,75 x 5,75 m racordate la bazinul de sifonare II. Aceste canale subtraversează Valea Cișmelei și se continuă cu două tunele având diametrul interior de 5,40 m fiecare din ele putând evacua un debit de 100 m3/s. La acest moment un singur tunel este finalizat și prin el se debușează apa care provine de la două unități nucleare către Valea Seimeni într-un canal deschis de forma trapezoidală cu lățimea la baza de 12,00 m și taluze de 1:2,5.

Pe canalul din beton casetat s-a prevăzut un cămin cu deversor ce asigură evacuarea apei calde în Valea Cișmelei în caz de blocare a tunelelor astfel încât să fie evitată inundarea centralei. Deversarea în Valea Cișmelei se poate face doar pe o perioadă scurtă, până la deschiderea vanelor de evacuare spre bieful II CDMN. În zona deversării este realizată o protecție specială a taluzului cu bolovani de piatră spartă mai mare ca 300 kg/buc. Valea Cișmelei are o importanță deosebită în protecția la inundabilitate a platformei CNE Cernavodă. La evacuarea în Dunăre s-a prevăzut un deversor care asigură menținerea unui nivel de apă constant în canalul deschis. În lunca Dunării evacuarea se continuă cu un canal deschis, de pământ, de formă trapezoidală.

•	Centrala termică de pornire (CTP) cu S = 952 m2 este echipată cu 2 cazane mari, funcționale, CR 30 (Q = 30 t/h abur supraîncălzit/cazan) și un cazan ABA care este retras din exploatare, izolat și care urmează să fie dezafectat. CTP-ul are rolul de a alimenta cu abur diverse sisteme de încalzire și de proces din partea convențională a centralei. CTP-ul va fi în mod normal oprit atâta timp cât cel puțin una din cele două unități va fi în funcțiune. În cazul unor opriri simultane a ambelor unități, CTP-ul va fi pornit pentru alimentarea consumatorilor din sistemul de distribuție abur auxiliar. CTP-ul poate funcționa și permanent pentru încălzirea orașului Cernavodă și a platformei CNE pe perioada iernii și pentru alimentarea cu apă caldă pe perioada verii, situații în care vor funcționa două cazane mari (iarna), sau doar un singur cazan (vara).

•	Gospodăria de combustibil

La U1, gospodăria de combustibil este echipată cu rezervoare semi-îngropate de motorină 4 x 200m3 amplasate în chesoane betonate, cu o capacitate maximă de stocare de 4 x 180 t motorină. În clădirea Diesel sunt amplasate rezervoare de motorină 4 x 4,5t pentru consum zilnic, un rezervor de 1t și un rezervor de colectare de capacitate 16t.

Fiecare rezervor de motorină de capacitate de 180t este împrejmuit cu zid de beton de protecție contra eventualelor scurgeri. Pentru cazurile în care ar avea loc scurgeri din aceste rezervoare, gospodăria este prevăzută cu pompe de drenaj.

La U2, gospodăria de combustibil este echipată cu rezervoare semi-îngropate de motorină 4 x 200m3, cu o capacitate maximă de stocare de 4 x 180t motorină. În clădirea Diesel sunt amplasate 2 rezervoare de 7t motorină pentru consum zilnic, 2 rezervoare pentru colectarea eventualelor scurgeri de motorină de 1,7 t, 2 rezervoare tampon de motorină de 110 litri și un rezervor de ulei de 3,2 t. Fiecare rezervor de motorină de 180t este împrejmuit cu zid de beton de protecție contra eventualelor scurgeri. Pentru cazurile în care ar avea loc scurgeri din aceste rezervoare, gospodăria este prevăzută cu pompe de drenaj.

La U1 și U2 gospodăriile de combustibil pentru sistemul de alimentare cu energie la avarie sunt compuse din câte 2 rezervoare de 22,4 t pentru fiecare unitate, îngropate în exteriorul clădirilor și din câte 2 rezervoare de 0,9 t în clădirea grupurilor Diesel.

•	Gospodăria CLU pentru Centrala Termică de Pornire: trei rezervoare, un rezervor de 1000 m³ -TK86 și 2 rezervoare de 100 m³, TK137 și TK80. Din cele două rezervoare de 100 m³, doar TK137 este funcțional, iar rezervorul 0-7227-TK80 s-a retras din exploatare pentru reparație. Combustibilul CLU se aprovizionează cu cisterne auto. Depozitul de stocare este dotat cu facilități de descărcare, filtrare grosieră și transvazare prin intermediul stației de pompare SPCL treapta I.

- Gospodăria de ulei de transformator este amplasată la treapta I de combustibil și conține 3 rezervoare (3x 90 m³), un rezervor de ulei curat, un rezervor de ulei recondiționat și un rezervor de ulei murdar. Recondiționarea uleiului se realizează cu instalații portabile, iar descărcarea și transvazarea se realizează în cisterne AUTO, tot cu instalații portabile.

Gospodăria CLU și Gospodăria de ulei sunt prevăzute cu sisteme de colectare a drenajelor. Prin intermediul separatorului de hidrocarburi este repompat în rezervoarele de stocare.

•	Corpul administrativ „Pavilion 1” amplasat în incinta controlată a U1 (S+P+4, S = 828,9 m2) care include: arhiva U1 (la subsol), birouri, grupuri sanitare, bufet.

•	Punct termic sursă principal (amplasat la cota 93 mdMB a sălii mașinilor din U1) echipat cu 3 schimbătoare de căldură abur-apă, 2 schimbătoare de căldură apă-apă, 3 pompe de iarnă, 3 pompe de vară, 4 pompe condens, 2 pompe adaos, rezervor condens și echipamente auxiliare;

•	Punct termic sursă de rezervă (amplasat la cota 93 mdMB a sălii mașinilor din Unitatea 3) echipat cu 2 schimbătoare de căldură, 3 pompe mari de iarnă, 2 pompe de vară, 2 pompe condens, 2 pompe adaos, colector abur, rezervor condens și echipamente auxiliare;

Punctele termice sunt utilizate pentru termoficarea urbană, ele funcționând cu o parte din aburul auxiliar destinat consumului intern, pentru producerea apei fierbinți ce este transportată la punctele termice din oraș prin rețeaua de transport agent primar termoficare.

•	Centru de pregătire personal „Pavilion 2” amplasat în incinta controlată a U1, în vecinătatea incintei controlate a CNE Cernavodă, având S = 3740,4 m2;

•	Clădire pavilion 3 amplasată în incinta controlată, față în față cu pavilionul 1, cu S=1900mp și cuprinde: atelier mecanic, atelier electric, laborator metrologie, birouri;

•	Clădire pavilion 4 amplasată în incinta controlată, între pavilionul 3 și punctul de acces, cu S=679m2 și cuprinde:  remiza PSI și birouri;

•	Pavilion 5 – amplasat în afara incintei controlate lângă pavilion 6 (NOB) cu suprafata 1490 m2), două nivele, folosit ca spații de birouri;

•	Pavilion 6 – amplasat în afara incintei controlate în continuarea pavilionului 5 cu suprafața 1380 m2, pe trei nivele, folosit ca spații de birouri;

•	Clădire commissioning – două cladiri de birouri, aflate în afara zonei controlate, lângă pavilionul 6 și lângă poarta de acces a Unității 2, structurate pe două nivele, în suprafață de 1168,22 m2, respectiv 610 m2, interconectate între ele.

•	Atelier mecanic + birouri situate în zona B, în suprafață de 740 m2;

•	Atelier pregătire practică + clădiri birouri și vestiare – trei clădiri situate în zona B, lângă atelierul mecanic, în suprafață de 420 m2, 820 m2 și respectiv 240 m2, interconectate între ele;

•	Arhive – două clădiri situate în zona B, lângă atelierul mecanic și atelierul pregătire practică, în suprafață de 790 m2 și respectiv 441 m2, dispuse pe două nivele;

•	Structura mobilă – garaj mașini de intervenție pompieri;

•	Clădire U0 cuprinde birouri, vestiare, sală de mese, camera de comandă U0, camera de comandă a stației de 110 kV și laborator STA, este amplasată vis-a-vis de CSAN și este alipită de CTP, are S=4237m2;

•	Clădire STA (Stație Tratare Apă) este amplasată lângă clădirea U0 și are S= 1716.97 m2;

•	Clădire pavilion „0” este amplasată între pavilionul 2 și punctul de acces, cuprinde birouri; are un corp cu un etaj și unul cu două etaje și S=2631m2;

•	Depozite butelii gaze sunt amplasate în spații special amenajate; în frontul fix sunt amplasate depozitul de butelii de heliu și CO2 pentru U1 (S=300m2) și depozitul de butelii de heliu și CO2 pentru U2 (S=300m2);

•	Spațiu de stocare temporară deșeuri chimice neradioactive (SSTDCN) este amplasat în frontul fix; cuprinde o clădire veche S=103 m2 și o clădire nouă cu S=120 m2.

•	Gospodăria de rezervoare de Hidrogen este amplasată în incintă, la extremitatea sudică, are S=95,40m2. Sistemul de stocare și distribuție hidrogen furnizează hidrogen la generatorii electrici pentru răcirea acestora. Sistemul este compus din două rezervoare de stocare hidrogen (2 x 50 m3), două dulapuri de armături, două standuri cu supape de siguranță, rotametre și două linii de alimentare spre U1 și U2.

•	Stația de tratare și clorinare apă potabilă din subteran, amplasată într-o clădire supraterană, în zona protejată a forajului Fj1, asigură apa potabilă a obiectivelor din incinta Unităților U1 și U2 și auxiliare, incluzând: Pavilion administrativ 0 și 1, Pavilion 2 (Centrul de Pregătire Personal), Pavilioanele 3, 4, 5, 6, 7, 8, Clădirile auxiliare din frontul fix (inclusiv CTP), Casa sitelor U1 și U2, Spațiul de stocare temporară deșeuri chimice neradioactive (SSTDCN), Zona de recepție U1+U2, atelierele SSG din zona B, Pavilion Commissioning. Sursa de alimentare cu apă potabilă pentru amplasamentul CNE Cernavodă o constituie sursa subterană proprie, care include cele trei puțuri forate de mare adâncime Fj1, Fj2 și Fj3.

- Puț de mare adâncime pentru apă potabilă Fj1, foraj de circa 700 m, este amplasat în extremitatea sudică a frontului fix;

- Puț de mare adâncime pentru apă potabilă Fj2, foraj de circa 700 m, este amplasat în apropiere de bazinul de distribuție față în față cu pavilionul 2;

•	Stația de pompare apă potabilă (SPAP) este dimensionată pentru cinci unități și se compune din 5 electropompe (Q= 65 m3/h), 2 electrocompresoare (Q = 0,25 m3/min), 3 recipienți hidrofor (V = 15 m3). Rețeaua de apă potabilă este de tip ramificat, conductele sunt din oțel carbon în interiorul clădirilor și din PEHD (polietenă de înaltă densitate) și din oțel carbon în exteriorul clădirilor, pe rețea sunt prevăzute cămine de vizitare cu vane de izolare, robinete de golire/aerisire.

•	Rezervoare de apă potabilă sunt două rezervoare (2 x 1000 m3) din beton armat și au fost dimensionate la debitul maxim zilnic pentru 5 unități. Din cele două rezervoare de stocare, unul este în serviciu iar celălalt este menținut curat, izolat și drenat.

•	Punct Termic PT 58 aferent spațiilor de depozitare SEIRU dotat cu modul termic compact pentru încălzire, automatizat;

•	Centrala termică P.T. 5 (Campus 2) este echipată cu 2 cazane CIMAG și 4 schimbătoare de căldură tip VX 3 (2 pentru apă caldă și 2 pentru încălzire). Cazanele CIMAG produc apă fierbinte la o temperatură de maxim 95 °C și o presiune de 5 bar. Consumul maxim orar de combustibil este de 250 l/h pentru un cazan. Centrala termică P.T. 5 are în dotare rezervoare de CLU 3x40 t și un rezervor de zi 1x2 t. Centrala este pusă în funcțiune numai în cazurile în care sistemul de termoficare al orașului Cernavodă nu funcționează.

•	Punctul termic PT57 (Campus 1) este echipat cu modul termic compact pentru încălzire și apă caldă menajeră, modul de dedurizare a apei, rezervor de preparare apă caldă și rezervor preparare apă dedurizată. Ambele module sunt complet automatizate.

•	Centrala termică P.T. 11 este amplasată în Cernavodă, str. Panait Cerna. Centrala termică P.T. 11 nu mai funcționează ca centrala termică ci ca punct termic pentru încălzire și apă caldă menajeră.  Ea este echipată cu 8 cazane PAL 25 (care nu mai sunt funcționale în acest moment) și 4 schimbătoare de căldură tip TLX.

•	Centrala termică P.T. 14 (Cernavoda, str. N. Titulescu) nu mai funcționeaza ca centrala termică ci ca punct termic pentru încălzire și apă caldă menajeră. Ea este echipată cu 4 cazane PAL 25 (care nu mai sunt funcționale în acest moment) și 4 schimbatoare de căldura:  2 schimbatoare tip TLX, unul tip XGC și unul tip SONDEX S41A-IS16-122-TKTM47.

•	Punct termic PT 36 care deservește Garajul CNE Cernavoda, dotat cu modul termic compact pentru încălzire și apă caldă menajeră, complet automatizat.

•	Laborator Control Mediu (amplasat în orașul Cernavodă, Str. 9 Mai nr. 1, S = 400 m2, care include 5 încăperi destinate preparării și pregătirii probelor de mediu în vederea măsurării lor, 5 camere cu echipamente destinate măsurării probelor de mediu și 3 birouri destinate prelucrării datelor rezultate în urma măsurătorilor cât și camere auxiliare destinate depozitării probelor recoltate și a materialelor și consumabilelor necesare desfășurării activităților laboratorului. Laboratorul este dotat cu sisteme de măsură și aparatură de laborator pentru măsurări alfa/beta global, măsurări de tritiu și C-14, spectometrie gama, măsurări alfa, citirea dozimetrelor termoluminescente de mediu și personal.

•	Garajul AUTO, amplasat în Cernavodă, str. Canalului, clădire cu S = 742,5 m2. În prezent activitățile de întreținere și reparații se efectuează pe bază de contract de prestări servicii cu o unitate de profil autorizată. Mijloacele auto sunt folosite pentru a transporta personal, marfă, precum și pentru transport uzinal. Pentru transportul personalului la și de la locul de munca s-au încheiat contracte de prestări servicii complete cu firme de transport personae. Alimentarea cu combustibil se face de la Stațiile de alimentare din orașul Cernavodă sau alte localități, după caz.

•	Dispensarul medical amplasat în str. Medgidiei nr.1 este destinat efectuării controlului medical periodic și acordării asistenței medicale de urgență personalului angajat de CNE Cernavodă; clădirea este tip P+1, suprafața totală de 694,94 m2; activitatea medicală este efectuată pe bază de contract de prestări servicii cu o firmă autorizată cu personal de specialitate; utilitățile și dotările sunt date spre folosință, prestatorul de servicii fiind responsabil de obținerea autorizațiilor necesare practicării serviciilor contractate;

•	Stație de tratare apă (Campus 2) cu suprafața de cca. 330 m2 este echipată cu rezervoare de apă potabilă 2 x 200 m3, filtre mecanice cu nisip 4 x 20 l/s, filtre carbune activ 4 x 20 l/s, hidrofoare 3 x 5.000 l și echipamente auxiliare acestora;

•	Cantina restaurant, amplasată în Cernavodă, str. Energiei nr.15 – Campus 2, cu capacitatea de 144 locuri, este prevăzută cu 2 săli de servire în suprafață de 250 m2 fiecare, anexe cu suprafața de 354 m2.

•	zona depozite Seiru, cuprinde depozite, birouri, magazii şi punct termic, este amplasată pe malul stâng al Canalului Dunăre Marea-Neagră la circa 1km de ecluza pentru barje/vapoare spre localitatea Ștefan cel Mare și are S= 46614 m2.

Mijloace de transport utilizate în activitate:

Transport personal: 26 autoturisme, 2 automobile mixte, 11 autoutilitare, 6 autospeciale, 6 microbuze, 12 autobuze.

Transport fluvial: o șalupă.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi

Materii prime -Uraniu natural sub formă de pastile sinterizabile de dioxid de uraniu.

| Materii prime | Mod de ambalare | Mod de depozitare | Cantităţi |
| --- | --- | --- | --- |
| fascicule combustibil nuclear (UO2) | Înveliș de polietilenă, matrițe de polistiren expandat și paleți de lemn | depozit de combustibil cu acces controlat | 5227 fascicule U1/an – media în perioada 1997-2016 5226 fascicule U2/an – media în perioada 2008-2016 |

# Materii auxiliare

| Materii auxiliare | Mod de ambalare | Mod de depozitare (pentru fiecare unitate) | Cantităţi/consum mediu anual |
| --- | --- | --- | --- |
| apă grea (D2O) | butoaie din oțel inox de 200 litri | - 4 rezervoare de 71 m3 pentru D2O utilizată curent (omologate) - butoaie oțel inox pentru apă grea de rezervă și degradată (omologate) - în sistemele nucleare | inventarul iniţial: (SM şi SPTC) 510 t pierderile medii anuale prognozate: 5,2 t (valoare de proiect) media anuală a pierderilor: U1 – 3,75 t/an U2 – 2,19 t/an |
| SUVA- 134A (agent frigorific) | butelii 935 kg, 13,6 kg şi 65 kg | depozit OB 020 (U3) | În anul 2015 s-a utilizat cantitatea de 1190 kg (pentru Chiller) |
| Nitrat de gadoliniu 99.9% | bidoane plastic 1 kg | laborator chimic SEIRU, 5C | În magazie: 95 kg (stoc 01.01.2018) Utilizat în 2015: 28,8 kg/an Utilizat in 2016: 29 kg |
| Anhidrida borica 99.9% CAS 1303-86-2 | bidoane plastic 1 kg | laborator chimic | În laborator: 39 kg Utilizat în 2015: 0 kg Utilizat in 2016: 0 kg Notă: Nu se mai utilizează în sistem dar stocul se păstrează pt retehnologizare U1. |
| Hidrazină soluţie 35% CAS 302-01-2 | butoaie plastic 200 l | SEIRU 5B T/B, CTP | În magazie: 8800 kg (la 01.01.2018) Utilizat în 2015: 4400 kg an (% S.A.) Utilizat in 2016: 4200 kg |
| Morfolină 99 % CAS 110-91-8 | butoaie metal sau plastic 200 l | SEIRU 5B T/B, CTP | În magazie: 14910 kg ( la 01.01.2018); Utilizat în 2015: 16380 kg 16160 kg/an (% S.A.) Utilizat în 2016: 18480 kg |
| Hidroxid de litiu Concentraţia > 98% | bidoane plastic 1 l | SEIRU 5B Laborator chimic | În magazie: 5 kg; În laboratorul chimic 10 kg Utilizat în 2015: 21,6 kg Utilizat în 2016: 5,5 kg |
| RGCC-100 (inhibitor de coroziune cu azotit de sodiu) | bidoane plastic 60 l; 25 l | SEIRU, 5B T/B | În magazie: 225 kg; În T/B: 25 kg Utilizat în 2015: 15 kg Utilizat în 2016: 16,5 kg |
| Azot (N2) – (tehnic) | Ultrapur butelii 7,45 m3 | depozit | cca 6500 m3/an |
| Azot –lichid | Se stochează în rezervor azot lichid (prin contract de închiriere) | depozit 01 | cca 6801 l/an |
| Heliu | 7,45 m3/butelie | depozit | Consum mediu anual U1- 7169 m3 U2 – 4930 m3 |
| Dioxid de carbon (CO2) | butelii 30 kg | depozit | gaz de acoperire U1 – 3778 kg U2 – 5228 kg |
| Dioxid de carbon (CO2) | butelii 30 kg | depozit | generator U1 – 14798 kg U2 – 58120 kg |
| Hidrogen - (puritate 99,85%) | butelii de 6 m3 și în rezervoare de 180 m3 | depozit | U1 – 418 m3 U2 – 485 m3 |
| Hidrogen - (puritate 99,995%) | butelii de 6-8 m3 | depozit | U1 – 138 m3 U2 – 70 m3 |
| MB – 50 (biocid) | container plastic 1 m3 | SEIRU | Utilizat în 2015: 7900 kg/an (%S.A.) Utilizat in 2016: 6973 kg (%S.A.) |
| Hidroxid de sodiu 48÷50 % | Se livrează vrac în cisterne auto | rezervoare verticale TK-LES 4 x 40 m3 | TK-LES: 63969 kg Utilizat în 2015: 89 t/an (%S.A.) Utilizat în 2016: 85 t |
| Acid clorhidric 32 % CAS 7647-01-0 EC 231-595-7 | Se livreaza vrac în cisterne auto | rezervoare verticale 4 x 63 m3 | TK-A/TK-N2: 9900 kg; TK-HCl: 183440 kg Utilizat în 2015: 163 t/an (%S.A.) Utilizat în 2016: 163 t/an (%S.A.) |
| Clorură ferică 40 % CAS 10025-77-1 EC 231-729-4 | Se livrează vrac în cisterne auto | rezervoare verticale 2 x 25 m3 | TK-FeCl3: 15200 kg Utilizat în 2015: 25 t/an (%S.A.) Utilizat în 2016: 25 t |
| Hexafluorura de sulf CAS 2551-62-4 EC 219-854-2 | În U2, statia de 110 kV, echipamente închise | Alimentat direct în echipament (întreruptoare) | Stoc: 26,1 kg U2 (în 87 de întreruptoare tip ABB*0,3kg) 226,2 kg în Statia 110kV (în echipament închis) |
| Clor gazos (pentru potabilizare apa din subteran) CAS 7782-50-5 EC 231-959-5 | Butelii de 50 Kg | Camera de clorinare cu butelii STAP | Consum 2015: 12 butelii * 50 kg = 600 kg/an |
| Clorura de sodiu (min 97%) (pentru STA şi STAP) CAS 7647-14-5 EC 231-598-3 | Saci 25 kg | SEIRU, 5A | În magazie: 8000 kg Utilizat în 2015:62 t/an (%S.A.) Utilizat în 2016: 63,3 t /an (%S.A.) |
| Antiscalant lichid 3D TRASAR (Nalco) pentru STA modernizată | Butoi 200 l | SEIRU, 5B | În magazie: 3500 kg Utilizat în 2015:163 kg Utilizat în 2016: 2280 kg |
| Floculant PRAESTOL A3040L pentru STA modernizată | Butoi plastic 60 l | SEIRU, 5B | În magazie: 240 kg Utilizat în 2015: 373 kg Utilizat în 2016: 379 kg |
| Răşini convenţionale (regenerabile) | Saci 50 l | SEIRU, 5B | În magazie: 2175 l Maxim 5 m3/an la nevoie, pentru adaosuri |
| Ulei ungere | butoaie, bidoane | SEIRU, 5B | - |
| Unsori consistente | butoaie, bidoane | SEIRU, 5B | - |
| Fyrquel EHC fluid | Butoi de metal 200 l | Seiru 5A | În magazie:1040 l Utilizat în 2016: 1456 l În sistem U1 (TK 80): 3 m3 |
| Alcool izopropilic | Bidon de plastic 20 l | Seiru 5C | În magazie: 103 l Utilizat în 2016: 42 l |
| White spirit rafinat (varsol nuclear) | Butoi de metal 200 kg | Seiru 5B | În magazie: 57 kg Utilizat în 2016: 197 kg |

NOTĂ:

- Consumurile de substanţe chimice în anul 2015 reprezintă consumurile aferente celor două unităţi nucleare (U1 şi U2) și a sistemelor auxiliare comune (ex. STA etc) care au funcţionat pentru necesităţile U1 şi U2;

- S.A. = substanţă activă (reprezentând cantitatea calculată la 100%  concentraţie faţă de concentraţia reală din soluţie);

- În conformitate cu documentaţia de proiectare, Heliul de puritate 99,995% este folosit ca şi gaz de acoperire pentru vasul Calandria şi Rezervorul de Stocare D2O Agent Primar deoarece este un gaz inert şi, în comparaţie cu aerul, prezintă următoarele avantaje: (i) efect coroziv scăzut; (ii) conţinut scăzut de Argon 41, ceea ce rezultă în debite de doză gama scăzute;

- Heliul din sistem este recirculat într-un circuit închis, iar menţinerea presiunii este asigurată prin alimentarea continuă dintr-un colector cu butelii standard, prin intermediul a două regulatoare de presiune (PRV-uri) înseriate. Sunt prevăzute 4 (patru) colectoare, fiecare având conectate câte 8 (opt) butelii, amplasate în camera S1-121;

- Volumul de gaz din sistem variază între 7,65 m3 şi 12 m3, în funcţie de temperatura de operare şi nivelul moderatorului. Volumul de gaz în buteliile de la un colector este de: 8x 43,8 l = 350,4 l;

- Presiunea normală de funcţionare a Sistemului Gaz de Acoperire Moderator este de 24÷26 kPa(g). Presiunea gazului în colectori este de: 15 Mpa(g). Buteliile utilizate sunt tip standard de heliu tehnic - conform normativului ISCIR C5/2003.

# Combustibili consumați:

| COMBUSTIBILI (clasici) | MOD DE DEPOZITARE | CANTITĂŢI |
| --- | --- | --- |
| Motorină | Rezervoare subterane 2 x 22,4t Diesel de avarie Rezervoare semi-îngropate 8 x 180t Diesel de rezervă | t/an |
|  |  | U1 | U2 |  |
|  |  | 190 | 116 |  |
| CLU Utilizată pentru teste trimestriale CTP | Gospodărie combustibil lichid | consum în 2016: 17 t |

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

# 3.1. Alimentarea cu apă

- Alimentarea cu apă potabilă:

# a) sursa

- din subteran (foraje de mare adâncime): Fj 1 (H = 700 m, Q = 16 l/s), Fj 2 (H = 700 m, Q = 28,5 l/s) și Fj3 (H=700 m, Q=21,2 l/s);

- din sistemul zonal de alimentare cu apă potabilă al oraşului Cernavoda - în rezervă;

# b) volume şi debite de apă autorizate:

- din subteran - în funcţiune:

Q zi max. = 2.865 mc/zi (33,15 l/s)

V anual max. = 1.045,7 mii mc

Q_zi med. = 2.660 mc/zi (30,8 l/s)

V anual med. = 970,9 mii mc

- din reţeaua de alimentare cu apă potabilă a oraşului Cernavodă - rezervă:

Q zi max. = 2.160 mc/zi (25,0 l/s)

V anual max. = 788,4 mii mc

Q zi med. = 1.910 mc/zi (22,1 l/s)

V anual med. = 697,15 mii mc

Funcţionarea permanentă 365 de zile/an şi 24 de ore/zi.

# c) instalaţii de captare:

- Fj 1 și Fj 3 este echipat cu o pompă submersibilă tip Grundfos SP-95-3, având Q = 26 l/s, N = 13 kW, H = 38 m, n = 2.870 rpm;

- Fj 2 este echipat cu o pompă submersibilă tip Grundfos SP-95-2, având Q = 28,5 l/s, N = 9,2 kW, H = 24 m, n = 2.870 rpm;

- branşament cu Dn = 200 mm la conducta magistrală a oraşului - în rezervă;

# d) instalaţii de înmagazinare şi distribuţie:

- cele două foraje din incinta CNE Cernavodă sunt racordate prin conducte care alimentează cele două rezervoare supraterane din beton armat cu V = 1.000 mc fiecare;

- distribuţia se realizează prin intermediul unei staţii de pompare şi sistem de hidrofoare;

- reţeaua de apă potabilă este comună pentru partea clasică şi partea nucleară.

- Alimentarea cu apă tehnologică (industrială):

a) sursa: din fluviul Dunărea - bieful I al Canalului Dunăre - Marea Neagră, prin canalul de derivaţie.

- gradul de asigurare a folosinţei de apă este de 97%;

b) volume şi debite de apă autorizate:

Q zi max. = 9.331.200 mc/zi (108.000 l/s)

V anual max. = 3.405.888 mii mc

Q zi med. = 6.863.616 mc/zi (79.440 l/s)

V anual med. = 2.505.220 mii mc

Funcţionarea este permanentă 365 de zile/an; 24 de ore/zi.

c) instalaţii de captare şi transport:

- captarea apei se face printr-o priză de apă cu nivel liber, amplasată pe canalul de derivaţie al Canalului Dunăre - Marea Neagră - bief I;

- bazin de distribuţie, trapezoidal, care face legătura între canalul de aducţiune cu L =370 m şi casa pompelor, asigurând accesul uniform al apei la casa sitelor aferente unităţilor nucleare.

Circuitele tehnologice de bază sunt:

- C1 - circuitul primar de transport al căldurii;

- C2 - circuitul moderatorului;

- C3 - circuitul de condensat/apă alimentare generator de abur;

- C4 - circuitul intermediar de răcire;

- C5 - circuitul apei de circulaţie;

- C6 - circuitul apei tehnice.

Circuitele C1-C4 sunt circuite închise și folosesc drept agent termic apa grea sau apa demineralizată iar circuitele C5-C6 sunt circuite deschise și folosesc apă din Dunăre.

Pentru situaţii de funcţionare normală:

- pentru operarea U1, respectiv a U2, staţia de pompare apă tehnică pentru circuitul de apă tehnică (C6) este echipată cu 8 electropompe (4 pentru U1 şi 4 pentru U2);

- pentru operarea U1, respectiv a U2, staţia de pompare apă de circulaţie pentru circuitul de apă răcire condensator (C5) este echipată cu 8 electropompe (4 pentru U1 şi 4 pentru U2);

- sistemul de apă tehnică de serviciu de rezervă (numai pentru U1) are funcţia principală de a sigura o sursă alternativă de apă de răcire pentru răcitori şi generatoarele Diesel de rezervă (în cazul indisponibilităţii sistemului de apă tehnică de serviciu).

Pentru situaţii de avarie:

- sistemul de alimentare cu apă la avarie este o sursă alternativă de apă de răcire în cazul anumitor evenimente limită, care pot duce la pierderea sistemelor de evacuare normală a căldurii;

- agentul de răcire este apa din bazinul de distribuţie alimentat din Dunăre. Pentru ambele unităţi sunt prevăzute câte două pompe (Qinst = 114 l/s), amplasate în clădirea pompelor EWS.

d) instalaţii de tratare:

Camera sitelor: asigură curăţarea mecanică a apei brute necesare pentru răcire din circuitele C5 şi C6 ale ambelor unităţi.

Staţia de tratare chimică a apei (STA): produce, stochează şi livrează apă demineralizată pentru a fi utilizată în sistemele U1 şi U2 şi la staţia de hidrogen. Sistemul de tratare a apei constă în pretratarea apei brute (Q_max. = 0,140 mc/s) în vederea reducerii durităţii temporare şi a conţinutului de suspensii, apoi demineralizare totală prin schimbători de ioni.

Apa tehnologică este utilizată după cum urmează:

- apa de răcire condensator (circuit C5 - deschis): Qmax. = 92,0 m3/s (46,0 m3/s pentru fiecare unitate nucleară);

- apa tehnică de serviciu pentru răcirea unor echipamente, altele decât condensatorul (circuit C6 - deschis): Qmax. = 15,66 m3/s (7,83 m3/s pentru fiecare unitate nucleară);

- apa tehnică de serviciu de rezervă, în cazul indisponibilităţii sistemului de apă tehnică de serviciu, asigură o sursă alternativă de răcire pentru generatoarele Diesel de rezervă şi pentru schimbătoarele de căldură (chillere) aferente sistemului de apă răcită (4 pompe tip centrifugal având Qexpl = 420 mc/h) (numai în U1);

- apa pentru situaţii de avarie: 4 pompe cu Q = 114 l/s (două pompe cu Q = 114 l/s, câte una pentru fiecare unitate nucleară);

- apa pentru producerea de apă demineralizată utilizată în diferite sisteme ale centralei, apă limpezită şi consum intern, Qmax. = 0,140 mc/s (ambele unităţi nucleare).

- Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (Qie = 0,155 mc/s) se face din fluviul Dunărea - bieful I al Canalului Dunăre - Marea Neagră prin canalul de derivaţie, în două situaţii:

- după trecerea acesteia printr-un filtru cu ochiuri cu Ø = 0,5 mm;

- după trecerea acesteia prin sitele rotative aferente sistemului de apă tehnică de serviciu (C6) şi filtrele Brassert aferente sistemului de apă de stins incendiu.

- Volum de apă stocat: două rezervoare semiîngropate de 1.500 m3 fiecare, volum intangibil 1.500 m3.

3.2. Volume de apă necesar a fi preluate din surse

a) Sursa subterană pentru alimentarea cu apă potabilă:

V zi max. = 2.865 mc (33,15 l/s);

V zi med. = 2.660 mc (30,8 l/s);

b) Sursa de suprafaţă pentru alimentarea cu apă industrială - fluviul Dunărea:

V zi max. = 9.331.200 m3 (108.000 l/s);

V zi med. = 6.863.616 m3 (79.440 l/s);

# 3.3. Modul de folosire a apei (pentru ambele unităţi nucleare):

Apa preluată din Dunăre este folosită la:

- apa de răcire la condensator (C5 - deschis); Q max.= 92,0 m3/s;

- apa tehnica de serviciu (C6 - deschis); Q max. = 15,66 m3/s;

- apa pentru stingerea incendiilor (Q = 0,155 m3/s), debit inclus în debitul prelevat pentru apa de răcire;

- apă pentru producerea apei demineralizate (Q max.= 0,140 m3/s), debit inclus în debitul apei de răcire.

a) Cerinţa totală de apă industrială:

V zilnic max. = 9.331.200 m3 (108.000 l/s)

V anual max. = 3.405.888 mii m3

V zilnic med. = 6.863.616 mc (79.440 l/s)

V anual med. = 2.505.220 mii m3

b) Necesarul total de apă industrială:

V zilnic max. = V zilnic mediu = 9.331.200 m3

c) Circuitul de răcire condensator şi circuitul de apă tehnică funcţionează în sistem deschis.

d) Cerinţa totală de apă potabilă:

V zilnic max. = V zilnic med. = 2.865 m3/zi (33,15 l/s)

V zilnic med. = 2.660 m3/zi (30,8 l/s)

e) Necesarul total de apă potabilă:

V zilnic max. = V zilnic med. = 2.865 m3

# 3.4. Evacuare ape uzate

a) Canalizarea apelor uzate

- Ape uzate menajere:

Unitatea 1: apele uzate menajere (necontaminate radioactiv) sunt evacuate gravitaţional printr-un sistem de conducte către staţia de pompare SP1 amplasată în incinta U1, apoi sunt transmise către staţia de pompare SP2 amplasată între unităţile U3 şi U4.

Unitatea 2: apele uzate menajere (necontaminate radioactiv) sunt evacuate gravitaţional printr-un sistem de conducte către staţia de pompare SP2 şi de aici apa uzată este pompată către staţia de pompare a oraşului Cernavodă.

Apele uzate menajere (necontaminate radioactiv) provenite de la Centrul de pregătire a personalului al U1 şi U2 sunt evacuate în reţeaua de canalizare a oraşului Cernavodă prin staţia de pompare SP-CPPON (Pavilion 2).

Apele uzate menajere (necontaminate radioactiv) provenite de la Pavilionul administrativ și de la clădirile aferente frontului fix pentru unitățile U1 și U2 sunt evacuate prin intermediul SP5 și în final evacuate în reţeaua de canalizare a oraşului Cernavodă.

Apele uzate menajere (necontaminate radioactiv) provenite de la spațiul de stocare deșeuri chimice neradioactive SSTDCN sunt evacuate într-un bazin vidanjabil și apoi descărcate prin vidanjare în reţeaua de canalizare a oraşului Cernavodă.

- Ape uzate tehnologice, apele pluviale şi drenajele din pânza freatică:

Apele pluviale sunt colectate într-un colector principal şi de aici descărcate în bazinul de distribuţie al CNE Cernavodă.

Evacuarea apelor colectate în canalizarea pluvială a U2 se face prin intermediul canalizării pluviale a U1.

Apele acumulate în subsolul clădirii serviciilor se evacuează în canalizarea pluvială numai după efectuarea analizelor şi numai în cazul în care nu se detectează radioactivitate. În cazul prezenţei radioactivităţii, acestea se pompează în sistemul de deşeuri lichide radioactive.

Evacuarea apei din interiorul incintei fiecărei unităţi se face prin câte un sistem de drenaj prin pompare. Sistemul colector este alcătuit din 6 puţuri forate în U1 şi 7 puţuri forate la U2.

Apele provenite de la stropirea rezervoarelor de hidrogen şi apele meteorice de pe suprafaţa depozitului de hidrogen sunt colectate prin rigole şi evacuate în canalul de evacuare a apei din exteriorul CNE, acesta deversând în bazinul de distribuţie.

- Sistemul de colectare a apei de la Depozitul intermediar de deşeuri solide radioactive (DIDR)

DIDR este amplasat în incinta protejată, perimetrul U1 și U2. Apele pluviale aferente DIDR şi canalele exterioare de colectare a apei de spălare se descarcă într-o başă exterioară de drenaj (două compartimente având dimensiunile de 4,8 m3 şi, respectiv, 27 m3).

Radioactivitatea apelor freatice este monitorizată prin 4 puţuri piezometrice (3 amplasate pe platforma exterioară DIDR şi un puţ la intrarea în depozit DIDR).

Dacă nivelul radioactivităţii nu depăşeşte fondul natural, apa se descarcă din başa exterioară spre Valea Cişmelei. Dacă se detectează o radioactivitate ce depăşeşte fondul natural, apa se colectează şi se transportă în clădirea serviciilor la gospodăria de deşeuri lichide radioactive (sistemul de drenaje lichide active).

- Sistemul de colectare a apei de la depozitul intermediar de combustibil ars (DICA)

DICA este amplasat pe platforma CNE Cernavodă, accesul fiind asigurat de un drum secundar al CNE Cernavodă. Platforma este neinundabilă. Pentru evacuarea apelor pluviale de pe suprafaţa DICA sunt realizate o serie de construcţii hidrotehnice şi receptori: rigolă perimetrală de beton acoperită cu grătare metalice carosabile; cămine de vizitare, colectare-prelevare, echipate cu vane; căminul colector constituie locul de unde se prelevează probe de apă în vederea determinării indicatorilor de calitate înainte de evacuare în emisar; canalul şi gura de evacuare, pentru evacuarea apelor în Valea Cişmelei; în situaţia în care din punct de vedere radioactiv apele pluviale nu se încadrează în limitele stabilite prin autorizaţia de gospodărire a apelor, acestea sunt colectate în vase speciale şi transportate în U1, în bazinul de deşeuri lichide radioactive; 4 puţuri piezometrice cu H = 14 m sunt amplasate pe suprafaţa depozitului pentru controlul calităţii şi nivelului apei din pânza freatică.

b) Canalizarea apelor tehnologice care nu necesită epurare

Evacuarea apelor calde tehnologice care nu necesită epurare se face prin:

- canale şi conducte de evacuare a apei de circulaţie, bazine de sifonare şi cămine speciale;

- canal de evacuare a apei calde în bieful II al Canalului Dunăre - Marea Neagră;

- canal de amestec apă caldă - apă rece pentru injecție (în perioadele reci ale anului);

- canale şi conducte de evacuare a apei tehnice calde;

- tunele de evacuare a apei calde în Dunăre.

Evacuarea apei calde de la condensator (circuitul C5) se realizează printr-un sistem de 6 conducte cu Dn 2000 mm, racordate la 2 conducte cu Dn 3600 mm, continuate cu un canal casetat care face legătura la canalele din şirul "U". Aceste canale, prin intermediul bazinului de sifonare şi al căminelor de vane, dau posibilitatea evacuării apei calde:

- fie în bieful II al Canalului Dunăre - Marea Neagră (două canale);

- fie în Dunăre.

Evacuarea apei de răcire de la Unităţile 1 şi 2 direct în Dunăre se realizează printr-un circuit alcătuit din casete, tunel, canal deschis betonat şi canal închis de pământ cu debuşare în Dunăre la km 296+000.

Circuitul este dimensionat să preia evacuarea unui debit de 100 m3/s pe un fir de galerie, corespunzător unei funcţionări concomitente a două unităţi.

În caz de avarie a ambelor circuite de debuşare a apei calde (în Dunăre şi în Canalul Dunăre - Marea Neagră bief II), există un canal deversor lateral capabil să evacueze 53,8 m3/s prin Valea Cişmelei în bieful I al Canalului Dunăre - Marea Neagră (pentru perioade scurte de timp). În cazul în care este necesar să se golească tot circuitul, evacuarea apei se face în Canalul Ramadan.

Canalul de amestec apă caldă - apă rece pentru recirculare este amplasat la limita incintei U1 şi este executat dintr-o conductă metalică înglobată în beton. Debuşarea apei calde în bazinul de distribuţie se face printr-un canal de beton armat aşezat pe fundul canalului de aducţiune, cu ferestre de dirijare a apei spre staţia de pompare apă rece la condensatori şi apă tehnică.

c) Evacuarea apelor uzate (ambele unităţi nucleare)

Apele tehnologice (apa de circulaţie şi apa tehnică caldă, apele uzate de la epurarea chimică, apele uzate cu radioactivitate medie şi slabă - trecute iniţial prin instalaţii de decontaminare) sunt evacuate în cele două situaţii, astfel:

- în situaţii de funcţionare normală:

- în bieful II al Canalului Dunăre - Marea Neagră;

- în fluviul Dunărea, prin galerie, canal şi Valea Seimeni, în condiţiile prevăzute în autorizaţia de gospodărire a apelor în vigoare;

- în situaţii de avarie a instalaţiilor de evacuare: în Dunăre şi în bieful II al Canalului Dunăre - Marea Neagră şi în bieful I al Canalului Dunăre - Marea Neagră, prin Valea Cişmelei

V (tot. max. evacuat) = 9.331.200 m3/zi); V (anual maxim) = 3.405.888.000 m3.

În perioada de iarnă se admite evacuarea de apă caldă din circuitele C5 şi C6 în bazinul de distribuţie CNE Cernavodă, în condiţiile prevăzute în autorizaţia de gospodărire a apelor în vigoare, pentru asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a unităţilor nucleare.

d) Evacuarea apelor pluviale, inclusiv cele din drenajul subteran, drenajele inactive din sala maşinilor, meteoricele de pe suprafaţa depozitului de hidrogen şi apele provenite de la stropirea rezervoarelor de hidrogen (U1 + U2) se realizează în bazinul de distribuţie al CNE Cernavoda, iar debitele evacuate autorizate sunt:

- ape pluviale de pe suprafaţă platformei - 3,2 m3/s;

- ape provenite din drenaje - 20 l/s până la 40 l/s;

- ape meteorice de pe suprafaţa depozitului de hidrogen - 4,1 l/s;

- ape provenite de la stropirea rezervoarelor de hidrogen (accidental) - 29,47 m3/zi.

e) Evacuarea apelor pluviale de pe platforma DIDR (inclusiv apele utilizate la spălarea unei contaminări accidentale a platformei exterioare sau a pardoselii depozitului de butoaie cu deşeuri solide radioactive) se face în Valea Cişmelei, numai dacă nivelul de radioactivitate al acestora nu depăşeşte fondul natural. Debitul evacuat autorizat este 250 l/s.

f) Evacuarea apelor pluviale de pe platforma DICA se face în Valea Cişmelei, numai dacă nivelul de radioactivitate al acestora nu depăşeşte fondul natural, iar debitul estimat al apelor pluviale evacuate este de circa 300 l/s).

# 3.5. Consum energie electrică şi termică

Energia electrică necesară se asigură prin servicii interne (8% din energia electrică produsă).

În caz de oprire, necesarul de energie electrică este asigurat din sistemul energetic naţional prin Staţia de 400 kV Cernavodă (aparţinând Transelectrica).

Alimentarea cu agent termic este asigurată prin servicii interne, prin preluarea aburului viu şi prepararea agentului termic în punctul termic.

# 4 Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii

Principalele procese tehnologice dintr-o unitate nuclearoelectrică se sintetizează astfel:

-	transformarea energiei de fisiune în energie termică în reactorul nuclear;

-	transformarea energiei termice în energie mecanică în turbină;

-	transformarea energiei mecanice în energie electrică în generatorul electric.

# a)	Producerea căldurii prin fisiunea combustibilului nuclear

Reactorul PHWR CANDU 600 de la CNE Cernavodă utilizează ca și combustibil, uraniu natural, în vederea producerii energiei termice prin reacția de fisiune cu neutroni termici a izotopului natural U-235. Termalizarea neutronilor de fisiune este realizată prin utilizarea apei grele ca și mediu moderator în vasul Calandria al reactorului nuclear. Controlul reacției de fisiune se realizează prin acționarea mecanismelor de control al reactivității.

Reactorul este compus dintr-un număr de 380 de canale de combustibil unite în două bucle de răcire independente (fiecare având două intrari și două ieșiri din reactor). Fiecare buclă dispune de câte două electropompe de circulație și câte doi generatori de abur.

# b)	Preluarea căldurii de către agentul primar de răcire

Căldura de fisiune generată în combustibilul nuclear este preluată de agentul de răcire primar (apa grea vehiculată într-un circuit închis cu pompele primare) și cedată circuitului secundar de apă demineralizată, prin transferul de căldură realizat în generatorii de abur.

# c)	Preluarea căldurii de către agentul secundar de răcire și transformarea acestei călduri în energie electrică

Prin transferul de căldură, realizat la nivelul generatorilor de abur, între apa grea – agent de răcire și apa de alimentare (apă demineralizată), se produce aburul saturat furnizat mai departe în circuitul turbinei. Aburul saturat furnizat de generatorii de abur este admis în turbină, unde prin destindere transformă energia termică în energie mecanică cedată rotorului turbinei. Rotorul turbinei este cuplat la generatorul electric care transformă, la rândul lui, energia mecanică în energie electrică. Aburul destins în turbină se transformă în condens (apă ușoară) în condensator, fiind preluat cu pompele de condensat și trecut prin preîncălzitorii de joasă presiune și degazor, iar apoi aspirat de pompele de alimentare, trecut prin preîncălzitorii de înaltă presiune și reintrodus în generatorii de abur.

Schema termică a CNE-CANDU este o schemă cu două circuite închise:

-	circuitul primar cu apă grea;

-	circuitul secundar care conține apă ușoară-abur si este complet izolat de circuitul primar.

O parte din energia termică produsă este prelevată și folosită în sistemul de termoficare urbană.

Energia electrică produsă de generatorul electric este în mare parte evacuată în sistemul energetic național prin stația de 400 kV (proprietate Transelectrica) din afara amplasamentului CNE Cernavodă. O parte este folosită pentru acoperirea consumurilor proprii.

# d)	Evacuarea căldurii reziduale

Căldura provenită de la aburul care intră în condensator este evacuată prin intermediul sistemului de apă de circulație care funcționează în circuit deschis. Acesta asigură circulația apei de răcire (apă brută) preluată prin pompare din bazinul de distribuție și descărcarea ei în fluviul Dunărea sau în bieful II al CDMN, prin intermediul bazinelor de sifonare, a căminelor de vane de comutare și a canalelor de evacuare apă caldă. Temperatura minimă a apei la intrarea în centrală este de 5 - 7 ºC. Încălzirea apei la trecerea prin condensator este cuprinsă între 7,5 şi 10,5 ºC. Pentru lunile de iarnă, în vederea asigurării temperaturii minime a apei, necesară la intrarea în centrală, a fost realizat un circuit pentru injectarea în bazinul de distribuție a unei fracțiuni din debitul de apă caldă evacuat de la centrală.

Evacuarea căldurii de la echipamente în timpul funcționării normale a centralei cât și în timpul regimurilor tranzitorii, se realizează prin intermediul a două sisteme: sistemul intermediar de răcire și sistemul de apă tehnică de serviciu (apă brută din fluviul Dunărea). Circuitul intermediar de răcire, utilizează apă demineralizată condiţionată chimic, în circuit închis, obținută la stația de tratare chimică a apei. Sistemul intermediar de răcire recirculă apă demineralizată în partea clasică și în cea nucleară, evacuînd căldura primită către sistemul de apă tehnică, atât în timpul funcționării normale a centralei, cât și în timpul regimurilor tranzitorii.

#### 5.  Produsele şi subprodusele obţinute – cantităţi, destinaţie

# 5.1. Produse şi subproduse rezultate

Produsul rezultat din activitatea principală a CNE Cernavodă este energia electrică.

Schema termică a CNE-CANDU este o schemă cu două circuite (primarul, cu nivel ridicat de radioactivitate şi circuitul secundar apă-abur) având avantajul principal că în circuitul secundar de lucru al turbinei agentul termic nu este radioactiv.

Producţia de energie electrică livrată Sistemului energetic naţional (SEN) şi servicii interne:

Puterea termică de proiectare a reactorului de tip CANDU 6:

| Căldura de fisiune generată de combustibil | 2155,9 MWt |
| --- | --- |
| pierderi în moderator | 90,1 MWt |
| pierderi în protecţiile de capăt | 3,5 MWt |
| pierderi în controlorii zonali cu lichid | 0,9 MWt |
| Căldura preluată de agentul de răcire (apă grea) | 2061,4 MWt |
| căldura adăugată de pompele primare | 17 MWt |
| căldura pierdută în sistemele auxiliare | 6 MWt |
| căldura pierdută în conductele SPTC | 3 MWt |
| căldura pierdută în moderator | 3 MWt |
| căldura pierdută în protecţiile de capăt | 2,4 MWt |
| Căldura transferată la generatorii de abur | 2064 MWt |
| căldura pierdută în generatorii de abur prin purja | 1 MWt |
| Total căldură primită de generatorii de abur (parte nucleară) | 2063 MWt |
| Pierderi prin generatori de abur | 1 MWt |
| Total căldură primită de generatorii de abur (parte clasică) | 2062 MWt |
| Total căldură disponibilă circuit secundar | 2062 MWt |
| pierderi datorită încărcării de combustibil în operare | 1,5 MWt |
| Total căldură transferată la turbină | 2060,5 MWt |
| Total căldură transferată în circuitul secundar către condensator | 1380,5 MWt |
| Total energie electrică produsă în generator | 680 MWe |

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie:

# Centrala termică de pornire (CTP)

Centrala termică de pornire (CTP) este destinată alimentării cu abur a diverselor sisteme de încălzire şi proces, din partea convențională a Centralei. Aceşti consumatori sunt în mod normal alimentaţi din sistemul de abur viu (U1 şi U2), via sistemul de distribuţie a aburului auxiliar. CTP este în mod normal oprită, atâta timp cât cel puţin o unitate este în funcţiune. CTP este pusă în funcţiune în cazul unei opriri ale ambelor unităţi (U1+U2), pentru alimentarea consumatorilor din sistemul de distribuţie abur auxiliar.

Centrala este echipata cu:

-	2 cazane mari CR 30, Q = 30 t/h abur supraîncălzit fiecare cu următorii parametri: presiune de 15 bar, temperatura de 250 0C;

-	cazan ABA 4p, Q = 4 t/h abur suprasaturat cu următorii parametri: presiune de 15 bar, temperatura de 200 0C. Cazanul ABA a fost proiectat să folosească CLU la pornire şi poate funcționa pe păcură, dacă păcură este preîncălzită. Cazanul ABA a fost retras din exploatare urmând să fie dezafectat.

Cazanele mari au fost proiectate să funcţioneze cu păcură, dar prin modificarea proiectului s-a trecut la funcționarea cu CLU (combustibil lichid uşor). Fiecare cazan are două circuite: (i) unul pentru CLU şi (ii) unul pentru păcură. În prezent ambele circuite sunt folosite pentru CLU, fiind identice din punct de vedere funcţional. Consumul maxim orar de combustibil pentru un cazan CR este de 1.700 kg/h CLU, iar pentru cazanul ABA este de 300 kg/h CLU. Aburul generat în cazane este trimis în Sistemul de Abur Auxiliar, cu următoarea destinaţie a aburului:

-	abur pentru etanșare labirinți la turbina de 700 MW;

-	abur pentru ejectorii cu abur: ejectorii de pornire şi ejectorii sistemului de apă de răcire pentru condensator;

-	abur pentru degazorul pricipal;

-	abur pentru încălzitoarele de separare umiditate (MSR) pe durata opririi centralei;

-	abur pentru sistemul de apă caldă şi apă glicolată;

-	abur pentru turnul de îmbogățire D2O;

-	abur pentru staţia de tratare apă;

-	abur pentru zona de descărcare şi depozitare a păcurii şi a preîncalzitorilor de păcura;

-	abur pentru alimentarea sistemului de producere agent termic pentru termoficarea platformei nucleare (U1-U5) cât şi a oraşului Cernavodă, când unitatea este oprită.

În prezent, capacitatea de stocare combustibil (CLU) este de 1 rezervor suprateran având capacitatea de 1000 t  şi 1 rezervor de 100 t.

Transportul combustibilului de la rezervoarele în serviciu către arzătoare se face cu ajutorul pompelor prin conducte.

Punct termic sursă principală amplasat la cota 93mdMB a sălii mașinilor din U1, este echipat cu 3 schimbătoare de căldură abur-apă, 2 schimbătoare de căldură apă-apă, 3 pompe de iarnă, 3 pompe de vară, 4 pompe condens, 2 pompe adaos, rezervor condens și echipamente auxiliare.

# Centrala termică P.T. 5 (Campus 2):

Centrala termică P.T. 5 funcționează ca punct termic când sistemul de termoficare urbană este în serviciu. Este echipată cu 2 cazane CIMAG şi 4 schimbătoare de căldură tip VX 3 (2 pentru apă caldă şi 2 pentru încălzire). Cazanele CIMAG  produc apă fierbinte la o temperatură de maxim 95 °C şi o presiune de 5 bar şi sunt puse în funcţiune numai în cazurile în care sistemul de termoficare al oraşului Cernavodă nu functionează. Consumul maxim orar de combustibil este de 250 l/h pentru un cazan. Centrala termică P.T. 5 are în dotare 3 rezervoare de CLU 40 t şi un rezervor de zi 2 t.

Centrala termica - P.T. 11 este amplasată în Cernavodă, str. Panait Cerna. Centrala termică P.T. 11 nu mai funcționează ca centrală termică ci ca punct termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră.  Ea este echipată cu 8 cazane PAL 25 (care nu mai sunt funcţionale în acest moment) şi 4 schimbătoare de căldura tip TLX.

Centrala termică P.T. 14 (Cernavoda, str. N. Titulescu) nu mai funcționează ca centrală termică ci ca punct termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră. Ea este echipată cu 4 cazane PAL 25 (care nu mai sunt funcţionale în acest moment) şi 4 schimbătoare de căldură:  2 schimbatoare tip TLX, unul tip XGC  şi unul tip SONDEX S41A-IS16-122-TKTM47.

Punctul termic PT57 (Campus 1) este echipat cu modul termic compact pentru încălzire şi apă caldă menajeră, modul de dedurizare a apei, rezervor de preparare apă caldă şi rezervor preparare apă dedurizată. Ambele module sunt complet automatizate.

Punct Termic PT 58 aferent spaţiilor de depozitare SEIRU este dotat cu modul termic compact pentru încălzire, automatizat;

Punct termic PT 36 care deserveşte Garajul CNE Cernavodă, amplasată în Cernavodă, str. Canalului, este dotat cu modul termic compact pentru încălzire şi apă caldă menajeră, complet automatizat.

Centrala termică depozite SEIRU a fost transformată în Punct termic PT 58, dotat cu modul termic compact pentru încălzire, complet automatizat.

7.  Alte date specifice activității

# 7.1. Tratarea apelor tehnologice la captare

Instalaţiile de tratare/curăţare amplasate în casa sitelor (grătare rare, grătare dese cu perii rotative, site rotative) au rolul de a asigura curăţarea mecanică a apei brute (apă din fluviul Dunărea) necesare pentru răcirea condensatorului (C5 - circuitul de apă de răcire condensator) şi a schimbătorilor de căldură pe parte clasică şi nucleară (C6 - circuitul apei tehnice de serviciu). În circuitul de apă tehnică de serviciu se efectuează în perioada de vară-toamnă tratamente de biocidare, în scopul de a împiedica fixarea/dezvoltarea scoicilor în conductele şi echipamentele aferente sistemului.

Staţia de Tratare Chimică a Apei (STA) modernizată produce, stochează şi livrează apă demineralizată care se utilizează în diferite sisteme ale U1 şi U2 şi apă limpezită (şi filtrată) pentru:

- sistemul de demineralizare;

- casa pompelor pentru circuitele de răcire lagăre şi motoare pompe apă de circulaţie şi apă tehnică;

- centrala termică de pornire CTP (răcire lagăre pompe de apă alimentare cazane);

- consum intern STA.

7.2. Gospodărire combustibil nuclear

Fasciculele de combustibil proaspăt se depozitează în camerele de depozitare combustibil din cadrul Clădirii serviciilor, camerele S1-118 şi S2-118. Fiecare cameră este prevăzută cu sistem de protecţie la incendiu şi condiţii de mediu controlate, având o capacitate de depozitare a combustibilului proaspăt care asigură o perioadă de 9 luni de operare iar accesul în aceasta zonă este controlat. Încărcarea combustibilului proaspăt in reactor şi descărcarea combustibilului ars se face cu ajutorul unei maşini de încărcat – descărcat combustibil, câte una pentru fiecare unitate.

Combustibilul ars este descărcat în bazinele de descărcare din clădirile reactoarelor şi transferat sub apă prin canalele de transfer în bazinele de recepție din clădirea serviciilor unde sunt inspectate de eventuale defecte. Din bazinele de recepţie, tăvile cu combustibil ars sunt transferate în bazinele principale de depozitare, iar combustibilul defect este transferat în bazinele pentru combustibil defect. Transferul şi răcirea combustibilului se face în circuit închis cu apă demineralizată. Bazinele principale de depozitare au o capacitate nominală de depozitare pentru circa 8 ani de  operare a reactorului la putere nominală. Bazinele de depozitare combustibil defect pot asigura o capacitate de depozitare de 300 de fascicule.

Combustibilul ars este transferat din bazinele principale de depozitare în depozitul intermediar de combustibil ars după o perioadă de minimum 6 ani de răcire. Operaţiile se execută în bazinele de combustibil ars ale centralei unde combustibilul nuclear ars este încărcat într-un coş de stocare (prima bariera de confinare către mediul ambiant). Încărcarea combustibilului ars în coş se realizează sub apă, după care coşul este transferat în staţia de încărcare combustibil ars (SICA), o extindere a clădirii serviciilor auxiliare nucleare. Transferul se face într-un container, din centrală la depozitul intermediar de combustibil ars (DICA) unde este introdus într-un cilindru din oţel ce are o capacitate de 10 coşuri. Dupa umplere dopul cilindrului este sudat (a doua bariera de confinare). Cilindrii sunt înglobați câte 20 într-o structură de beton ce asigură protecţia la radiaţii.

# 7.3. Gospodărire apă grea

În centralele de tip CANDU, Oxidul de Deuteriu (D2O) – denumit în continuare apă grea este folosit ca moderator în Sistemul Moderator şi ca agent de răcire în Sistemul Primar de Transport al Căldurii (SPTS). Apa grea este de asemenea folosită în sistemele auxiliare asociate cu sistemul moderator şi SPTS. Apa grea din moderator încetineşte neutronii pentru a permite reacția de fisiune. Apa grea are un conţinut izotopic ridicat şi întruneşte specificaţiile chimice necesare. Inventarul de apă grea al centralei reprezintă apa grea din: (i) sistemele circuitului primar şi auxiliare, (ii) sistemele moderatorului şi auxiliare, (iii) sistemele maşinii de încărcare-descărcare combustibil şi auxiliare, (iv) stocul de apă grea calitate nucleară şi (v) stocul de apă grea degradată.

Gospodărirea apei grele cuprinde patru sisteme tehnologice închise care gestionează inventarul de D2O din circuitele reactorului şi anume:

- Sistemul de stocare D2O are rolul de a alimenta cu D2O proaspătă sistemele aparţinând circuitului primar şi moderatorului şi de stocare a D2O provenită din circuitele reactorului şi din transporturile de D2O proaspătă/reconcentrată;

- Sistemul de Recuperare Vapori D2O are rolul de reducere a pierderilor de D2O prin recuperarea vaporilor de D2O eliminaţi în aerul încăperilor tehnologice din Clădirea Reactorului şi de reducere a câmpurilor de tritiu din zonele nucleare;

- Sistemul de Epurare D2O are rolul de purificare a apei grele recuperate şi a apei degradate provenită din circuitul primar şi din circuitul moderator;

- Sistemul de Reconcentrare D2O are rolul de a creşte izotopicul apei grele recuperată din sistemele agentului primar şi moderatorului în vederea reintroducerii în sistemele centralei.

Scopul acestor sisteme este de stocare (alimentare), recuperare, tratare şi îmbogățire a apei grele.

Sistemele sunt astfel proiectate încât să se asigure segregarea apei grele bazată pe valoarea izotopicului şi pe concentraţia de tritiu, incluzând două circuite separate pentru manipularea şi procesarea apei grele din sistemele asociate circuitului primar şi moderatorului.

Gestiunea apei grele se realizează ţinând o evidenţă foarte strictă a inventarului D2O, a pierderilor D2O şi a recuperărilor D2O. Pentru o unitate pierderile medii anuale de apă grea prevăzute în proiect şi considerate în costurile de operare sunt de 5,2 t/an.

De menţionat faptul că scăpările (apa grea ieşită din sisteme) reprezintă suma dintre apa grea recuperată şi reutilizată în sisteme (Recuperări) şi apa grea pierdută dar care are izotopicul sub 1% şi nu se mai utilizează în sisteme (Pierderi). Purificarea apei grele (pentru alimentarea instalației de reconcentrare) este un proces de îndepărtare a impurităților – altele decât apa uşoară şi tritiul – şi se realizează prin trecerea peste pat de răşină şi filtru de cărbune activ. Deuterarea reprezintă procesul de înlocuire a apei uşoare din răşinile schimbătoare de ioni sau cărbune folosind apă grea de calitate nucleară. Dedeuterarea reprezintă procesul invers, de înlocuire a apei grele din schimbătorii de ioni sau cărbune folosind apa ușoară. Reconcentrarea apei grele se face în scopul creşterii concentrației izotopice la nivelul acceptat prin proiect pentru sistemele nucleare, prin separarea apei uşoare dintr-un amestec de apă uşoară şi grea printr-un proces de distilare fracţionată.

8. Programul de funcţionare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an:

- 24 ore/zi, 365 zile/an, cu excepţia perioadelor de oprire planificată sau neplanificată.

# II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

# 1.1. Protecţia calităţii apelor

# 1.1.1. Instalaţii de epurare a apelor uzate contaminate radioactiv

Înainte de evacuarea în emisar a apelor uzate contaminate radioactiv, acestea vor fi decontaminate astfel:

A. Instalaţia de decontaminare a apelor uzate contaminate radioactiv (câte una pentru fiecare unitate nucleară)

Rol: este destinată reducerii contaminării radioactive a apelor uzate contaminate radioactiv.

Prezentare:

- instalaţia de decontaminare este compusă din următoarele: rezervor cu agitator prevăzut pentru preparare răşini tip ECODEX, pompă de preparare şi aluvionare a răşinii şi unitatea de filtrare şi schimb ionic conţinând elemente filtrante pe care se aluvionează, sub presiune, răşina tip ECODEX.

Operarea instalaţiei se desfăşoară în 3 etape:

Etapa 1 - de preparare şi aluvionare a răşinii pe elementele filtrante ale unităţii de filtrare şi schimb ionic - presupune amestecarea în rezervorul cu agitator a 10 kg de răşină cu apă demineralizată şi recircularea şlamului obţinut prin unitatea de filtrare şi schimb ionic până la dispariţia răşinii din rezervor. Pentru a menţine răşina aluvionată este obligatorie funcţionarea neîntreruptă a pompei de recirculare.

Etapa 2 - de filtrare şi demineralizare a deşeurilor lichide radioactive - presupune recircularea deşeurilor prin unitatea de filtrare şi schimb ionic, cu ajutorul pompei aferente rezervorului de stocare. Pompa de recirculare a instalaţiei rămâne în continuare în funcţiune până la sfârşitul ciclului de decontaminare. În timpul acestei etape se prelevează probe pentru a verifica eficienţa filtrării şi se controlează căderea de presiune pe unitatea de filtrare pentru a se observa când răşina este epuizată şi trebuie înlocuită (la căderea de presiune pe unitatea de filtrare de 170 kPa).

Etapa 3 - de curăţare a instalaţiei de decontaminare - presupune îndepărtarea răşinii de pe elementele filtrante cu ajutorul apei demineralizate şi a aerului de serviciu şi transferarea ei către sistemul de gospodărire răşini uzate.

Date tehnice:

Pentru un debit mediu de 3,8 l/s şi un factor de decontaminare de 10 la începutul ciclului şi 2 la sfârşitul acestuia, un volum de aproximativ 35 m3 deşeuri lichide poate fi tratat prin recirculare - după ce este trecut prin filtru - într-un interval de 8 ore, activitatea reducându-se cu un factor de 2 la fiecare interval de 1,5 ore. Este posibilă utilizarea repetată a filtrului schimbător de ioni până la atingerea unei concentraţii acceptabile.

B. Sistemul de colectare a apelor uzate contaminate radioactiv (existent şi la U1 şi la U2)

Rol: este destinat pentru colectarea tuturor deşeurilor radioactive apoase rezultate din operarea sistemelor de proces ale centralei şi din operaţiunile de întreţinere, revizie şi decontaminări, urmată de evacuarea pentru diluţie în canalul de evacuare a apei de răcire de la condensatori, cu asigurarea respectării limitelor reglementate pentru concentraţiile de material radioactiv la evacuarea în emisar.

Prezentare:

- 5 bazine de beton căptuşite cu răşină epoxidică, fiecare având capacitatea de 50 m3 şi sisteme de conducte pentru colectare/transfer.

Date tehnice:

Evacuarea se face intermitent, cu un debit nominal de 2,2 l/s în apa de răcire de la condensatori, al cărei debit este de 53,8 m3/s.

C. Instalaţia de neutralizare a apelor uzate provenite de la STA (comună pentru U1 şi U2).

Rol: Colectarea şi neutralizarea apelor uzate rezultate din procesul de regenerare a răşinilor ionice din instalaţia de demineralizare, spălări de echipamente, pardoseală etc. şi de a asigura transferul la bazinul de sifonare a apelor neutralizate cu un pH cuprins în domeniul 6,5 ÷ 9,0.

Prezentare:

Apele uzate provenite din instalaţia modernizată vor fi stocate, omogenizate şi neutralizate în două rezervoare noi de neutralizare, echipate cu duze de amestec tip venturi, cu volum de 65 m3 fiecare. Apele neutralizate sunt evacuate în bazinele de sifonare, pe traseul existent înainte de modernizarea staţiei, cu pompele de evacuare, fiecare având un debit de 60 m3/h.

Apele reziduale din canale, başele şi conductele de ape reziduale sunt colectate în rezervoarele existente de apă reziduală, fiecare având capacitatea de 10 m3. Din aceste rezervoare apa este transferată în unul dintre rezervoarele de neutralizare (fiecare având capacitatea de 400 m3). După omogenizare, dacă este necesar, corecţia pH-ului pentru încadrarea în domeniul admis se realizează prin adaos de acid clorhidric sau hidroxid de sodiu, după caz.

Pentru neutralizarea apelor reziduale se utilizează soluţie de HCl 32% sau soluţie de NaOH 48%. Apele neutralizate din rezervoarele de neutralizare sunt evacuate, la bazinul de sifonare, pe traseul existent, cu pompele existente, fiecare cu un debit de 180 m3/h. Procesul de neutralizare şi evacuare ape neutralizate va fi controlat automat pe baza pH-ului măsurat de aparatura on-line, atât în rezervoarele de neutralizare rămase din instalaţia nemodernizată existentă cât şi din rezervoarele din instalaţia modernizată.

Sistemul de neutralizare din instalaţia modernizată realizează o omogenizare a apelor uzate îmbunătăţită datorită duzelor din rezervoarele de neutralizare, controlul dozării reactivului pentru corectarea pH-ului se realizează automat prin sistemul SCADA.

Evacuarea apelor neutralizate din STA se realizează controlat prin sistemul automat SCADA, prevăzut cu un calculator de proces, care permite evacuarea apelor controlat, doar în domeniul autorizat de evacuare (PH 6.5-9).

Date tehnice:

Debitul de evacuare maxim este de 180 m3/h.

# 1.1.2. Alte instalaţii de epurare şi control al apelor uzate

Acestea sunt necesare pentru controlul apelor subterane, aferente următoarelor clădiri cu diverse funcţiuni:

a) ecran şi drenaj exterior - aferent clădirilor principale ale fiecărei unităţi;

b) la bazinul de combustibil uzat;

c) la clădirea reactorului;

d) la depozitul intermediar de combustibil ars;

e) la centrele de colectare a deşeurilor neradioactive;

f) la gospodăria de combustibil pentru centrala termică de pornire;

g) la gospodăria de combustibil aferentă grupurilor diesel de rezervă.

# 1.2. Protecţia atmosferei

Sursele potenţiale de unde pot proveni emisii radioactive sunt: clădirea reactorului, bazinele de stocare a combustibilului uzat, centrul de decontaminare şi gospodăria de apă grea.

# 1.2.1. Sistem de ventilaţie, filtrare, evacuare şi dispersie a emisiilor de poluanţi gazoşi radioactivi

Rol: colectează emisii radioactive din zone potenţiale de unde acestea pot proveni, asigură filtrarea şi evacuarea odată cu aerul de ventilaţie prin coşul de dispersie, în condiţii care să asigure dispersia şi transportul atmosferic.

Prezentare:

Unitatea de filtrare a aerului evacuat permite parcurgerea următoarelor trepte de filtrare:

- treapta a I-a - asigură o filtrare de înaltă eficienţă pentru reţinerea particulelor contaminate şi se compune dintr-un prefiltru şi un filtru de înaltă eficienţă. Eficienţa minimă a prefiltrului este de 85%, conform ASHRAE, iar cea a filtrului este de 99,97% pentru particule de 0,3 microni, conform testului DOP;

- treapta a II-a - asigură reţinerea iodului radioactiv prezent în aerul contaminat ca iod elementar sau ca iodură de metil şi este format dintr-un pat de cărbune activ; eficiența este de 99,99% pentru iod elementar și 99,90% pentru iodură de metil;

- treapta a III-a - asigură reţinerea eventualelor particule de cărbune activ antrenate de curentul de aer şi este alcătuită dintr-un filtru de înaltă eficienţă identic celui existent în prima treaptă de filtrare.

Coşul de ventilaţie este o construcţie metalică cu H = 50,3 m şi diametrul interior de 2336 mm.

Pentru măsurarea înălţimii coşului s-a luat ca referinţă nivelul +16,30 mdMB. Prin coşul de ventilaţie este evacuat aerul provenind din turnul D2O, clădirea serviciilor şi clădirea reactor cu un debit de aproximativ 100000 m3/h.

Date tehnice:

A.1. Vapori de tritiu (D2O)

Sistemul de recuperare a vaporilor de tritiu este prevăzut pentru minimizarea eliberărilor de tritiu din clădirea reactorului. Aerul din zonele deservite de acest sistem este recirculat prin 8 uscătoare echipate cu masă moleculară absorbantă (aluminosilicat) care reţine vaporii de apă tritiată:

Unitatea 1:

- DR 1 ÷ 4 cu debit nominal de 6800 m3/h, echipat cu turn uscător conţinând cca. 1900 kg sită moleculară, ce deservesc zonele inaccesibile;

- DR 7 şi 8 cu debit nominal de 3400 m3/h, echipat cu turn uscător conţinând cca. 900 kg sită moleculară, dedicate incintei sistemelor moderatorului; şi

- DR 9 şi 10 cu debit nominal de 6800 m3/h, echipat cu turn uscător conţinând circa 500 kg sită moleculară, aferent camerelor accesibile din clădirea reactorului.

O parte (circa 1000 m3/h) din debitul de aer recirculat de uscătoarele DR 1 - 4 este direcţionat către sistemul de ventilaţie al clădirii reactorului prin intermediul uscătorului DR 5. Uscătorul DR5 efectuează o uscare suplimentară a aerului evacuat şi asigură menţinerea unei circulaţii de aer corespunzătoare între camerele accesibile şi inaccesibile din clădirea reactorului.

Unitatea 2:

- DR 1 ÷ 4 cu debit nominal 6800 m3/h, echipat cu turn uscător conţinând cca. 2042 kg sită moleculară, ce deservesc zonele inaccesibile;

- DR 7 şi 8 cu debit nominal de 3400 m3/h, echipat cu turn uscător conţinând cca. 950 kg sită moleculară, dedicate incintei sistemelor moderatorului; şi

- DR 9 şi 10 cu debit nominal de 6800 m3/h, echipat cu turn uscător conţinând cca. 800 kg sită moleculară, aferent camerelor accesibile din clădirea reactorului.

O parte (cca. 350 m3/h) din debitul de aer recirculat de uscătoarele DR 1÷4 este direcţionat către sistemul de ventilaţie al clădirii reactorului prin intermediul uscătorului DR5. Uscătorul DR5 efectuează o uscare suplimentară a aerului evacuat şi asigură menţinerea unei circulaţii de aer corespunzătoare între camerele accesibile si inaccesibile din clădirea reactorului.

# A.2. Particule solide:

Bancurile de filtre HEPA (High Efficiency Particulate Filters) reţin cu o eficienţă de 99,97% particulele solide cu dimensiuni de peste 0,3 micrometri. Aceste bancuri de filtrare sunt conţinute de unităţile de filtrare aer care filtrează aerul evacuat din clădirea reactorului, respectiv a aerului evacuat din zona 1 a clădirii serviciilor şi a aerului evacuat din zona bazinului de combustibil uzat (inclusiv camera R001).

# A.3. Iod radioactiv:

Pentru reţinerea iodului radioactiv sunt prevăzute bancurile de filtre din cărbune activ destinate Clădirii Reactorului şi Clădirii Serviciilor Auxiliare- bazinele de combustibil uzat.

Eficienta de reţinere pentru bancul de filtre de cărbune activ pe ambele sisteme este de 99,9% pentru reţinerea de iod radioactiv.

# 1.2.2. Sisteme de evacuare a poluanţilor neradioactivi

A. Coşuri de evacuare a gazelor arse de la cazanele CR 30

Rol: Realizează dispersia gazelor de ardere;

Prezentare: Fiecare din cele 2 cazane CR 30 este prevăzut cu un coş de evacuare;

Date tehnice: Diametrul de 1300 mm şi înălţimea de 26 m.

# B. Coş de evacuare a gazelor arse, aferent generatoarelor de rezervă ale grupurilor Diesel

Rol: Realizează dispersia gazelor de ardere;

Prezentare: Cele 4 grupuri Diesel de rezervă de la Unitatea 1, cele două grupuri de rezervă de la Unitatea 2, cele patru grupuri de avarie de la Unitatea 1 şi Unitatea 2 sunt prevăzute cu câte un coş de evacuare a gazelor arse.

Date tehnice: Secţiune rotundă, cu diametrul cuprins între 0,4 0,8 m şi înălţime de aproximativ 12 m. Un grup Diesel de rezervă de la Unitatea 1 are un coş de evacuare supraînălţat la 19,7 m.

# C. Coşuri de evacuare a gazelor arse de la cazanele centralelor termice P.T.5

Rol: Realizează dispersia gazelor de ardere;

Prezentare: Pentru perioada când functionează ca centrală termică (când sistemul de termoficare urbană este indisponibil), P.T 5 este prevăzut cu două coşuri de evacuare a gazelor arse;

Date tehnice:  coşuri cu secţiune rotundă cu diametrul de 400 mm şi înălţime de aproximativ 25 m.

# NOTĂ:

Punctele termice P.T.11, P.T.14, P.T. 36 Garaj au fost dotate cu coşuri de evacuare, utilizate în perioada când aceste puncte termice funcționau ca centrale termice. În prezent, aceste coşuri există în teren însă nu sunt utilizate, neexistând gaze arse rezultate.

# 1.2.3. Alte surse neradioactive difuze

- abur provenit de la vanele de abur care se descarcă în situaţii anormale (nu periodic) în aer;

- aburul provenit de la supapele de abur care descarcă în atmosferă numai în situaţii tranzitorii de funcţionare.

În condiţii de pornire/oprire, aburul poate fi descărcat în atmosferă prin vanele de descărcare a aburului;

- în zona garajului apar emisii în aer de la pornirea mijloacelor auto. Astfel de emisii apar şi în zona parcărilor amenajate la U1 şi U2 la orele de începere şi terminare a programului de lucru de zi;

- emisii gazoase provenite de la generatorii Diesel şi Centrala Termică de Pornire.

Aceste degajări de poluanţi sunt relativ reduse şi se limitează la suprafaţa amplasamentului CNE Cernavodă ale U1 şi U2.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului

# A. Sisteme de drenaj

Acestea sunt necesare pentru controlul apelor subterane, aferente clădirilor.

- Ecran şi drenaj exterior

Controlul circulației apei subterane și protecția la variațiile nivelului apei freatice din partea nucleară ale fiecărei unități se efectuează printr-o incintă ecranată de protecție (ecran de beton armat) în jurul clădirii, executată între suprafața terenului (cota 15,80 mdMB) și straturi de marnă impermeabilă. Incinta ecranată s-a realizat prin injecții cu ciment până la 40 m adâncime, în stratul de calcar și din beton în stratul superior de umpluturi. Evacuarea apei din interiorul incintei Unităţii1, respectiv a Unității 2, se face printr-un sistem de drenaj prin pompare (capabil să evacueze un debit maxim de cca 20 ÷ 40 l/s pentru două unități). Apele se evacuează în exterior după ce se efectuează analizele de radioactivitate (tritiu și gama). În caz de contaminare accidentală, apele sunt transferate la sistemul de gospodărire deșeuri lichide radioactive și se investighează cauzele apariției contaminării.

Fiecare unitate este prevăzută cu sistem propriu de drenaj, compus din:

-	sistem colector, alcătuit din 6 puțuri forate la U1 și 7 puțuri forate la U2, executate în sistem hidraulic, cu o adâncime maximă de 40 m, cu circulație inversă. Fiecare foraj este format din filtru invers, coloana filtrantă prevăzută cu fante pentru colectarea apelor subterane, coloana definitivă pentru consolidarea peretelui, susținerea filtrului și a echipamentului de pompare;

-	instalații hidraulice echipate cu 3 electropompe submersibile la U1 și 4 electropompe la U2, armături, robinete de trecere cu ventil pentru prelevarea probelor, apometre cu contor, indicatoare de presiune și semnalizatoare de nivel;

-	11 puțuri piezometrice (de măsurare nivel apă din pânza freatică) la U1 și 8 puțuri la U2, amplasate în interiorul și exteriorul incintei ecranate;

-	conducte de colectare și evacuare;

-	instalații electrice de automatizare.

Toate semnalizările se afișează atât în U1 cât și în U2 pe panouri locale și comanda pompelor se poate face și manual.

- Drenaj la clădirea serviciilor auxiliare nucleare

Drenajul la clădirea serviciilor se realizează în două etape: colectare și evacuare.

Colectarea apei se face printr-o rețea de conducte din PVC Dn 160 x 7,7 mm perforate la partea inferioară, care sunt amplasate sub CSAN în materialul permeabil dintre cota planșeului de la 93.90 mdMB și beton de egalizare de la cota 90.20 mdMB. Cotele de amplasare sunt de la 92.95 mdMB la 91.40 mdMB. Aceste conducte debușează în puțul nr. 1 din CSAN (Clădirea Serviciilor Auxiliare Nucleare). Debușarea în puț este la cota 91,40 mdMB.

Evacuarea apei din puț se face printr-o conductă de otel Dn 114,3 x 6,02 mm către sistemul de tratare deșeuri radioactive lichide.

- Drenaj la bazinul de combustibil uzat

Apa din bazinele intermediare de combustibil uzat (Bazinul de Descărcare Combustibil Uzat și Bazinul de Transfer Combustibil Uzat) este apa demineralizată, vehiculată într-un circuit închis, pentru asigurarea răcirii și purificării acesteia. Menţinerea inventarului de apă din bazine se realizează prin adaosul periodic din Sistemul de Distribuţie Apă Demineralizată, în vederea compensării pierderilor prin evaporare. Controlul chimic al apei se realizează prin purificarea mecanică și ionică prin coloane de filtrare.

În situaţia necesităţii drenării bazinelor pentru lucrări de întreţinere (remedieri ale pereţilor sau a protecţiei epoxidice), acestea sunt izolate faţă de bazinele de stocare combustibil uzat și combustibil defect, iar apa este transferată către Sistemul de Gospodărire Deșeuri Lichide Radioactive și procesată conform procedurilor centralei. Drenajul la bazinul de combustibil uzat se realizează în două etape: colectare și evacuare. Colectarea apei se face printr-o conductă PVC, Dn 160 x 7,7 mm, perforată la partea interioara și este amplasată îngropat în materialul permeabil dintre pereţii bazinului de combustibil uzat, betonul de egalizare și ecranul aferent acestuia între cotele 90,91 și 90,40. Apa infiltrată este colectată într-un puț, de unde este evacuată prin pompaj printr-o conductă de oţel, spre sistemul de tratare deșeuri radioactive.

- Drenaj la clădirea reactorului

Drenajele la clădirea reactorului se realizează în două etape: colectare și evacuare. Colectarea apei din jurul clădirii reactorului se face prin trei conducte DN 160 x 7.7 mm perforate la partea inferioară și care sunt amplasate îngropat între pereţii reactorului (anvelopei) și ecranul aferent acestuia, în materialul permeabil între cotele 91.34 și 91.20. Apa infiltrată se colectează în două puțuri și de aici prin pompaj prin intermediul unei conducte Dn 88,9 x 5,49 mm este evacuată în conducta de evacuare drenaj aferentă clădirii serviciilor auxiliare nucleare. Prin schema tehnologică s-au prevăzut conductele și armaturile necesare posibilităţii de transfer a apei spre sistemul de colectare deșeuri radioactive lichide.

- Drenaj la depozitul intermediar de combustibil ars

Apele rezultate din spălarea platformelor betonate sau din precipitaţii din jurul modulelor de depozitare se colectează prin rigole de beton în cămine de colectare prevăzute cu vane tip stavilar. În fiecare cămin colector este instalat un nivostat care transmite un semnal de alarmă în Camera de Comandă Principală U1 la atingerea unui nivel prestabilit (aprox. la jumătatea înălțimii căminului). După efectuarea analizelor de radioactivitate, funcție de rezultat, se descarcă în Valea Cișmelei sau se transferă la sistemul de deșeuri lichide radioactive al CNE, unde se procesează în conformitate cu procedurile Centralei.

- Drenaj la gospodăria de motorină aferentă grupurilor Diesel de rezervă

Fiecare rezervor este împrejmuit cu zid de beton de protecție contra eventualelor scurgeri. Pentru cazurile în care ar avea loc scurgeri din aceste rezervoare, gospodăria este prevăzută cu pompe de drenaj.

- Drenaj la centrele de colectare deșeuri neradioactive

Spațiile de depozitare sunt marcate și administrate într-o manieră care să poată permite identificarea și eliminarea scurgerilor accidentale. Toate containerele sunt depozitate pe paleți și etichetate corespunzător. Apele uzate rezultate din eventuale scurgeri de deşeu lichid vor fi colectate în başe închise prevăzute în fiecare din cele două spaţii de depozitare. Din başe, apele sunt transferate în butoaie metalice cu ajutorul unei pompe, butoaiele fiind preluate de agenţi economici autorizaţi pentru eliminarea deșeurilor conform legislaţiei în vigoare.

- Drenaj la gospodăria de combustibili pentru CTP

Apele uzate tehnologice din zona gospodăriei de combustibil, precum și apele meteorice din cuvele/bașele rezervoarelor de ulei și combustibil, înainte de a fi evacuate în canalizarea pluvială, sunt trecute printr-un separator de produse petroliere în scopul evitării poluării apelor cu produse petroliere. Înainte de evacuarea în bazinul de distributie, apele din canalizarea pluvială sunt trecute printr-un cămin de deznisipare. Separatorul de produse petroliere este compus din două compartimente, unul de rezervă, fiecare fiind dimensionat pentru 40 m3/h. Betonul folosit a fost B 200. Radierul a fost izolat cu straturi succesive de carton asfaltat și bitum tăiat. Legătura între drenajele rezervoarelor și separator se realizează printr-un cămin antifoc, iar de la acesta în continuare cu ajutorul unei conducte metalice. Întreaga cantitate de păcura/ ulei separată la suprafața apei și deversată printr-un jgheab transversal la capătul aval al camerei de separare este colectată într-un cămin lateral, de unde este repompată în rezervoarele de stocare. Pentru evitarea deversării de combustibil sau impurificarea apei deversate în canalizarea pluvială, separatorul de combustibil se exploatează conform unor proceduri specifice și nivelul este verificat prin rutine zilnice.

# B. Dozatoare de antifoane

Pentru protecţia personalului au fost avertizate în mod conservativ toate zonele în care este prezent zgomotul cu valori mai mari decât limita legală admisă. Valorile măsurate atât ale nivelului de zgomot, cât şi pentru vibraţii sunt afişate în pagina de intranet a CNE Cernavoda. La intrarea în aceste zone au fost amplasate dozatoare de antifoane interne, care au factorul de reducere a zgomotului cuprins între 25% - 32%.

# C. Sistemul anvelopei

Sistemul anvelopei reprezintă o barieră fizică de protecție a mediului ambient împotriva eliberărilor de substanțe radioactive.

Principalele elemente componente ale sistemului de anvelopare sunt: anvelopa propriu-zisă a reactorului, sistemul de stropire, care va absorbi energia eliberată în anvelopă în cazul unui accident, reducând astfel vârful de presiune și durata suprapresiunii, sistemul de ventilație și de răcire a aerului clădirii reactorului, ecluzele de acces precum și sistemul automat de închidere rapidă a anvelopei.

# D. Sistemul de depresurizare filtrată

Sistemul de depresurizare filtrată de urgență a anvelopei (EFCVS) funcționează doar în ipoteza producerii unui accident nuclear sever, cu topirea parțială sau totală a zonei active, pentru protejarea sistemului anvelopei și evitarea eliberărilor de radioactivitate în mediu/atmosfera. Sistemul functioneaza prin trecerea vaporilor provenind din interiorul anvelopei, în timpul operațiunilor de ventilare periodică a acesteia pentru menținerea presiunii în limite care să nu pună în pericol integritatea structurală a acesteia, printr-un vas de epurare/filtrare Venturi (TK1), unde sunt reținuți aerosolii și izotopii iodului. Sistemul este proiectat astfel încât creșterea presiunii în interiorul anvelopei de protecție, conduce la creșterea debitului masic prin vasul de filtrare Venturi.

Sistemul are două secțiuni:

# Secțiunea de filtrare umedă

Debitul de gaze ventilate din anvelopă, care intră în vasul de filtrare, este injectat într-un bazin, care conține soluția de filtrare. Soluția, conținând 99,3% apa demi, 0,5% NaOH, 0,2%Na2S2O3, realizează o reținere optimă a iodului în bazinul de soluție, în interiorul vasului. Cea mai mare parte a activității conținute în fluxul de gaze (99%) este astfel reținută în bazinul cu soluție. Vasul conține destulă soluție pentru o perioadă de funcționare de 72 ore (36 ore de operare a sistemului + 36 ore după sau între două operări a sistemului).

# Secțiunea de filtrare uscată

După trecerea prin secțiunea de filtrare umedă (Venturi), fluxul de gaz intră în treapta de filtrare uscată, cu filtru din fibre metalice (cu 5 elemente filtrante). Aerosolii cu dimensiuni foarte mici, încă conținuți în fluxul de gaz, sunt reținuți aici, în materialul filtrului. Pentru a garanta eficiența înaltă de reținere, filtrul metalic este realizat din fibre cu dimensiuni de până la 0,2 μm.

# E. Gestiunea combustibilului ars

Gestionarea, manipularea și controlul combustibilului nuclear se realizează conform practicilor aprobate de CNCAN și supravegheate îndeaproape de AIEA, pe baza convențiilor internaționale.

# F. Transportul surselor de radiații controlate

Prin transportul surselor de radiații controlate se înteleg activitățile de pregătire, manipulare, încărcare, expediere, transport, depozitare în tranzit, descărcare și recepționare colete și surse de radiații controlate la destinația finală.

Prin surse de radiații controlate se înțeleg toate materialele care au radioactivitate sau echipamentele care încorporează asemenea materiale cu excepția combustibilului nuclear și a deșeurilor radioactive care sunt produse în cadrul facilităților CNE și stocate în cadrul acestora. Sursele de radiații controlate se clasifică în: (i) surse radioactive; (ii) generatori de radiații, (iii) instalații nucleare și (iv) materiale radioactive. Noțiunea de transport surse de radiații controlate nu se aplică în incinta CNE Cernavodă și acolo unde transportul nu implică drumurile publice.

Transportul surselor de radiații controlate în exteriorul CNE Cernavodă se va face respectând legislația în vigoare emisă de CNCAN, “Norme pentru transportul materialelor radioactive” (NTR-01BIS), aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 357 din 2005.

Cerințele din aceste norme se aplică împreună cu reglementările privind transportul mărfurilor periculoase din România, precum și impreună cu reglementările specifice emise de alte autorități competente din domeniul transportului de mărfuri periculoase.

În conformitate cu cerințele din autorizația de funcționare a CNE Cernavodă, trimestrial și semestrial, este raportată la CNCAN situația transporturilor de materiale radioactive efectuate de/pentru CNE Cernavodă.

Transportul combustibilului proaspăt este asigurat de furnizor, FCN Pitești, responsabilitatea revenind în întregime acestuia. La efectuarea acestor transporturi se respectă cerinţele și normele CNCAN în vigoare referitoare atât la Autorizaţiile de transport (pentru mijloacele de transport, avizarea individuală a fiecărui transport, etc.), condiţiile de transport, pregătirea personalului (conducător auto, însoțitor), însoțirea convoiului pentru avertizare și siguranță, informarea CNCAN.

# G. Planul de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică

Planul de urgenţă al CNE Cernavodă defineşte responsabilităţile pentru îndeplinirea acţiunilor de răspuns și identifică măsurile necesare pentru controlul și ameliorarea consecinţelor accidentelor pe amplasament şi minimizarea acestora în afara lui.

Acţiunile de răspuns sunt descrise detaliat în procedurile de urgenţă pe amplasament.

Planul de urgenţă pe amplasament cuprinde următoarele elemente:

a) situaţii de urgenţă;

b) clasificarea situaţiilor de urgenţă;

c) organizarea pentru urgenţă;

d) activităţi de răspuns la urgenţă;

e) amenajări şi echipamente de urgenţă;

f) interfaţa dintre CNE Cernavoda şi autorităţile publice;

g) faza de recuperare;

h) pregătirea pentru urgenţă;

i) evaluarea planului de urgenţă;

j) revizia planului de urgenţă.

Planul de urgenţă pe amplasament acoperă toate activităţile efectuate pe amplasamentul CNE Cernavodă în cazul urgenţelor, pentru a proteja personalul centralei. Măsurile necesare pentru controlul şi ameliorarea consecinţelor includ definirea organizării personalului, responsabilităţilor, amenajărilor disponibile, cerinţelor procedurale, cerinţelor de pregătire şi convenţiilor cu organizaţiile din exterior.

Planul de urgenţă pe amplasament acoperă, de asemenea, acţiunile iniţiale care trebuie luate pentru a proteja populaţia în primele ore ale unei urgenţe ce poate avea un impact exterior.

G1. Raportul de securitate

Raportul de securitate se elaborează cu scopul:

a) de a demonstra că au fost puse în practică o Politică de Prevenire a Accidentelor Majore şi un sistem de management al securităţii pentru punerea în aplicare a acesteia;

b) de a demonstra că au fost identificate pericolele de accident major şi scenarii posibile de accidente majore şi că au fost luate măsurile necesare pentru a se preveni astfel de accidente şi pentru a se limita consecinţele acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului;

c) de a demonstra că au fost luate în considerare securitatea şi fiabilitatea, adecvate în proiectarea, construcţia, exploatarea şi întreţinerea oricărei instalaţii, zone de depozitare, echipamente şi infrastructura aferente exploatării, care sunt legate de pericolele de accident major în interiorul amplasamentului;

d) de a demonstra că planurile de urgenţă internă au fost elaborate şi de a furniza informaţii care să permită întocmirea planului de urgenţă externă;

e) de a furniza suficiente informaţii autorităţilor competente şi autorităţilor administraţiei publice responsabile cu amenajarea teritoriului şi cu urbanismul, pentru a permite luarea de decizii cu privire la localizarea sau dezvoltarea de noi activităţi în jurul amplasamentelor existente.

G2. Planul de urgență internă

Planul de urgenţă internă se elaborează în scopul planificării şi executării acţiunilor de pregătire şi intervenţie prin care se reduce riscul asupra angajaţilor, populaţiei, mediului şi proprietăţii, în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase produse, utilizate, manipulate sau depozitate în cadrul amplasamentelor de nivel superior.

Planul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 156/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi testarea planurilor de urgenţă în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

# H. Securitatea zonei

Protectia fizică:

La CNE Cernavodă, protecţia fizică constând într-un ansamblu de măsuri de pază şi protecţie este destinată să protejeze materialele nucleare împotriva acţiunilor ostile (furturi, sustrageri), precum şi instalaţiile nucleare împotriva sabotajelor comise de grupări teroriste.

Protecţia se realizează prin bariere, echipamente de detecţie, supraveghere şi alte măsuri.

Sistemul de protecţie fizică la CNE Cernavodă este în conformitate cu prevederile Normelor CNCAN de protecţie fizică, a standardelor şi a ghidurilor aplicabile.

Tot în scopul prevenirii folosirii neautorizate a materialelor nucleare, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a instituit controlul de garanţii nucleare constând într-un sistem de gestiune şi de verificare scriptică şi fizică a stocurilor, cu implicarea directă a experţilor acesteia.

Securitatea radiologică:

La CNE Cernavodă securitatea radiologică este asigurată în conformitate cu reglementările stabilite de organismul de reglementare CNCAN, care se referă la radioprotecţia lucrătorilor expuşi profesional şi la radioprotecţia mediului, şi anume:

- norme fundamentale de securitate radiologică;

- norme de securitate radiologică privind radioprotecţia operaţională a lucrătorilor externi;

- norme de dozimetrie individuală;

- norme privind limitarea eliberărilor de efluenţi radioactivi în mediu;

- normă privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalaţiile nucleare şi radiologice;

- normă privind monitorizarea radioactivităţii mediului în vecinătatea unei instalaţii nucleare sau radiologice;

- norme privind calculul dispersiei efluenţilor radioactivi evacuaţi în mediu de la instalaţiile nucleare;

- norme privind măsurările meteorologice şi hidrologice la instalaţiile nucleare.

Se vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1255/2016

pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante.

# I. Protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii

Se vor respecta concluziile "Studiului impactului termic determinat de exploatarea simultană a unităţilor 1 şi 2 de la CNE Cernavoda în soluţia evacuării în CDMN a apei calde", realizat de ICIM Bucureşti, care recomandă:

- monitorizarea ceţii, în colaborare cu staţiile meteorologice Cernavoda şi Medgidia, în zonele:

a) zona de debuşare a apei calde la Cernavoda; şi

b) pe traseul biefului II al CDMN la Medgidia şi cu frecvenţa stabilită de comun acord cu autorităţile din domeniul gospodăririi apelor.

Se va menţine descărcarea efluentului cald în CDMN cu o diferenţă de temperatură stabilită prin Autorizația de Gospodărire Ape, asfel încât să nu se  inducă efecte asupra biocenozei (alge, peşti, nevertebrate din bentos, bacterii).

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii

# 3.1. Apa

# 3.1.1. Efluenţi lichizi neradioactivi

Indicatorii de calitate ai apelor neradioactive evacuate sunt reglementați în Autorizația de Gospodărire a Apelor (AGA) nr. 118/2018 modificatoare a autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 131/01.06.2016 privind “Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate pentru Unităţile 1 şi 2 de la Centrala Nuclearelectrică Cernavodă". Autorizația de gospodărire a apelor impune valorile maxime admise la evacuare ale indicatorilor de calitate, funcție de categoria apei evacuate (ape tehnologice, ape pluviale inclusiv drenaje inactive, ape menajere) și în funcție de receptorul autorizat (Dunăre, Canalul Dunăre – Marea Neagră, canalizarea menajeră).

Documentul, parte integrantă a autorizației DGA, intitulat „Regulament de Funcționare – Exploatare si întreținere, cod U1/ U2-03700-ST”, rev.2, vizat spre neschimbare de către autoritatea de gospodărire a apelor a fost revizuit în 28.08.2013. Indicatorii de calitate ai apelor evacuate din CNE Cernavodă U1 și U2, conform Autorizației de gospodărire a apelor in vigoare  sunt prezentati în tabelul de mai jos:

| Categoria apei evacuate | Indicatori de calitate | Valori maxime admise mg/l |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere (necontaminate radioactiv) | Conform H.G 188 / NTPA 002/2002 modificată și completată cu H.G. 352/2005 și a contractului de servicii încheiat cu S.C. RAJA. S.A. Constanța |  |
| Ape tehnologice | Temperatura | Vezi Nota* |
|  | pH | 6,5 – 9,0 |
|  | Suspensii | 25 |
|  | Fier total ionic | 1,5 |
|  | Cloruri | 250 |
|  | Sulfați | 200 |
|  | Amoniu | 3 |
|  | Fosfor | 1 |
|  | CBO5 | 15 |
|  | Sodiu | 100 |
|  | Calciu | 150 |
|  | Magneziu | 50 |
|  | Produs petrolier | 5 (fara iriz.) |
|  | Clor rezidual liber | 0,2 |
|  | Hidrazina | 0,1 |
|  | Morfolina | 0,4 |
|  | Ciclohexilamina | 0,1 |
|  | Hidroxid de litiu | 0,025 |
|  | Amestec de hidrazina + hidroxid de litiu | 0,1 + 0,025 |
|  | Amestec de hidrazina + morfolina | 0,1 + 0,4 |
|  | Amestec hidrazina + morfolina + ciclohexilamina | 0,1 + 0,4 + 0,1 |
|  | Rodamina - cu evacuare în CDMN - cu evacuare în Dunare | 2,0 10,0 |
|  | Fluoresceina - cu evacuare discontinua | 0,25 |
|  | RGCC-100 | 1,0 produs comercial |
|  | Biomate 5716 | 1,0 |
|  | Biocid MB-40 | 5,2 substanta activa 0,01 (ml/l) produs commercial |
|  | Etilenglicol (DOWCAL 10) | < 1,0 |
|  | Lichid de scintilatie Ultima Gold LLT | 0,001 substanţă activă 0,00195 produs comercial |
|  | PRAESTOL A3040L | 3 |
|  | NALCO 3DT149 | 500 |
| Ape pluviale, inclusiv cele din drenajul subteran și cele stocate în bașa exterioară de drenaj | Conform cu obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă. |

# Notă*

Din punct de vedere al încărcării termice, temperatura apelor tehnologice evacuate :

- în bieful II al CDMN (în bazinul de liniștire al CHE Recuperare) va fi de maxim 10°C peste temperatura apei biefului I al CDMN, astfel încât temperatura apei în acest bief, în aval de punctul de descărcare al canalului, să nu depășească 25°C;

- În Dunăre , va fi de maxim 10°C peste temperatura apei fluviului Dunărea, dar nu mai mare de 35°C, după parcurgerea zonei de amestec.

Valorile concentraţiei de biocid MB – 40  în efluent sunt preluate din “Studiul Ecotoxicologic al biocidului MB-40“ întocmit de Institutul de Cercetare pentru Protecţia Plantelor.

Sistemele în care se utilizează etilen glicol (sistemele de apă glicolată şi pentru grupurile Diesel) sunt sisteme închise. Eventualele scurgeri accidentale pot fi evacuate în emisar cu respectarea limitei admise. Reactivii PRAESTOL A3040L (denumire comercială – Floculant  PRAESTOL A3040L) și NALCO 3DT149 (denumire comercială – Antiscalant lichid 3D TRASAR 3DT149, producător - firma Nalco) se utilizează numai în instalația modernizată a Stației de Tratare Apă (STA), astfel: PRAESTOL A3040L în sistemul de pretratare a apei și NALCO 3DT149 în sistemul de apă de răcire lagăre/motoare în sistemele de răcire condensatori (circuitul C5) si în sistemul de răcire apă tehnica (C6).

Din punct de vedere radioactiv, înainte de evacuare, toate apele vor avea o activitate beta și gama în limitele stabilite de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare. Monitorizarea din punct de vedere al radioactivității se face conform celor stabilite de autoritatea competentă în acest domeniu. Valorile indicatorilor „Substanța organică și Suspensii” pot fi depășite la evacuare, numai în condițiile când acestea prezintă depășiri în secțiunea Dunăre-amonte priza de apă a Sistemului de Alimentare cu apă a orașului Cernavodă. În acest caz, valorile indicatorilor de calitate menționați mai sus, nu pot fi mai mari decât valorile corespunzătoare, determinate în secțiunea de control. În acest sens, beneficiarul este obligat ca prin laboratorul propriu să analizeze acești indicatori, conform frecvenței stabilite, iar rezultatele din buletinele de analiză să le transmită în timp util la Direcția Apelor Dobrogea-Litoral din cadrul Administrației Naționale „Apele Romane”.

Utilizarea produsului biocid MB-40 se face numai pe circuitul - apă tehnică de serviciu, la condiționarea circuitelor de răcire de la condensatoare și numai după anunțarea autorității teritoriale de gospodărire a apelor, cu minim 5 zile înainte, în vederea monitorizării calitative a receptorilor. Apele uzate încărcate, rezultate în urma procesului de biocidare, se evacuează numai în Dunăre prin intermediul canalului Seimeni. Orice extindere a utilizării produsului în cadrul folosinței de apă si la alte cerințe este interzisă, aceasta putându-se face numai după obținerea unui accept prealabil din partea autorității competente de gospodărire a apelor.

Valorile indicatorilor de calitate a apelor pluviale, a apelor de la spălarea biofiltrelor din Stația de Tratare Chimică a Apei, de la Centrala Termică, de la separatorul de păcură, inclusiv cele din drenajele inactive din sala mașinilor, se vor determina în primul cămin situat în amonte de intrarea în bazinul de aspirație. Nu se admit depășiri ale valorilor maxime ale indicatorilor de calitate stabilite la evacuarea în receptori, în cele trei secțiuni de control stabilite prin protocolul încheiat cu Directia Apelor Dobrogea-Litoral din cadrul Administratiei Nationale “Apele Romane”. Excepție o constituie indicatorul de calitate – produs petrolier-care se va determina periodic în căminul CP 261 (canalizare pluvială), ultimul înainte de evacuarea în bazinul de distribuție. Pentru indicatorii de calitate nenominalizați, evacuarea în receptori naturali a apelor uzate tehnologice și a apelor provenite din precipitații, se va face doar în condițiile respectării reglementărilor în vigoare si încadrării acestora în limitele prevăzute de HG 188/2002-NTPA-001 modificată si completată cu HG nr. 352/2005 și în condițiile respectării prevederilor HG 570/2016 privind aprobarea “Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți”.

Determinarea valorilor indicatorilor de calitate se face de către CNE Cernavodă prin analize de laborator. Frecvența de determinare și modul de monitorizare a indicatorilor fizico-chimici de calitate a efluenților lichizi neradioactivi sunt stabilite prin Protocolul încheiat între CNE Cernavodă si Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române”, act care face parte integrantă din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor. Raportarea rezultatelor monitorizării fizio-chimice a influentului si efluentului lichid neradioactiv inclusiv valorile temperaturii s-a efectuat lunar astfel: (i) la APM Constanța conform punctului B.5, ANEXA 2 – pct. 4 din Protocolul 1640/ 21.04.2009; (ii) la ABADL Constanța conform „Protocolului privind metodologia monitorizarii utilizării resurselor de apă şi primirii apelor uzate în resursele de apa” nr. 1640/21.04.2009, în vigoare, încheiat între A. N. „Apele Romane” - ABADL Constanța şi S.N. „Nuclearelectrica” S.A. - CNE Cernavodă.

# Centralizarea datelor

Conform celor de mai sus, raportările lunare „Gospodărirea Apelor” transmise către APM Constanța şi  ABADL Constanța, conțin date privind Unitățile 1 si 2 după cum urmează :

- situația realizării alocațiilor privind volumele de apă prelevate și evacuate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate;

- cantitățile de substanțe chimice utilizate penrtu condiționarea chimică a sistemelor centralei si în procesele tehnologice

# 3.1.2. Efluenţi lichizi radioactivi

Din punct de vedere al contaminării radioactive, înainte de evacuare, toate apele vor avea o activitate beta și gama în limitele stabilite de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare. Monitorizarea din punct de vedere al radioactivității se va face conform celor stabilite cu autoritatea competentă în acest domeniu (CNCAN).

Pentru a se asigura un control efectiv al emisiilor se utilizează limite derivate de emisie (LDE), exprimate prin cantitatea de radionuclid care poate fi eliberată din sursa respectivă astfel încât expunerea unui individ reprezentativ din grupul critic să nu depăşească un anumit nivel de referinţă (constrângere stabilită de către autoritatea de reglementare CNCAN). LDE-urile sunt evaluate cu ajutorul unor modele matematice care simulează răspândirea radioactivităţii în mediu.

Limitele derivate de evacuare LDE a efluenţilor lichizi s-au calculat separat, pentru fiecare cale de evacuare existentă. Pe lângă limitele anuale de evacuare, în scopul urmăririi şi optimizării evacuărilor radioactive lichide s-au stabilit LDE pe perioade mai scurte de timp, şi anume:

- LDE trimestriale: 35% din LDE anuale;

- LDE lunare: 15% din LDE anuale.

În cazul în care aceste limite sunt depăşite, CNE Cernavodă trebuie să notifice CNCAN, să stabilească motivele care au condus la creşterea evacuărilor şi să instituie măsuri corective pentru reducerea emisiilor radioactive.

Monitorizarea emisiilor radioactive lichide se efectuează de către CNE Cernavoda, în baza unui program de monitorizare aprobat de CNCAN, în conformitate cu cerinţele Normelor de monitorizare a emisiilor radioactive de la instalaţiile nucleare şi radiologice.

# 3.2. Aer

# 3.2.1. Efluenţi gazoşi radioactivi

Aerul contaminat sau potenţial contaminat, colectat de sistemele de ventilaţie, este evacuat printr-un coş de evacuare comun după filtrare şi monitorizare. Pentru evacuarea aerului potenţial radioactiv au fost calculate LDE pentru fiecare radionuclid, în conformitate cu cerinţele Normelor privind limitarea eliberărilor de efluenţi radioactivi în mediu, emise de CNCAN; LDE sunt aprobate de către CNCAN.

Pe lângă limitele anuale de evacuare, în scopul urmăririi şi optimizării evacuărilor radioactive gazoase s-au stabilit LDE pe perioade mai scurte de timp, şi anume:

- LDE trimestriale: 35% din LDE anuale;

- LDE lunare: 15% din LDE anuale;

- LDE săptămânale: 6% din LDE anuale.

În cazul în care aceste limite sunt depăşite, CNE Cernavodă trebuie să notifice CNCAN, să identifice motivele care au condus la creşterea evacuărilor şi să instituie măsuri corective pentru reducerea emisiilor radioactive.

Concentraţiile radioactive ale efluenţilor gazoşi sunt măsurate atât continuu, cu ajutorul sistemului Monitorului de efluenţi gazoşi (MEG), cât şi în laborator, prin analize specifice efectuate pe probe prelevate de MEG.

Monitorizarea emisiilor radioactive gazoase se efectuează de către CNE Cernavodă, în baza unui program de monitorizare aprobat de CNCAN, în conformitate cu cerinţele normelor de monitorizare a emisiilor radioactive de la instalaţiile nucleare şi radiologice.

# 3.2.2. Efluenţi gazoşi neradioactivi:

În conformitate cu cerinţele Protocolului nr. 1640 din 21.04.2009, încheiat între S.N. Nuclearelectrica S.A. - Sucursala CNE Cernavodă și Ministerul Mediului – Agenția pentru Protecţia Mediului Constanţa, (Anexa 2 pct. 5), în timpul opririlor planificate sau neplanificate, când CTP-ul funcționează mai mult de o săptămână pentru pornirea unităţii/unităţilor CNE oprite, se efectuează determinări ale calităţii aerului în zona de impact a emisiilor de la CTP pentru: oxizi de azot (NO2), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie, direcţie vânt, viteză vânt.

Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare.

# 3.3. Zgomot şi vibraţii

Conform prevederilor art. 10 din anexa la Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările utlarioare, nocivităţile fizice (zgomot, vibraţii, radiaţii ionizante şi neionizante), substanţele poluante şi alte nocivităţi din aerul, apa şi solul zonelor locuite nu vor putea depăşi limitele maxime admisibile din standardele în vigoare.

Nivelul de zgomot se va încadra în valorile admisibile stabilite în SR 10009-2017 - Acustică, Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant și anume:

- LAeq = 65 dB(A) la limita zonei funcționale stabilite prin PUG conform definiției 3.1 și tabelului nr. 3 din standard;

- LAeq = 60 dB(A) la limita proprietății în cazul clădirilor cu teren împrejmuit (curte) și cu destinație rezidențială cu regim de două nivele sau mai puțin, conform tabelului nr. 7 din standard;

- LAeq = 50 dB(A) la fațadele clădirilor rezidențiale care sunt cele mai expuse acțiunii fonice a unei surse de zgomot din exteriorul clădirii, conform tabelului nr. 8 din standard.

Vibrațiile se vor încadra în prevederile STAS 8393/19-89, amplitutinea maximă de 50 mmși viteza de 10 15 mm/s.

# III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor

Analizele specifice privind calitatea factorilor de mediu din punct de vedere radiologic sunt efectuate prin laboratoarele proprii:

- Laboratorul de control mediu;

- Laboratorul de dozimetrie;

- Laboratorul chimic.

Programul de monitorizare radiologică de rutină a mediului la SNN-SA CNE Cernavodă este proiectat să îndeplinească următoarele obiective în condiții de operare normală a centralei:

-	evaluarea corectă a dozelor pentru un membru al grupului critic prin determinarea creșterii nivelului de radioactivitate în lanțurile trofice specifice zonei, datorate funcționării centralei;

-	evaluarea corectă, bazată pe măsurări în mediu, a eficacității controlului surselor, controlului și monitorării efluenților;

-	estimarea dozelor în cazul unei evacuări majore.

# Laboratorul de control mediu

Acest laborator este amplasat la aproximativ 2 km V-NV de CNE Cernavoda. Laboratorul de control mediu este responsabil de implementarea Programului de monitorizare a radioactivităţii mediului, aprobat de CNCAN.

Laboratorul de control mediu a fost desemnat de CNCAN ca "laborator de încercări notificat" pentru determinări de radioactivitate în probe de mediu, în conformitate cu cerinţele Normei privind monitorizarea radioactivităţii mediului în vecinătatea unei instalaţii nucleare şi radiologice şi ale Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear.

Principalele activităţi care se desfăşoară în acest laborator sunt:

- prelevarea probelor de mediu;

- prelucrarea probelor în vederea măsurării;

- măsurări de activităţi globale şi spectrometrice, în vederea determinării conţinutului de radionuclizi gama-emiţători, tritiu şi C-14.

Tipurile de probe și analize de mediu, frevența de prelevare și analiză, precum și numărul de puncte din care se recoltează aceste probe sunt următoarele:

| tip de proba | Frevența de prelevare | Tip de analiza | Număr de puncte de recoltare | Frevența de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Particule în aer(*) | Continuu | - analize β globale spectrometrie γ | 12 | Lunar-evacuări<MDA |
|  |  |  |  | Săptămânal - MDA<evacuări<6%ALDE |
|  |  |  |  | Zilnic -evacuări >6% ALDE |
| Iod în aer(*) | Continuu | spectrometrie γ | 12 | Trimestrial- evacuări<MDA |
|  |  |  |  | Săptămânal - MDA<evacuări<6%ALDE |
|  |  |  |  | Zilnic - evacuări >6% ALDE |
| Tritiu în aer(*) | Continuu | - tritiu | 12 | Lunar-evacuări<MDA |
|  |  |  |  | Săptămânal - MDA<evacuări<6%ALDE |
|  |  |  |  | Zilnic -evacuări >6% ALDE |
| C-14 gazos | Continuu | C-14 | 3 | Lunar-evacuări<MDA |
|  |  |  |  | Săptămânal - MDA<evacuări<6%ALDE |
|  |  |  |  | Zilnic -evacuări >6% ALDE |
| TLD(*) | Continuu | Expunere  integrata | 62 | Trimestrial evacuări<MDA |
|  |  |  |  | Lunar evacuări>MDA |
| Apa de suprafață | Săptămânal | - analize β globale - spectrometrie γ - tritiu | 4 | Lunar |
| Apa (canalul CCW) (*) | Continuu/săptămânal | - analize β globale - spectrometrie γ - tritiu | 2 | Săptămânal |
| Apa pluvială | Lunar în functie de conditiile meteo | - analize β globale - spectrometrie γ - tritiu | 3 | Lunar |
| Apa de infiltrație | Lunar | - analize β globale - spectrometrie γ - tritiu | 5 | Lunar |
| Apa freatică de adâncime | Lunar | - analize β globale - spectrometrie γ - tritiu | 2 | Lunar |
| Apa potabilă | Lunar | - analize β globale - spectrometrie γ - tritiu | 5 | Lunar |
| Sol | Bianual | - analize β globale - spectrometrie γ - tritiu | 7 | Bianual |
| Sediment | Bianual | - analize β globale - spectrometrie γ - tritiu | 2 | Bianual |
| Lapte | Săptămânal | - analize β globale - spectrometrie γ - tritiu C-14 | 1 | săptămânal (gama spectrometrie și h-3) |
|  |  |  |  | Lunar (beta global și c-14) |
| Depuneri atmosferice | Continuu/lunar | - analize β globale - spectrometrie γ - tritiu | 4 | Lunar |
| Peste | Bianual | - analize β globale - spectrometrie γ - tritiu C-14 | 5 | Bianual |
| Carne | Bianual | - analize β globale - spectrometrie γ - tritiu C-14 | 3 | Bianual |
| Legume | Anual | - analize β globale - spectrometrie γ - tritiu C-14 | 3 | Anual |
| Fructe | Anual | - analize β globale - spectrometrie γ - tritiu C-14 | 4 | Anual |
| Vegetație spontană | Lunar mai-octombrie | - analize β globale - spectrometrie γ - tritiu C-14 | 4 | Lunar |
| Oua | Anual | - analize β globale - spectrometrie γ - tritiu C-14 | 2 | Anual |
| Cereale | Anual-grâu Bianual - porumb | - analize β globale - spectrometrie γ - tritiu C-14 | 2 | Anual-grau |
|  |  |  |  | Bianual - porumb |

-	Rezultatele analizelor efectuate sunt introduse în baza de date de monitorizare a mediului;

-	Trimestrial, se raportează către autoritatea de reglementare CNCAN și către Agenția de Protecție a Mediului Constanța, rezultatele analizelor de tritiu în apa atmosferică;

-	Anual se elaborează un raport pe baza rezultatele analizelor efectuate pe probele de mediu.

# Laboratorul de dozimetrie

Acest laborator este situat în clădirea serviciilor a U1 şi, respectiv, U2. Principalele activităţi care se desfăşoară în acest laborator sunt:

- analiza probelor colectate de Monitorul de efluenţi gazoşi;

- analiza probelor colectate de Monitorul de efluenţi lichizi;

- analiza probelor de efluenţi radioactivi colectaţi de la DICA;

- asigurarea dozimetriei personale pentru angajaţii centralei şi contractori.

Laboratorul de dozimetrie este desemnat de CNCAN ca "organism dozimetric acreditat" şi ca "laborator de încercări notificat" pentru determinări de radioactivitate în probe de emisii, conform cerinţelor normelor de dozimetrie individuală, Normei privind monitorizarea radioactivităţii mediului în vecinătatea unei instalaţii nucleare şi radiologice şi ale normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear.

Tipurile de probe analizate în cadrul acestui laborator şi frecvenţele lor de măsurare sunt:

- Efluenţi gazoşi

Probele de aer reprezentative sunt prelevate din coşul de ventilaţie al centralei. Analizele ce se efectuează pe tipuri de probe sunt:

| Tip proba | Analiza | Frevența | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtru particule |  -  global | zilnic | Bq/m3 |
| Filtru carbune activ |  | zilnic | Bq/m3 |
| Colectori vapori apa | Tritiu - scintilator lichid | zilnic | Bq/m3 |
| Barbotor CO2 | C-14 - scintilator lichid | zilnic | Bq/m3 |

Gazele nobile radioactive se măsoară on-line pe baza unei probe reprezentative prelevate din coș și evacuările sunt calculate pe baza măsurătorilor Monitorului de Efluenți Gazoși.

- Rezultatele analizelor și citirilor de gaze nobile sunt introduse în baza de date monitorizare efluenți gazoși;

- Pe baza acestor date, se raportează trimestrial totalul săptămânal al evacuărilor către autoritatea de reglementare CNCAN, în cadrul raportului trimestrial al centralei.

Efluenți lichizi

- Înainte de deversarea unui rezervor se prelevează o probă care este analizată în laboratorul chimic pentru determinarea conținutului de tritiu și radionuclizi emițători gama.

- Probele de efluenți lichizi proveniți din rezervoarele sistemului de gospodărire deșeuri radioactive lichide sunt prelevate de către Monitorul de Efluenți Lichizi în timpul evacuării rezervoarelor. Pe probele lichide colectate pentru fiecare rezervor în parte se fac următoarele analize:

# Tabelul 31 – Probele de efluenti lichizi proveniti din tancuri

| Tip probă | Analiza | Frevența | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Zilnică | Spectrometrie , tritiu, C-14 | zilnic | Bq/l |
| Compoziția săptămânală |  global | săptămânal | Bq/l |

- Rezultatele analizelor sunt introduse în baza de date efluenți lichizi.

- Pe baza acestor date, se raportează trimestrial sumarul lunar al evacuărilor către autoritatea de reglementare CNCAN, în cadrul raportului trimestrial al centralei și către Agenția de Protecție a Mediului Constanța.

- Pentru controlul evacuărilor de efluenți lichizi se prelevează o proba din Canalul Apei de Răcire Condensatori, pe care se fac următoarele analize:

| Tip proba | Analiza | Frevența | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Lichidă integrată | Spectrometrie , tritiu | săptămânal | Bq/l |

Laboratorul Chimic CNE Cernavodă asigură controlul chimic pentru Unitățile U 1 și U 2.

Spațiile destinate Laboratorului Chimic sunt amplasate în Clădirea Serviciilor aferentă fiecărei unități nucleare. Principalele activități care se desfășoară în laboratorul chimic din punct de vedere al monitorizării mediului sunt următoarele:

-	analiza probelor de efluenți lichizi radioactivi, înainte de deversarea acestora;

-	analiza filtrelor în caz de alarmă la Monitorul de Efluenți Gazoși;

-	monitorizarea fizico-chimică a efluenților lichizi neradioactivi;

-	efectuarea de analize fizico-chimice;

-	înregistrarea și păstrarea datelor cronologice de referință.

Determinarea valorilor indicatorilor de calitate se face de către CNE Cernavodă prin analize de laborator. Punctele de prelevare probe, frecvența de prelevare/determinare și modul de monitorizare a indicatorilor fizico-chimici de calitate a efluenților lichizi neradioactivi sunt stabilite prin Protocolul încheiat între CNE Cernavodă și Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române”, act care face parte integrantă din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor.

Indicatorul "Temperatura"

Se determină zilnic de către un reprezentant al CNE Cernavodă şi DADL Constanţa.

Secţiunile de control pentru determinarea temperaturilor sunt stabilite pentru diferitele utilizări ale apei: pentru apa brută prelevată şi pentru apă tehnologică evacuată.

d) În caz de deversări accidentale

În cazul unor scurgeri chimice (scurgeri accidentale de substanţe chimice) sau al deversării accidentale a unor efluenţi lichizi în afara limitelor de evacuare permise, frecvenţa de analizare va fi stabilită de secţia chimică, astfel încât să asigure controlul efluentului lichid până când indicatorii de calitate vor fi în limitele admise de autorizaţia de gospodărire a apelor.

Alte tipuri de evaluări:

Ape pluviale: calitatea apelor evacuate prin sistemul de canalizare pluvială se verifică pe o probă recoltată din căminul de ape pluviale.

Ape uzate menajere: calitatea apelor uzate evacuate prin sistemul de canalizare ape uzate menajere se verifică pe probe prelevate din staţiile de pompare apă menajeră aparţinând CNE Cernavodă. Analizele sunt efectuate de către un laborator autorizat, pe bază de contract de servicii.

Pentru indicatorii de calitate a factorilor de mediu (alţii decât apa), frecvenţa de determinare şi modul de monitorizare se vor stabili printr-un protocol încheiat între S.N.N. S.A. - Sucursala CNE Cernavoda şi APM Constanţa.

Monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră:

Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră de către CNE Cernavodă, inclusiv metodologia şi frecvenţa de monitorizare, se realizează conform Autorizației de Emisii Gaze cu Efect de Seră în vigoare.

2. Datele care vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea

La APM Constanţa sunt transmise, conform protocolului în vigoare şi legislaţiei de protecţie a mediului, următoarele rapoarte:

a) rapoarte lunare:

- raport privind rezultatele monitorizării fizico-chimice a influentului şi efluentului lichid neradioactiv, inclusiv valorile temperaturii;

- evidenţa gestiunii deşeurilor lichide şi solide radioactive;

b) rapoarte trimestriale:

- raport privind concentraţiile de poluanţi (alţii decât cei radioactivi) în factorii de mediu;

- raport privind rezultatele analizelor de tritiu în apa atmosferică;

- raportare privind evacuările de efluenţi lichizi şi gazoşi radioactivi la CNE Cernavodă;

c) rapoarte semestriale:

- utilizarea agenţilor frigorifici incluşi şi a altor substanţe ce depreciază stratul de ozon;

- evidența gestiunii uleiurilor şi uleiurilor uzate;

d) rapoarte anuale

- rezultatele programului de monitorizare a radioactivităţii mediului (ianuarie - decembrie);

- inventar emisii de poluanţi în atmosferă;

- evidența gestiunii deşeurilor industriale neradioactive periculoase și nepericuloase;

- mercur şi compuşi cu mercur;

- biocide (dezinfectante, antiseptice, decontaminante);

- datele referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

- raport privind asigurarea securităţii radiologice a personalului expus profesional, a populaţiei şi a mediului.

La Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului vor fi transmise rapoarte anuale privind:

- evidența substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.

- raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră conform Planului de măsuri pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

# IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi ambalajelor

În operarea CNE Cernavodă se produc următoarele tipuri principale de deşeuri: (i) Deşeuri radioactive; (ii) Deşeuri neradioactive.

# 1. Deşeuri produse (tipuri, compoziţie, cantităţi)

1.1. Deşeuri radioactive:

Deşeurile radioactive controlate prin programul de gospodărire deşeuri radioactive sunt de tipul: solide (slab și mediu active), lichide organice şi apoase. Deşeurile radioactive sunt colectate în containere speciale, inscripționate pentru fiecare tip de deşeu.

| Tip deşeu | Compoziţie | Cantităţi 19962015 (m3) | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri solide radioactive Tip 1* * - debite de doză la contact cu containerele < 2 mSv/h | necompactabile | 368,9 |  Depozitul Intemediar de Deşeuri Solide Radioactive - Hală - în colete tip « A » |
|  | compactabile | 333,74 |  Depozitul Intemediar de Deşeuri Solide Radioactive - Hală - în colete tip « A » |
|  | cartuşe filtrante uzate | 5,29 |  Depozitul Intermediar de Deşeuri Solide Radioactive, Depozitul pentru Cartuşe Filtrante Uzate |
| Deşeuri radioactive Tip 2* *- debite de doza la contact cu containerele 2125 mSv/h | necompactabile | 4 |  Depozitul Intemediar de Deşeuri Solide Radioactive |
|  | cartuşe filtrante uzate | 1,24 | Depozitul Intermediar de Deseuri Solide Radioactive, Depozitul pentru Cartuşe Filtrante Uzate |
| Deşeuri radioactive solide Tip 3* * - debite de doza la contact cu containerele > 125 mSv/h | cartuşe filtrante uzate | 0,00 | Depozitul Intermediar de Deşeuri Solide Radioactive, Depozitul pentru Cartuşe Filtrante Uzate |
|  | componente activate din sistemele nucleare şi piesele puternic contaminate | 0,00 | Quadricell |
| Răşini uzate radioactive | IRN 77, 78, 150, 154 cărbune | 164,62 |  În trei tancuri fabricate din beton armat, căptuşite la interior cu un strat de vopsea epoxidică, capacitatea fiecărui tanc: 200 m3 |
| Deşeuri radioactive lichide organice | Ulei uzat | 53,02 | Depozitul Intermediar de Deşeuri Solide Radioactive, Hală (dupa solidificare in polimer NOCHAR) - colete industriale - colete de tip „A” |
|  | solvent uzat | 2,42 |  Depozitul Intermediar de Deşeuri Solide Radioactive, Hală - colete industriale |
|  | cocktail scintilator | 5,50 |  Depozitul Intermediar de Deşeuri Solide Radioactive, Hala - colete industriale |
|  | şlam | 11,22 |  Clădirea Serviciilor, cota 93 mdMB, S-006 |
| Deşeuri radioactive solide inflamabile | Materiale de tip celulozic şi plastic îmbibate cu soluţii inflamabile | 43,12 |  Depozitul Intermediar de Deşeuri Solide Radioactive, Hală - colete tip « A » |

Notă*:

deșeuri tip 1: slab active, debit de doză la contact < 2 mSv/h;

deșeuri tip 2: mediu active, debite de doză la contact între 2 mSv/h şi 125

mSv/h;

deșeuri tip 3: mediu active, debite de doză la contact > 125 mSv/h.

# Gestiunea combustibilului ars

Gestionarea, manipularea şi controlul combustibilului nuclear ars se realizează conform practicilor aprobate de CNCAN şi supravegheate îndeaproape de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), pe baza convenţiilor internaţionale.

| Combustibil ars 31.12.2016 | Bazinul de combustibil ars | Depozitare uscată DICA | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Fascicule | 34,958 la U1 32,728 la U2 | 84,000 | 151,686 |

Se vor respecta prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, privind desfășurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor CNCAN specifice managementului și gospodăririi deşeurilor radioactive.

# 1.2. Deşeurile industriale neradioactive

Deşeurile industriale neradioactive sunt toate deşeurile care nu prezintă contaminare liberă detectabilă şi debite de doză la contact peste valoarea fondului natural. Aceste deşeuri sunt clasificate pe coduri potrivit Deciziei Comisiei nr. 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, iar cantităţile anuale sunt.

| Nr. crt. | Tip deşeu Cod deşeu cf. HG nr. 856/2002 | Cantitate (T) în 2015 | Cantitate (T) în 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uleiuri uzate 13 07 01*/13 02 08* | 34,62 | 21,280 |
| 2. | Uleiuri fără conţinut de halogeni 12 01 09*/13 05 07* | 12,125 | 20,174 |
| 3. | Solvenţi fără clor 14 06 03* | - | - |
| 4. | Deşeuri cu conţinut de substanţe organice 16 10 01*/19 02 08*/ 16 03 05* | 3,324 | 4,580 |
| 5. | Fluid hidraulic de turbină (FRF) 13 01 11* | Inclus la uleiuri uzate | Inclus la uleiuri uzate |
| 6. | Acid sulfuric – soluţie 16 06 06*/11 01 06* | - | - |
| 7. | Absorbanţi, filtre şi materiale pentru lustruire 15 02 03 | 2,056 | 4,488 |
| 8. | Răşini ionice uzate 19 09 05 | 3,331 | 51,031 |
| 9. | Deşeuri de materiale plastice (recipienţi pentru probe biologice) 18 01 03* | 1,423 | 1,469 |
| 10. | Deşeuri din construcţii (beton, pământ şi pietriş etc) 17 05 04/17 01 01/ 17 01 07 | 1065,05 | 7427,23 |
| 11. | Antigel (etilenglicol) 16 01 14* | 1,443 | 10,770 |
| 12. | Baterii şi acumulatori 16 06 01* | - | 1,365 |
| 13. | Anvelope uzate (cauciuc uzat) 16 03 06 / 16 01 03 | 2,745 | 0,941 |
| 14. | Uleiuri de transformator - fără PCB 13 03 07* | 2,508 | 0,292 |
| 15. | Reactivi de laborator cu conţinut de substanţe/ amestecuri periculoase 16 05 06* | 10,3624 | 9,7717 |
| 16. | Deşeu lemnos 17 02 01 | 22,133 | 44,498 |
| 17. | Deşeuri de fier şi de cupru 16 01 17 / 17 04 05 / 17 04 01 | 366,318 | 335,766 |
| 18. | Deşeuri de hârtie 19 12 01 / 15 01 01 / 20 01 01 | 45,937 | 31,710 |
| 19. | PET 15 01 02 /16 01 19 | 2,42 | 2,791 |
| 20. | Absorbanţi, filtre, materiale de lustruit contaminate cu chimicale periculoase 15 02 02* | 9,088 | 5,442 |
| 21. | Alumină activată (deşeu periculos anorganic) 16 03 03* | 15,74 | 0 |
| 22. | Hidroizolant poliuretanic/vată de sticlă 17 09 04 | 2,902 | 11,724 |
| 23. | Deşeuri de aluminiu 17 04 11/ 17 04 02 | - | 5,682 |
| 24. | Deşeuri menajere 20 02 01 / 20 03 01 | 4452,60 m3 | 4868 m3 |
| 25. | Deşeuri cu conţinut de azbest 17 06 05* | 1,71 | 1,698 |
| 26. | Deşeu bituminos pentru hidroizolaţii 17 03 03* | - | - |
| 27. | DEEE 16 02 03*/16 02 13*/ 16 02 16* | 41,368 | - |
| 28. | Deşeuri electrice şi electronice 20 01 36 | 3,935 | 2,978 |
| 29. | Izolatori ceramici uzaţi 16 02 16 | 41,320 | 1,890 |
| 30. | Deşeuri de ambalaje din material plastic 20 01 39/15 01 02 | 2,42 | 2,791 |
| 31. | Ambalaje din material plastic sau din sticlă, contaminate cu subtanţe periculoase 17 02 04* | 0,0395 | 73,78 |
| 32. | Tonere uzate 08 03 17* | - | 0,081 |
| 33. | Deşeuri de spumă poliuretanică 17 06 04 | - | - |
| 34. | Deşeuri surse de iluminare 20 01 21* | 0,57 | 0,437 |
| 35. | Deşeuri de sticlă 16 01 20 | 3,436 | 0,983 |

# NOTĂ:

Orice deșeu marcat cu un asterisc (*) în lista deșeurilor va fi considerat deșeu periculos, în temeiul Directivei 2008/98/CE transpusă prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

# 2.1. Deșeuri radioactive:

| Tip deşeu | Compoziţie | Cantităţi 19962015 (m3) | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri solide radioactive Tip 1* * - debite de doză la contact cu containerele < 2 mSv/h | necompactabile | 368,9 |  Depozitul Intemediar de Deşeuri Solide Radioactive - Hală - în colete tip « A » |
|  | compactabile | 333,74 |  Depozitul Intemediar de Deşeuri Solide Radioactive - Hală - în colete tip « A » |
|  | cartuşe filtrante uzate | 5,29 |  Depozitul Intermediar de Deşeuri Solide Radioactive, Depozitul pentru Cartuşe Filtrante Uzate |
| Deşeuri radioactive Tip 2* *- debite de doza la contact cu containerele 2125 mSv/h | necompactabile | 4 |  Depozitul Intemediar de Deşeuri Solide Radioactive |
|  | cartuşe filtrante uzate | 1,24 | Depozitul Intermediar de Deseuri Solide Radioactive, Depozitul pentru Cartuşe Filtrante Uzate |
| Deşeuri radioactive solide Tip 3* * - debite de doza la contact cu containerele > 125 mSv/h | cartuşe filtrante uzate | 0,00 | Depozitul Intermediar de Deşeuri Solide Radioactive, Depozitul pentru Cartuşe Filtrante Uzate |
|  | componente activate din sistemele nucleare şi piesele puternic contaminate | 0,00 | Quadricell |
| Răşini uzate radioactive | IRN 77, 78, 150, 154 cărbune | 164,62 |  În trei tancuri fabricate din beton armat, căptuşite la interior cu un strat de vopsea epoxidică, capacitatea fiecărui tanc: 200 m3 |
| Deşeuri radioactive lichide organice | Ulei uzat | 53,02 | Depozitul Intermediar de Deşeuri Solide Radioactive, Hală (dupa solidificare in polimer NOCHAR) - colete industriale - colete de tip „A” |
|  | solvent uzat | 2,42 |  Depozitul Intermediar de Deşeuri Solide Radioactive, Hală - colete industriale |
|  | cocktail scintilator | 5,50 |  Depozitul Intermediar de Deşeuri Solide Radioactive, Hala - colete industriale |
|  | şlam | 11,22 |  Clădirea Serviciilor, cota 93 mdMB, S-006 |
| Deşeuri radioactive solide inflamabile | Materiale de tip celulozic şi plastic îmbibate cu soluţii inflamabile | 43,12 |  Depozitul Intermediar de Deşeuri Solide Radioactive, Hală - colete tip « A » |

Notă*:

deșeuri tip 1: slab active, debit de doză la contact < 2 mSv/h;

deșeuri tip 2: mediu active, debite de doză la contact între 2 mSv/h şi 125

mSv/h;

deșeuri tip 3: mediu active, debite de doză la contact > 125 mSv/h.

Deşeurile radioactive lichide organice sau amestec solid-lichid organic, în urma procesului de caracterizare, sunt tratate prin metoda de schimbare a compoziţiei chimice respectiv absorbite în structuri polimerice. Solidificarea se face cu polimer absorbant NOCHAR. CNE Cernavodă a obţinut autorizaţia de securitate radiologică CNCAN pentru depozitarea intermediară a produsului rezultat (până la 60 ani).

Deșeurile radioactive sunt colectate în containere speciale, inscripționate pentru fiecare tip de deșeu.

# 2.2. Deșeuri neradioactive

CNE Cernavodă desfăşoară activitate de colectare a deşeurilor așa cum este definită la punctul 6 din anexa 1 la Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dar nu este colector (potrivit punctului 71 din anexa 1 la Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Deşeurile neradioactive generate în activităţile proprii sunt colectate la locul generării şi sunt transferate în spaţiile proprii special amenajate pentru stocare temporară până la preluarea de către operatorii economici autorizaţi pentru colectare, transport, eliminare/valorificare conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

CNE Cernavodă nu deține spațiu de stocare așa cum este definit în H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Până la transferul în afara societăţii către unităţi autorizate pentru stocare, valorificare și eliminare potrivit actelor normative în vigoare din domeniul mediului şi reglementărilor specifice emise de CNCAN, deșeurile radioactive sunt deținute temporar în spații special amenajate.

# 3.1. Deșeuri radioactive

Tipurile de deșeuri radioactive, cele menționate în tabelul prevăzut la pct. 1.1.

Containerele cu deşeuri din zonele radiologice vor fi monitorizate pentru tritiu şi gama înainte de a fi transferate în afara zonei radiologice, fie la furnizori autorizaţi pentru colectare deşeuri, fie pentru stocare/deţinere în spaţiile CNE Cernavodă special amenajate. Dacă sunt detectate valori ale contaminării gama şi/sau tritiu peste limitele aprobate (până la care deşeurile se consideră neradioactive), acestea sunt considerate deşeuri radioactive şi tratate conform procedurilor pentru deşeuri radioactive.

# 3.2. Deșeuri neradioactive

Tipurile de deșeuri neradioactive, cele menționate în tabelul prevăzut la pct. 1.2.

Alte tipuri de deșeuri:

| Nr. crt. | Tipul de deșeu | Compoziție | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ulei electroizolant | fără bifenili policloruraţi | butoaie metalice gri marcate corespunzător |
| 2. | Ulei ungere | hidrocarburi și diverși aditivi (sub 10%) | butoaie metalice gri sau de la producător marcate corespunzător |
| 3. | Glicol (antigel) | apă + etilenglicol | butoaie de plastic de la fabricant sau butoaie metalice gri marcate corespunzător |
| 5. | Fluid de comandă FRF (fire resistant fluid) | mixtură de esteri triarilfosfat, conține trifenilfosfat (cca. 7-10 %) | în butoaie metalice rosu cu alb, în care s-a livrat și FRF proaspăt (inscripționate și cu normele de protecție corespunzătoare) |
| 6. | Materiale absorbante | lavete impregnate cu ulei din activități de mentenantă | containere metalice roșii pentru deșeuri inflamabile echipate cu saci de plastic sau saci de plastic sigilați depozitați pe paleți în depozitul temporar |
| 7. | Rășină ionică uzată | rășini convenționale uzate | butoaie metalice |
| 8. | Recipienți probe biologice | Recipienți de colectare probe pentru analiză tritiu în urină | saci de plastic sigilați aflați în containere metalice de deșeuri |

Spațiile de depozitare temporară la locul de generare sunt delimitate și marcate astfel încât să se identifice ușor destinația acestora.

Deșeurile neradioactive, inclusiv unele dintre cele chimice, sunt colectate în spațiul de deținere temporară amenajat în U1 și U2, în Clădirea Turbinei, cota 100 mdMB,

Un alt spaţiu de stocare temporară a deşeurilor chimice lichide neradioactive (SSTDCN) este amplasat în frontul fix și cuprinde o clădire preexistentă S = 103 mp şi o clădire nouă cu S =120 mp. Clădirile sunt prevăzute cu başe izolate, calculate să preia toată cantitatea de deşeu lichid proiectată pentru stocare, în caz de incident major, fără posibilitate de evacuare în sistemele de evacuare a apelor din zonă. În exteriorul clădirilor există platforme betonate pe care se fac manevrele de manipulare a containerelor cu deşeuri. Aceste platforme au, de asemenea, başe izolate şi sunt calculate la înclinaţia corespunzătoare care să permită colectarea oricăror scurgeri accidentale. Spaţiile interioare sunt dotate cu rastele de depozitare special construite. În dotarea spațiilor de depozitare există ladite cu nisip pentru reţinerea eventualelor scurgeri acidentale. Personalul de întreținere efectuează inspecţii periodice pentru verificarea integrității containerelor și pentru evitarea distrugerii sau pierderii etichetelor. Zonele  de  stocare temporară  sunt prevăzute și cu cabineți de urgență dotați cu materiale de intervenție în caz de scurgeri accidentale.

4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație)

Deșeurile generate în activitățile proprii sunt colectate separat la locul generării și transferate în spațiile propri special amenajate pentru stocare temporară până la predarea către operatori economici autorizați pentru colectare, transport, eliminare/valorificare, conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare, legislației în vigoare privind deșeurile valorificabile și legislației specifice altor tipuri de deșeuri. În aceste spații, deșeurile sunt stocate temporar pe tipuri și compoziție.

| Nr. Crt. | Tip de deșeu | Cod cf. HG 856/2002 | Cantități predate către furnizori autorizaţi de servicii în vederea (tone/an) | Stoc la 31.12.2016 (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificării | Eliminării |  |
|  |  |  | Cantitate | Cod cf. Legii 211/2011-Anexa 3 | Cantitate | Cod cf. Legii 211/2011-Anexa 2 |  |
|  | Sticlă | 16 01 20 | 5 | R 13 |  |  | 2,028 |
|  | Deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 | 08 03 18 | 0,009 | R 12 |  |  | – |
|  | Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 1 10* |  |  |  |  | 1,791 |
|  | Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 15 02 03 |  |  | 3,89 | D 15 | 0,598 |
|  | Fier și oțel | 17 04 05 |  |  |  |  | 327,158 |
|  | Rășini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate | 19 09 05 |  |  | 45,96 | D 15 | 5,103 |
|  | Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 20 01 21* | 0,437 | R 12 |  |  | – |
|  | Substanțe chimice de laborator constând din sau conținând substanțe periculoase inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator | 16 05 06* |  |  | 9,77 | D 15 | 0,0017 |
|  | Materiale plastice | 20 01 39 |  |  |  |  | 1,615 |
|  | Sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase | 17 02 04* |  |  |  |  | 0,19601 |
|  | Aluminiu | 17 04 02 |  |  |  |  | 1,696 |
|  | Echipamente casate cu conținut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC | 16 02 11* | 0,114 | R 12 |  |  | – |
|  | Componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 | 16 02 16 | 0,048 | R 12 |  |  | 32,708 |
|  | Deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase | 16 03 05* |  |  |  |  | 7,099 |
|  | Ape uleioase de la separatoarele ulei/apă | 13 05 07* |  |  | 59,395 | D 9 | 20,174 |
|  | Ambalaje metalice | 15 01 04 | 15 | R 12 |  |  | – |
|  | Echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 4,334 | R 12 |  |  | 2,519 |
|  | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | 17 04 11 |  |  |  |  | 10,975 |
|  | Materiale de construcție cu conținut de azbest | 17 06 05* |  |  |  |  | 3,869 |
|  | Deșeuri de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase | 08 03 17* |  |  |  |  | 0,216 |
|  | Fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase | 16 01 14* |  |  | 1,485 | D 9 | 9,415 |
|  | Echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 | 16 02 14 | 0,361 | R 12 |  |  | – |
|  | Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase | 15 02 02* |  |  | 5,092 | D 9 | 0,689 |
|  | Anvelope scoase din uz | 16 01 03 |  |  |  |  | 0,941 |
|  | Deșeuri cu conținut de mercur | 06 04 04* |  |  |  |  | 0,00233 |
|  | Alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere | 13 02 08* | 20,821 | R 12 |  |  | 2,752 |
|  | Uleiuri minerale neclorinate izolante și de transmitere a căldurii | 13 03 07* | 0,929 | R 12 |  |  | 0,077 |
|  | Cărbune activ epuizat (cu exceptia 06 07 02) | 06 13 02* |  |  |  |  | 0,05 |
|  | Deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor | 18 01 03* |  |  | 2,608 | D 15 | 0,663 |
|  | Medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08 | 18 01 09 |  |  |  |  | 0,043 |
|  | Baterii cu plumb | 16 06 01* |  |  |  |  | 2,121 |
|  | Pământ și pietre | 20 02 02 |  |  | 10 | D 5 | 0 |
|  | Beton | 17 01 01 | 7427,93 | R 10 |  |  | 0 |
|  | Lemn | 17 02 01 |  |  |  |  | 65,22 |
|  | Cupru, bronz, alamă | 17 04 01 |  |  |  |  | 44,109 |
|  | Hârtie și carton | 20 01 01 | 31,71 | R 13 |  |  | 0 |
|  | Uleiuri și grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25 | 20 01 26* | 0,1005 | R 12 |  |  | 0,0065 |
|  | Baterii alcaline (cu excepția 16 06 03) | 16 06 04 |  |  |  |  | 0,47 |
|  | Deșeuri anorganice cu conținut de substanțe periculoase | 16 03 03* |  |  |  |  | 12,74 |
|  | Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 1,186 | R 12 |  |  | – |
|  | Ambalaje de sticlă | 15 01 07 | 1,6 | R 5 |  |  | – |
|  | Amestecuri de deșeuri de la construcții și demolari, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 | 17 09 04 |  |  |  |  | 23,268 |

Nota:

* - deşeuri periculoase

# 1. Denumirea operațiunilor de valorificare raportate – conform Legii 211/2011 (republicată) – Anexa 3

R 5 – reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice – inclusiv tehnologii de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni de valorificare a solului şi de reciclare a materialelor de construcţie anorganice;

R 10 – tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru îmbunătăţirea ecologică;

R 12 – schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre numerotate de la R1 la R11 – inclusiv  operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11;

R 13 – stocarea deşeurilor înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzând stocarea temporară înaintea colectării, la situl unde a fost generat deşeul).

# 2. Denumirea operațiunilor de eliminare raportate – conform Legii 211/2011 (republicaă) – Anexa 2

D 5 – depozite special construite;

D 9 – tratarea fizico-chimică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la D 12 (de ex. Evaporare, uscare, calcinare şi altele asemenea);

D 15 – stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor.

Controlarea stocării şi eliminării deşeurilor chimice neradioactive este efectuat prin următoarele mijloace:

- păstrarea înregistrărilor privind intrările/ieşirile pe categorii şi cantităţi a deşeurilor chimice, pe registre de evidenţă proprii ale fiecarui spaţiu de depozitare;

- arhivarea formularelor de evidenţă a transferului deşeurilor şi a celor de transport a loturilor de deşeuri completate şi aprobate conform procedurii interne CNE Cernavoda „Managementul deşeurilor industriale neradioactive la CNE Cernavoda;

- prelevarea de probe reprezentative din containerele de deşeuri pentru caracterizarea prin analize fizico-chimice a deşeurilor în vederea disponibilizării conform legii;  păstrarea de  contraprobe până la eliminarea/valorificarea deşeului respectiv (pentru cele periculoase);

- contractarea serviciilor de transport şi valorificare/eliminare deşeuri doar cu furnizori autorizaţi, după verificarea îndeplinirii de către aceştia a tuturor cerinţelor legale conform reglementărilor de mediu în domeniul deşeurilor: prezentarea în copie a autorizaţiilor, obţinerea aprobărilor de transport conform procedurii legale, etc.

- inspecţii ale spaţiilor de stocare temporară şi a centrelor satelit de colectare a deşeurilor din instalaţie şi luarea de acţiuni corective acolo unde acestea se impun.

Documentele de transfer sunt verificate şi aprobate de Responsabilul CNE Cernavodă cu gestiunea deşeurilor industriale neradioactive.

În zonele de depozitare deşeuri neradioactive aprobate din incinta protejată se află containere mari, cu capacitatea de 3 m3, identificate separat pentru fiecare tip de deşeu solid neradioactiv colectat. După umplerea acestor containere, deşeurile sunt transportate în exteriorul Unităţii 1 sau Unităţii 2, în spaţii de depozitare amenajate corespunzător ale CNE Cernavodă şi, ulterior predate operatorilor economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru valorificare/reciclare, transportul deșeurilor se realizează cu respectarea cerințelor din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare.

Bateriile și acumulatorii se stochează temporar în spațiile special amenajate și sunt gestionate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare.

Echipamentele electrice şi electronice casate, tuburile fluorescente – sunt colectate separat, iar după efectuarea controlului dozimetric se predau la firme autorizate pentru această activitate și care dețin autorizație din punct de vedere al protecţiei mediului. Gestionarea acestora se realizează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Deşeurile menajere (rezultat de la locurile de muncă şi spaţiile de cazare ale CNE Cernavodă) sunt transportate prin firme autorizate către depozite ecologice de deşeuri menajere.

  - Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

5.1. Deșeuri radioactive

Deșeurile solide de tip 1 și 2 ambalate în colete tip „A” sunt transferate la Depozitul Intermediar de Deșeuri Solide Radioactive folosind mijloace de transport uzinal, numai de către personalul calificat desemnat și cu respectarea procedurilor de radioprotecție și întreținere. Coletele cu deșeuri radioactive care părăsesc Clădirea Serviciilor nu prezintă contaminare liberă, iar transferul se face în condiții meteo favorabile (fără vânt și precipitații).

Deșeurile solide tip 3 – componente activate din sistemele nucleare și piese puternic contaminate – sunt ambalate în containere speciale și transportate la Depozitul Intermediar de Deșeuri Solide Radioactive cu respectarea procedurilor de radioprotecție și întreținere. Containerele care părăsesc Clădirea Serviciilor nu prezintă contaminare liberă, iar transportul se face în condiții meteo favorabile (fără vânt și precipitații).

Cartușele filtrante uzate se manipulează, în funcție de dimensiuni, fie folosind un container de transport mare refolosibil, cu greutate de 8,6 ~ 8,8 tone (inclusiv cartușul), fie folosind un container de transport mic refolosibil, cu greutate de 2,7 tone (inclusiv cartușul). Containerul mare de transport asigură o reducere a debitului de doză de la 50 Sv/h la 0,25 mSv/h, iar containerul mic de transport asigurș o reducere a debitului de doză de la 50 Sv/h la 0,15 mSv/h. Cartușele filtrante uzate sunt schimbate din sisteme cu ajutorul acestor containere și transportate la Depozitul Intermediar de Deșeuri Solide Radioactive după îndepărtarea umidității, fără nici un fel de procesare. Transferul la Depozitul Intermediar de Deșeuri Solide Radioactive se face cu respectarea procedurilor de radioprotecție și întreținere. Containerele care părăsesc Clădirea Serviciilor nu prezintă contaminare liberă, iar transferul se face în condiții meteo favorabile (fără vânt și precipitații).

Se vor respecta prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor respecta prevederile Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 pentru aprobarea Normelor fundamentale privind gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, republicate în Monitorul Oficial al României, partea 1, nr. 223/28.03.2014, cu modificările și completările ulterioare.

# 5.2. Deşeuri neradioactive

Transportul în incinta perimetrului CNE Cernavodă al containerelor cu deșeuri se face cu electrocar, tractor, camion, autorizate pentru transport deșeuri nepericuloase sau periculoase (după caz), cu ancorarea corespunzătoare a produselor transportate.

Transferul către agenți economici autorizați pentru depozitare temporară, eliminare sau valorificare se face pe bază de contract de prestări servicii, transportul fiind asigurat de prestator cu mijloace de transport autorizate pentru categoriile de deșeuri transferate. Sacii de plastic cu deșeuri solide sunt transferați în containere metalice, sau ambalaje asigurate de Prestatorul de servicii autorizat, astfel încât să se elimine incidentele datorate deteriorării sacilor.

Transferul către unitatea de prestări servicii pentru valorificare/eliminare a deșeurilor se face în conformitate cu reglementările privind transportul deșeurilor pe teritoriul României și cu legile care reglementează gestionarea deșeurilor.

Transporturile de deșeuri se efectuează numai însoţite de documentele de transport impuse prin legislația specifică, HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

Deșeurile menajere, rezultate de la locurile de muncă și din spațiile de cazare ale CNE Cernavodă, sunt colectate și transportate prin firme autorizate către depozite ecologice de deșeuri menajere, autorizate.

  - Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare)

CNE Cernavodă nu efectuează operațiuni de tratare, eliminare sau incinerare a deșeurilor industriale neradioactive.

Prin contracte de prestări servicii cu operatori economici autorizați, CNE Cernavodă predă deșeurile în vederea eliminării, valorificării sau incinerării, după caz, în funcție de tipul și caracteristicile fizico-chimice ale deșeurilor.

  - Monitorizarea gestiunii deșeurilor

a) evidenţa deşeurilor generate se realizează potrivit H.G. nr. 856/2002: tipul deşeului şi codul acestuia, secţie/instalaţie, cantitatea produsă, modul de stocare, transport şi eliminare;

b) la cererea autorității competente pentru protecția mediului se vor furniza informații corespunzătoare;

- efectuarea transportului de deșeuri în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008.

  - Ambalaje folosite şi rezultate (tipuri și cantități)

  - Ambalaje folosite pentru deșeuri radioactive:

Ambalajele folosite pentru depozitarea intermediară sunt cele prezentate anterior.

În cazul deșeurilor solide radioactive ambalate în colete de tip "A" se vor utiliza paleți din polietilenă, atât pentru nivelul "0", cât și pentru suprapunerea butoaielor.

8.2. Ambalaje folosite pentru deșeuri industriale neradioactive:

Ambalajele (butoaiele metalice şi butoaiele de plastic) sunt recuperate după disponibilizarea produsului şi utilizate pentru acelasi scop după ce sunt recondiţionate (dacă este cazul) prin vopsire, refacerea marcajelor (etichetelor) şi îndepărtarea eventualelor impurităţi.

După transportul deşeurilor menajere la depozitele ecologice de deşeuri sau după golirea acestora de prestatorul de servicii, containerele cu capacitatea de 3 m3 sunt returnate la CNE- Cernavodă şi reutilizate pentru aceleaşi operaţii.

- Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate)

# 9.1. Ambalajele folosite pentru deşeuri radioactive

Dacă se observă, în punctele de colectare din zona radiologică, deteriorări ale butoaielor galbene, roşii sau ale canistrelor galbene (strat de vopsea deteriorat, integritatea fizică distrusă), acestea sunt recondiţionate sau înlocuite cu altele noi, din stoc.

Coletele destinate depozitării intermediare a deşeurilor radioactive pot fi refolosite tot în scopul depozitării intermediare.

Aceste colete sunt autorizate pentru transportul pe drumul public, în vehicule speciale, în vederea transportării la un operator autorizat care să efectueze operaţii de tratare/condiţionare în vederea depozitării finale.

# 9.2. Ambalajele folosite pentru deşeuri industriale neradioactive

Ambalajele produselor achiziţionate sunt:

- containerele (butoaie) din metal sau plastic sunt reutilizate după golire fie pentru stocarea aceluiaşi tip de produs atunci când se efectuează goliri urmate de reumpleri ale fluidelor din sisteme/echipamente, fie ca recipiente pentru acelaşi tip de produs declarat "deşeu", ca urmare a utilizării, a pierderii proprietăţilor fizico-chimice sau a expirării. La utilizarea pentru colectarea deşeurilor se inscripţionează cu denumirea tipului de deşeu conţinut şi se vopsesc conform codurilor stabilite;

- paleţii sunt, de asemenea, reutilizaţi;

- în situaţia în care ambalajele nu pot fi reutilizate, acestea sunt dezmembrate şi se valorifică conform legislaţiei în vigoare;

- ambalajele rezultate din utilizarea produselor în zonele radiologice ale CNE Cernavodă şi care prezintă contaminare radioactivă sunt considerate deşeuri radioactive şi sunt gestionate conform procedurilor centralei pentru deşeuri radioactive solide (colectare, uscare, compactare, transfer în DIDR pentru depozitare intermediară).

Atunci când transferul deşeurilor la operatori economici autorizaţi se efectuează cu ambalajele CNE Cernavodă, aceasta sunt returnate după golirea deşeurilor şi se reutilizează.

După transportul deşeurilor menajere la depozitul de deșeuri al oraşului Cernavodă sau după golirea acestora de prestatorul de servicii (la Constanţa), containerele cu capacitatea de 3 mc sunt returnate şi reutilizate pentru aceleaşi operaţii.

Titularul are obligaţia să organizeze reutilizarea şi reciclarea deşeurilor provenite din ambalaje, conform prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

# V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase

      - Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităţi):

Amplasamentul intră sub incidența prevederilor Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase fiind clasificat ca amplasament de nivel superior:

•	Hidrazina - 9 tone capacitate totală de stocare (8 tone în depozit SEIRU şi o tonă în instalaţie);

•	Motorina -1399 tone total, din care SDG U1: 4 rezervoare x170 tone şi 4 rezervoare intermediare x 3,8 tone; EPS U1: 2 rezervoare x 19,1 tone şi 2 rezervoare x 0,8 tone; SDG U2: 4 rezervoare x 153 tone şi 2 rezervoare intermediare x 5,95 tone; EPS U2: 2 rezervoare x 19,1 tone şi 2 rezervoare x 0,8 tone

•	CLU -1080 tone capacitate totală din care 1 rezervor de 1000 tone şi 1 rezervor de 80 tone.

Ȋn ceea ce priveşte capacitatea produselor petroliere, operatorul economic are în derulare amplasarea a două rezervoare capacitate (60 m3 fiecare), respectiv amplasarea unei cisterne auto 20 mc3 totodată, unul dintre rezervoarele de CLU (capacitate 100 m3) este scos din exploatare, ca urmare a intervenţiei pentru reparaţii.

•	Acetilenă-0,3 tone

•	Fluid electrohidraulic – Fyrquel ehc (frf) - 3,60 tone

•	Hidrogen - 0,28 tone

•	Morfolină 99% - 16,20 tone

•	Oxigen - 1,133 tone

•	Clor lichefiat - 0,2 tone

•	BIOCID ARQUAD MCB-50 - 16,20 tone

•	Amestec Argon-Metan (amestec P10) - 12,77 tone

•	DILUANT WSX-LA (WHITE-SPIRIT) - 0,234 tone

Hidrazina este ambalată în butoaie metalice originale, pe paleţi, şi sunt depozitate în magazia 5B (incintă închisă cu acces limitat).

Toate produsele chimice utilizate sunt evaluate în cadrul departamentelor solicitante și avizate de Secția Chimică și de Securitatea Muncii și PSI, urmând să fie incluse în Lista Chimicalelor Aprobate (LCA) ce conţine: reactivi chimici de laborator; gaze tehnice (utilizate în sisteme de acoperire cu gaz, utilizate în laboratoare la purjare/calibrare instrumente, purjare sisteme, sudură etc.); produse pentru curăţare si decontaminare; biocide; freoni sau alţi agenţi de răcire; precursori de droguri; produse pentru acoperire, reparaţii sau finisare suprafeţe (adezivi de etanşare, răşini epoxi, vopsele, decapanţi, degresanţi, lacuri, diluanti, spray-uri (de curăţare/ degresare/ îndepărtare rugină etc); produse de lipire (adezivi, etc.); produse de spălare şi igienizare, dezinfectare (detergenţi, săpun, etc.); combustibili (motorină, benzină, CLU etc.); produse de ungere/ lubrifiere (uleiuri şi vaseline); răşini schimbătoare de ioni (pentru STA, pentru sisteme nucleare); produse chimice utilizate la urgenţe chimice; produse utilizate la control nedistructiv (lichide penetrante, pulberi magnetice, spray-uri degresante şi cuplanţi); produse raticide, insecticide; substanţe utilizate la stingerea incendiilor, produse utilizate în sistemele centralei pentru controlul chimic (morfolină, hidrazină, inhibitori de coroziune-RGCC) sau îndeplinirea altor funcţii (etilenglicol), otrăvuri moderator; clorură ferică, acid clorhidric, leşie, var.

Substanţele şi preparatele chimice utilizate în instalaţiile tehnologice ale unităţilor 1 şi 2  în vederea asigurării controlului chimic adecvat  proceselor din circuitele centralei, ca fluide de proces, materii prime, combustibili, activităţi de intreţinere şi reparaţii, sunt următoarele:

- azotat de gadoliniu pentru controlul reactivităţii (introdus în sistemul moderator);

- hidrazina, morfolină, inhibitor de coroziune pe baza de nitriti (RGCC-100), hidroxid de litiu (în sisteme cu apă demineralizată, pentru condiţionarea chimică, reducerii coroziunii);

- etilen glicol, ulei hidraulic de comanda turbina, uleiuri (fluide de proces);

- motorina, combustibil lichid usor (CLU) (combustibili Disele si CTP);

- acid clorhidric, hidroxid de sodiu, clorura ferica, floculant Praestol A3040, antiscalant 3Dtrasar 3DT149, clorura de sodiu (materii prime în procesul tehnologic din STA);

- biocid MB-40, pentru prevenirea dezvoltării/fixarii scoicilor în circuitele/ echipamentele sistemului de apă tehnică de serviciu (agent antifouling);

- clorura de sodiu, clor gazos, hipoclorit de sodiu (materii prime/agenţi de dezinfecţie a apei potabile);

- solvenţi, pentru curăţarea componentelor mecanice (agenţi de degresare);

- acid sulfuric (electrolit pentru baterii).

Ȋn sistemele centralei nu sunt permise a se introduce/adiţiona produse chimice care conţin clor, fluor (compuşi halogenţi), substanţe sau amestecuri de substanţe care conţin sulf, substante organice (cu excepţia celor acceptate prin proiect).

      - Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase

CNE Cernavodă respectă prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice - REACH (cu completările şi modificările ulterioare), ale Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate și ale Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare.

# Ambalarea

Produsele chimice sunt păstrate în ambalajele producătorului, existând cerinţe procedurate ca atât în procesul de achiziţie, cât şi la recepţie şi inspecţii periodice să se urmarească integritatea şi etanşeitatea ambalajelor, etichetarea corectă cu informaţii asupra denumirii corecte a produsului, marca fabricii şi denumirea fabricantului, data fabricaţiei, termenul de garanţie, date strict necesare pentru evitarea pericolelor chimice, de prim ajutor, de îndepartare a produselor reziduale şi unde este cazul restricţii de utilizare a produsului.

Ȋn cazul deteriorării accidentale a ambalajelor, produsul chimic este transferat în alte containere compatibile cu caracteristicile sale, urmărindu-se ca acestea să fie curate pentru a nu impurifica produsul, să fie etichetate corespunzător şi să îndeplinească orice alte cerinţe specifice. Se respectă prevederile Regulamentului 1272/2008, cu modificările şi completările ulterioare,  privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.

# Transportul

Organizarea transporturilor se efectuează cu respectarea Acordului european privind transportul de mărfuri periculoase (A.D.R) în vigoare şi a cerinţelor specifice pericolelor asociate. Sunt folosiți şoferi şi consilieri de siguranţă (dacă este cazul), mijloace de transport autorizate pentru mărfuri periculoase şi echipate conform normativelor.

Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2134/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase – RNTR 3, cu modificările și completările ulterioare.

# Depozitarea

Aspectele privind standardele de curăţenie şi ordine din centrală, inclusiv pentru spaţiile destinate zonelor de depozitare permenente şi temporare, cerinţele/condiţiile de depozitare materiale / echipamente în zonele de depozitare sunt cuprinse în procedurile interne ale CNE Cernavodă “Ordinea şi curaţenia în centrală” şi în “Depozitarea şi manipularea produselor”. Lista cu locuri de depozitare permanentă aprobate se revizuieşte anual.

Depozitarea se va efectua cu respectarea cerinţelor specifice aplicabile conform documentelor centralei şi a prevederilor legale. Ȋn zonele de depozitare permanentă nu se vor depozita materiale din fibra lemnoasă şi/sau inflamabile. Sunt acceptate doar în locaţiile special desemnate şi care conţin fișete/ dulapuri cu chimicale conform anexei din documentul “Identificarea locurilor de depozitare permanentă”.  Ȋn interiorul zonei de depozitare va fi disponibilă lista cu materiale/echipamente aprobate pentru depozitare, specificând cantitatea acestora. Reactivii de laborator sunt depozitaţi în spaţiile special amenajate ale fiecărui laborator, respectându-se cerinţele de păstrare/depozitare specifice. Astfel, sunt prevăzute în dotarea laboratoarelor: frigidere, dulapuri metalice etanşe cu pereţi dubli pentru substanţe inflamabile şi seifuri pentru substanţe toxice.

Orice depozitare în afara acestor spaţii aprobate se efectuează numai pe termen limitat (pentru realizarea unei lucrări, efectuarea unor activităţi de întreţinere şi reparaţii, etc.), în baza justificării solicitantului şi aprobării departamentelor de specialitate (ex. SM şi PSI, Radioprotecţie, etc.) fiind marcate şi inscriptionate corespunzător. Reactivii de laborator sunt utilizaţi numai de către personalul   laboratorului, conform procedurilor de lucru şi cu respectarea măsurilor de protecţie a muncii. Pericolele referitoare la substanţele chimice şi măsurile de protecţia muncii la manipulare sau în cazul scăpărilor accidentale sunt descrise în manualul de operare Securitatea Muncii şi manualul de operare Proceduri de Urgenţa. Ȋn procedurile de urgenţă chimică sunt indicate materialele necesare neutralizarii, specifice substanţei deversate,  acţiunile echipei de răspuns în cazul unui incident chimic. Cabinetele de urgenţe chimice sunt amplasate în următoarele locaţii: (i) U1-U2: Clădire Turbină cota 93,0 mdMB; cota 100,0 mdMB si cota 107 mdMB; (ii) U1-U2: Clădire SDG; (iii) U1-U2: Clădire EPS; (iv) STA parter; (v) Staţia 110 kV; (vi) Spaţiu depozitare temporară deşeuri chimice Depozit Seiru.

Lângă cabinete sunt prevăzute container cu nisip şi lopată şi un container cu roţi, pentru transport materiale şi pentru intervenţia în cazul incidentelor chimice.

# Folosire/comercializare

Lucrul cu substanţele şi amestecurile periculoase se face ţinând cont de fişele cu date de securitate în încăperi special amenajate şi se realizează conform procedurilor de lucru elaborate pe compartimente.

Substanţele toxice şi periculoase nu sunt comercializate.

Utilizarea lor este strictă conform procedurilor centralei, astfel:

- substanţele şi preparatele periculoase sunt utilizate în instalaţiile tehnologice la diferite operaţiuni necesare menţinerii parametrilor de funcţionare; ca agenţi de condiţionare chimică; în sistemul moderator pentru controlul reactivităţii reactorului nuclear; combustibili pentru centrala termică;

- precursorii şi drogurile sunt folosiţi ca agenţi de regenerare în staţia de tratare a apei, ca reactivi chimici de laborator;

- uleiurile sunt necesare funcţionării diferitelor agregate şi echipamente: pentru turbine, uleiuri hidraulice pentru angrenaje industriale; sisteme hidraulice; uleiuri de transformator (sunt fără conţinut de PCB);

- substanţele şi preparatele periculoase utilizate ca reactivi în laboratoarele de analize fizico-chimice sunt folosite în laboratoarele următoare: clasificare deşeuri radioactive, control mediu, chimic, NDE;

- biocidele intră în componenţa substanţelor folosite la decontaminări speciale, a preparatelor de curăţenie şi dezinfecţie.

      - Modul de gospodărire a ambalajelor folosite/rezultate de la substanţele toxice şi periculoase

Ambalajele (butoaie metalice) sunt recuperate după utilizarea produsului şi utilizate pentru stocarea deşeurilor de aceeaşi natura cu a produsului iniţial, după ce sunt recondiţionate (dacă este cazul) prin vopsire, reactualizarea marcajelor (etichetelor), îndepărtarea eventualelor impurităţi: cerinţele de curăţare şi etichetare a butoaielor goale sunt descrise în procedurile interne CNE Cernavodă incluse în „Administrare produse chimice”.

Ambalajele ce nu se mai utilizează sunt disponibilizate la firme autorizate  de  preluare şi revalorificare  conform legii. Pentru ambalajele care au conţinut de substanţe toxice şi/sau periculoase, acestea sunt tratate ca deşeuri periculoase şi disponibilizate în vederea eliminării conform prevederilor legale.

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţiile în caz de accident

Depozitarea produselor chimice se face numai în spaţiile special amenajate în acest scop şi autorizate în conformitate cu prevederile prezentului document, cu cerinţele conţinute în documentele aprobate ale Serviciului Administrare Materiale şi cu cerinţele legale specifice. Depozitarea produselor chimice în spaţiile proprii aprobate şi amenajate în cadrul laboratoarelor şi a atelierelor se efectuează cu respectarea cerinţelor specifice aplicabile conform documentelor centralei şi a prevederilor legale. La depozitarea produselor chimice se asigură că nu există nici un contact fizic între produsele incompatibile. Produsele chimice sunt astfel depozitate încât dacă un container curge, nu va apărea nici o reacţie cu alte produse chimice.

Fiecare loc de depozitare este prevăzut cu o listă care conţine produsele chimice admise să fie depozitate în zona respectivă.

Toate produsele chimice sunt achizitionate şi păstrate în containere, rezervoare sau tancuri (pentru cele vrac), recipienţii/ ambalajele furnizorului, butelii de gaze sub presiune, închise, sigilate, nedeteriorate şi corect etichetate conform normativelor legale în vigoare.

Zonele de depozitare sunt dotate cu paleţi (depozitarea butoaielor făcându-se numai pe paleţi), sunt prevăzute cu lădiţe de nisip pentru eliminarea prin absorbţie a eventualelor scurgeri incidentale, sunt inspectate periodic atât din punct de vedere al integrităţii, cât şi pentru evitarea distrugerii sau a pierderii etichetelor ataşate. Zonele de depozitare au în imediata vecinătate Cabinete pentru Urgenţe Chimice cu materialele necesare pentru intervenție în caz de scurgeri accidentale.

5.Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase

Laboratoarele de analize fizico-chimice din incinta protejată, având locaţii în Clădirea Serviciilor şi Staţia de Tratare a Apei şi Laboratorul de Control Mediu utilizează o serie diversă de substanţe chimice pentru prepararea reactivilor necesari determinărilor de laborator. Efectuarea analizelor de laborator se realizează cu aparatură specifică a cărei utilizare este descrisă în procedurile laboratorului. Analizele efectuate şi condiţiile de prelevare probe şi preparare a acestora pentru determinările parametrilor chimici de funcţionare sunt cuprinse în proceduri specifice de laborator şi în Manualul de Control Chimic. Modul de lucru cu substanţe chimice, pericolele asociate şi măsurile de securitate a muncii sunt descrise în manualul de operare Securitatea Muncii şi în procedurile aplicabile de control chimic. Reactivii de laborator şi alte substanţe chimice a căror utilizare necesită activităţi de laborator (de ex. nitratul de gadoliniu, hidroxidul de litiu) sunt în documentele de evidenţă ale laboratorului chimic, gestionarea fiind efectuată de personal de laborator special desemnat. Cantităţile de substanţe chimice utilizate în Staţia de Tratare a Apei (STA) sunt monitorizate în evidenţele personalului de operare care are în sarcină verificarea consumurilor şi a stocului. Cantităţile de substanţe chimice utilizate pentru condiţionare chimică a sistemelor centralei sunt înregistrate în evidenţele Laboratorului Chimic. Raportarea substanţelor chimice, toxice şi periculoase, a precursorilor de droguri, precum şi a preparatelor chimice se face la autorităţile de resort conform legislatiei în vigoare.

Condiţiile de utilizare ale substanţelor/amestecurilor chimice decurg din cerinţele sistemelor de proces, a procedurilor centralei şi din reglementările legislative privind utilizatorii de produse chimice, inclusiv cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restrictionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare.

Produsele chimice achiziționate direct sau prin contracte de prestări servicii şi utilizate în activităţi în cadrul CNE Cernavodă sunt clasificate, ambalate şi etichetate conform prevederilor din Regulamentul 1272/2008  privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Pictogramele de pericol, cuvintele de avertizare, frazele de pericol H şi frazele de precauţie P sunt explicitate în procedurile centralei.

Ȋn cadrul compartimentelor, utilizarea substanțelor periculoase şi respectiv a substanţelor clasificate ca precursori de droguri, conform Regulamentului (CE) nr.  273/2004, se face în baza procedurilor interne  (IDP) specifice care cuprind instrucţiuni de eliberare, returnare, evidenţă, păstrare în siguranţă şi raportare. Ȋn cadrul CNE Cernavodă sunt utilizate substanţe clasificate precursori de droguri categoriile 2 şi 3 pentru care există obligaţia de a declara locaţiile la Agenția Națională Antidrog  (conform Anexa 3 a Regulamentului de aplicare a O.U.G. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri aprobat prin H.G. 358/2008).

Conform Regulament (UE) nr. 528/2012, produsele biocide (produse de combatere a dăunătorilor, dezinfectanţi, conservanţi pentru prevenirea dezvoltării microbilor, algelor şi scoicilor) utilizate în activităţile din centrală sunt însoţite de avizul de plasare pe piaţă în România şi certificatul de autorizare comunitară. Utilizarea produselor biocide este permisă numai dacă au autorizaţie sau înregistrare la Ministerul Sănătăţii (fie se regăsesc în lista de pe site-ul Ministerului Sănătății, fie sunt însoţite de copii ale avizelor).

Anual, pentru activităţile de import/ export/ transfer intracomunitar desfăşurate în anul precedent, cu substanţele chimice care se găsesc pe listele de control din Anexa nr. 1 a Legii nr. 56/1997, republicată, CNE Cernavodă transmite declaraţii anuale, indiferent de cantitatea tranzacţionată, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 56/1997, republicată şi a Normelor metodologice aprobate prin Ordinul Preşedintelui ANCEX nr. 177/2005.

# VI. Programul pentru conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor

1. Domeniul [protecţia solului şi a apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deşeurilor; altele (zgomot, prezenţa azbestului etc.)]: denumirea proiectului, performanţă/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect):

Nu este cazul.

2. Sursa de finanţare şi valoare (pe fiecare proiect, evidenţe, rapoarte): Nu este cazul.