## Slide 1
REGIUNE | Județ sau Zonă/Municipiu | DESCRIERE ACHIZITII
REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA | GORJ/ Municipiul Târgu-Jiu | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) Instalare echipamente prelevare PM10 Instalare echipamente prelevare PM2.5
 | MEHEDINȚI/ Municipiul Drobeta-Turnu Severin | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) Instalare echipamente prelevare PM10
 | OLT/ Municipiul SLATINA | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) Instalare echipamente prelevare PM10
Proiect “Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național” Cod My SMIS2014+: 139703

## Slide 2
Activitatea A1.1 - Analiza privind situaţia actuală a monitorizării calităţii aerului la nivel naţional şi identificarea amplasamentelor unor puncte suplimentare de prelevare pentru măsurări fixe (noi staţii de monitorizare/ staţii existente în RNMCA)
Municipiul Slatina
      Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) Instalare echipamente prelevare PM10

## Slide 3: SITUAȚIE EXISTENTĂ OT-1 – Dealul Grădişte, în zona de vest a orașului - stație industrială în arie urbană, amplasată în zona de nord;

## Slide 4: Criterii de amplasare:
Legea 104/2011 - sondele de prelevare din staţiile de trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari şi la cel mult 10 m de bordura trotuarului; pentru măsurarea concentraţiilor de arsen, cadmiu, nichel şi benzo(a)piren din aerul înconjurător sondele de prelevare din staţiile de trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari şi cel puţin 4 m de axul celei mai apropiate benzi de circulaţie;
OM 806/2016 - pentru toţi poluanţii, sondele de prelevare a aerului din staţiile de trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari şi la cel mult 10 m de bordura trotuarului. Prin «intersecţie mare» se înţelege o intersecţie care întrerupe fluxul de trafic şi care cauzează emisii diferite (emisii de oprire şi pornire) faţă de restul drumului;

## Slide 5: Criterii de amplasare:
traffic and industrial sites represent areas where the highest concentrations occur and that background sites are representative of the exposure of the general population
further characterization for traffic sites in terms of local dispersion conditions (“wide street”, “narrow street”, “canyon street”, “highway” and others) is applicable to urban areas and suburban areas. It is recommended to provide a better definition for the terms “wide street”, “narrow street”, “canyon street” and “highway”

## Slide 6: SURSE DATE
Studiu WESTAGEM – hărți poluare și hărți emisii
Google maps
Site www.calitate aer.ro
Inventare emisii (Copert 4)
Raportarea datelor de calitate a aerului în conformitate cu prevederile Deciziei 2011/850/EU, flux de date E1b “Information on primary validated assessment data –modelled”. http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/aqd/e1b/envx3ht3g/
Mentiune: aria de reprezentativitate a stației OT-1 este de 1-5 km2, prin urmare analiza rezulatelor măsurărilor nu este relevantă (mai ales pentru o stație de trafic)

## Slide 7
DROBETA TURNU SEVERIN
Metoda de referință
Mențiune: aria de reprezentativitate a stației OT-1 este de 1-5 km2.
Câteva aspecte sunt prezentate în mod succint:
Direcția vântului, an calendaristic 2020
Rezultatele măsurărilor PM10 gravimetric.
Evoluția concentrațiilor medii anuale și a numărului de depășiri în perioada 2015 - 2020
Zona Olt este încadrată în regim evaluare A pentru PM (PM10 și PM2,5), conform Ord. nr. 36/2016.
Chart: Evoluția PM10 anual raportat la VL, PSE și PIE
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
media anuala | 20.843 | 23.7976 | 24.0483 | 32.6738 | 25.7455
VL an | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
PSE | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
PIE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Chart: Evoluție PM10 zilnic raportat la VL și PSE
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
nr. zile >50 | 8 | 7 | 2 | 12 | 8
nr. zile >35 | 31 | 42 | 52 | 107 | 54
VL 24 ore | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
PSE 24 ore | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Automat

## Slide 9
Chart: OT-1 PM10 Profil lunar
| ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie
2020 | 34.4242 | 18.4531 | 23.6187 | 22.2103 | 15.9471 | 17.8687 | 18.5413 | 18.839 | 23.0525 | 17.2974 | 21.8264 | 17.9807
2019 | 23.9555 | 23.6016 | 25.6615 | 22.7797 | 21.959 | 24.1944 | 20.5617 | 21.1835 | 25.7697 | 33.361 | 17.9823 | 24.4623
2018 | 20.4686 | 24.695 | 26.2445 | 34.2893 | 24.4943 | 20.2593 | 16.7068 | 21.7503 | 25.8577 | 28.5232 | 22.8463 | 22.436
2017 | 42.7574 | 47.8992 | 30.809 | 30.0023 | 32.0035 | 30.94 | 29.7073 | 36.2279 | 29.9327 | 28.5041 | 23.0078 | 24.3146
2016 | 35.1336 | 26.1452 | 22.2132 | 25.8467 | 20.5017 | 29.6511 | 21.8282 | 25.6963 | 17.4206 | 19.9893 | 38.091
2015 | 35.1336 | 26.1452 | 22.2132 | 25.8467 | 22.9108 | 20.9903 | 28.8416 | 27.8597 | 22.1863 | 22.0142 | 34.5363 | 42.5387
2014 | 34.3571 | 32.6661 | 24.3697 | 21.4657 | 18.3413 | 16.3441 | 21.7453 | 22.1397 | 25.6073 | 27.489 | 33.635
MEDIA | 32.3186 | 28.515 | 25.0186 | 26.063 | 22.3082 | 22.8926 | 22.684 | 24.2612 | 25.4432 | 24.9442 | 24.8319 | 28.3039

## Slide 10
Chart: Emisii PM10 pe categorii de vehicule
| Passenger Cars | Light Duty Vehicles | HDV-Buses and Trucks | Motorcycles & Mopeds
2016 | 19.092 | 10.1286 | 21.7402 | 0.073398
2017 | 21.1014 | 10.5225 | 21.8257 | 0.079246
2018 | 23.9893 | 11.2304 | 21.9813 | 0.11097
2019 | 21.3548 | 10.3221 | 15.3761 | 0.082935
Chart: Total emisii PM10 din trafic
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Total | 2067.0342 | 2070.5289 | 2075.312 | 2066.136
Chart: Emisii PM2,5 pe categorii de vehicule
| Passenger Cars | Light Duty Vehicles | HDV-Buses and Trucks | Motorcycles & Mopeds
2016 | 15.5931 | 8.8518 | 18.9171 | 0.067807
2017 | 17.2069 | 9.1919 | 18.896 | 0.073132
2018 | 19.5833 | 9.7733 | 19.0331 | 0.10231
2019 | 17.0182 | 8.8459 | 12.851 | 0.073946
Chart: Total emisii PM2,5 din trafic
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Total | 43.4298 | 45.3679 | 48.492 | 38.7891
Chart: Emisii Cd pe categorii de vehicule
| Passenger Cars | Light Duty Vehicles | HDV-Buses and Trucks | Motorcycles & Mopeds
2016 | 0.31105 | 0.092158 | 0.20644 | 0.0005143
2017 | 0.3485 | 0.096695 | 0.2145 | 0.00056703
2018 | 0.38907 | 0.1049 | 0.21447 | 0.00079123
2019 | 0.3795 | 0.10443 | 0.1818 | 0.00084208
Chart: Total emisii Cd din trafic
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Total | 0.61016 | 0.66027 | 0.70923 | 0.66656
Chart: Emisii Ni pe categorii de vehicule
| Passenger Cars | Light Duty Vehicles | HDV-Buses and Trucks | Motorcycles & Mopeds
2016 | 0.88826 | 0.29613 | 0.68753 | 0.0015196
2017 | 0.99074 | 0.30924 | 0.71344 | 0.0016671
2018 | 1.1138 | 0.33777 | 0.71613 | 0.0023468
2019 | 1.0909 | 0.33951 | 0.61003 | 0.0024604
Chart: Total emisii Ni din trafic
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Total | 1.8734 | 2.0151 | 2.17 | 2.0429
Chart: Emisii Pb pe categorii de vehicule
| Passenger Cars | Light Duty Vehicles | HDV-Buses and Trucks | Motorcycles & Mopeds
2016 | 11.2268 | 4.0894 | 10.0728 | 0.017148
2017 | 12.5111 | 4.2653 | 10.4467 | 0.018745
2018 | 14.1882 | 4.6741 | 10.4928 | 0.02655
2019 | 13.9792 | 4.7403 | 8.9326 | 0.027538
Chart: Total emisii Pb din trafic
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Total | 25.4062 | 27.2419 | 29.3817 | 27.6796

## Slide 11
Chart: 
Chart: 
EMISII DIN TRAFIC calculate cu Copert 4
Pentru PM10, PM2,5, Ni, Pb, Cd;
Evoluția pentru perioada 2016 – 2019, pe categorii de vehicule;
Procentul pe categorii de vehicule pentru ultimul an disponibil;
Unitate de măsură: pentru PM - t, pentru Cd, Ni, Pb – kg;
Poluantul As nu este estimat în Copert 4;
HAP nu s-au calculat, valorile fiind foarte mici.

## Slide 12
ESTIMARE OBIECTIVĂ PENTRU B(a)P, an 2019

## Slide 13
Harta emisii PM10
Harta emisii PM2,5

## Slide 14
Harta concentratii maxime zilnice PM10
Harta concentratii medii anuale PM10

## Slide 15
Harta concentrații medii anuale PM2,5
Harta concentrații medii anuale NO2

## Slide 16: Propunere A.N.P.M pentru amplasare stație trafic Slatina

## Slide 17: Identificare «intersecţii mari» -întrerup fluxul de trafic şi cauzează emisii de oprire şi pornire faţă de restul drumului;
Discutii cu sef SML
In zona Spitalul Judetean de Urgenta– ”infrastructura relevanta pentru populația sensibila la poluare” (IPR GUIDANCE PART II)
Discuții cu șef SML
În zona Spitalul Județean de Urgență– ”infrastructură relevantă pentru populația sensibilă la poluare” (IPR GUIDANCE PART II)

## Slide 18: Identificare «intersecţii mari» -întrerup fluxul de trafic şi cauzează emisii de oprire şi pornire faţă de restul drumului;
Sens giratoriu A.I. Cuza – preia traficul din două cartiere nou construite dar și de la Gară.

## Slide 19
Propuneri de amplasare – trei zone
Zona 1
Intersecția strada Cornișei – Strada Libertății – Strada Crișan

## Slide 20
Zona 2
Sens giratoriu A.I. Cuza

## Slide 21
Zona 3
Între zona 2 și intersecția cu strada Libertății
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020