## Slide 1
Proiectul “Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național” Cod My SMIS2014+: 139703
REGIUNE | Județ/municipiu | DESCRIERE ACHIZIȚII
REGIUNEA SUD MUNTENIA | DÂMBOVIȚA Municipiul Târgoviște | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) Instalare echipamente prelevare PM10 Instalare echipamente prelevare PM2,5
 | PRAHOVA | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Localitatea se va stabili prin activitatea A1.1.3 ) Instalare echipamente prelevare PM10 (Localitatea se va stabili prin activitatea A1.1.3)

## Slide 2
Activitatea A1.1 - Analiza privind situaţia actuală a monitorizării calităţii aerului la nivel naţional şi identificarea amplasamentelor unor puncte suplimentare de prelevare pentru măsurări fixe (noi staţii de monitorizare/ staţii existente în RNMCA)
  A1.1.3. Efectuarea de măsurători indicative în fiecare areal identificat și analiza datelor pentru stabilirea cu precizie a amplasamentelor noilor stații.
    Efectuarea de campanii de măsurări ale poluanților cu respectarea procedurilor și programului stabilit de MMAP,
    Evaluarea datelor și furnizarea unor propuneri de amplasament pentru noile locații,
    Rezultatele campaniilor vor fi verificate de ANPM.
    Rezultat: Identificarea, pentru fiecare areal, a amplasamentului cu cea mai bună reprezentativitate pentru tipul de stație stabilit.

## Slide 3
REGIUNEA SUD MUNTENIA
Zona de evaluare a calității aerului Județul DÂMBOVIȚA
      Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) în Municipiul Târgoviște Instalare echipamente prelevare PM10
      Instalare echipamente prelevare PM2,5

## Slide 4: SURSE DATE ȘI INFORMAȚII
Google maps: - hărți
- imagini satelitare
Eionet, Fairmode - documentații referitoare la SR
Baza de date a RNMCA: - amplasarea stațiilor existente
- datele certificate de calitate a aerului obținute la stațiile RNMCA din județul Dâmbovița
- date meteo obținute la stațiile RNMCA din județul Dâmbovița
Inventare de emisii ANPM
www.mmediu.ro
Plan de menținere a calității aerului în județul Dâmbovița
http://apmdb.anpm.ro/documents/840347/2605217/Plan.pdf/a343305c-c276-42cf-9064-5dbacc080a54
PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
http://www.pmtgv.ro/anexa%20hcl260.pdf
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște 2014-2020
http://www.primariatargoviste.ro/SIDU%20Targoviste%202014-2020.pdf
STUDIU DE OPORTUNITATE privind dezvoltarea serviciului de transport public local din Municipiul Târgoviște
http://www.pmtgv.ro/sed.%20ord.%2026.04.2018/anexe%20HCL%20167/Anexa%205%20SO%20Dezvoltare%20TP%20Targoviste.pdf

## Slide 5: ZONA DÂMBOVIȚA SITUAȚIE EXISTENTĂ - INFORMAȚII GENERALE
 | SO2 | NO2/NOx | PM | C6H6 | CO | Pb | Cd | As | Ni
regim evaluare actual | B | B | A | C | C | C | C | C | C
regim gestionare II | Este aprobat prin HCJ Dâmbovița nr. 17 din 29.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: ZONA DÂMBOVIȚA SITUAȚIE EXISTENTĂ
Sursa: baza de date RNMCA
Alte puncte de monitorizare:
STAȚIE DE MONITORIZARE | Tip stație | Tip arie | Localitate și adresa
DB-1 | I (redefinire F) | U | Târgoviște, Strada General Ion Emanoil Florescu FN
DB-2 | I | U | Fieni, în parcul central al oraşului – Str. Teilor nr. 20
Punctele fixe de prelevare manuală a probelor au fost amplasate la sediul APM şi Micro XI (pe amplasamentul stației de monitorizare automată DB-1) pentru pulberi sedimentabile.

## Slide 7: STAȚIA DB-1, Municipiul TÂRGOVIȘTE

## Slide 8: STAȚIA DB-2, Municipiul FIENI

## Slide 9: Criterii de amplasare a stației de trafic
Legea 104/2011 - sondele de prelevare din staţiile de trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari şi la cel mult 10 m de bordura trotuarului; pentru măsurarea concentraţiilor de arsen, cadmiu, nichel şi benzo(a)piren din aerul înconjurător sondele de prelevare din staţiile de trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari şi cel puţin 4 m de axul celei mai apropiate benzi de circulaţie;
OM 806/2016 - pentru toţi poluanţii, sondele de prelevare a aerului din staţiile de trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari şi la cel mult 10 m de bordura trotuarului. Prin «intersecţie mare» se înţelege o intersecţie care întrerupe fluxul de trafic şi care cauzează emisii diferite (emisii de oprire şi pornire) faţă de restul drumului;

## Slide 10: Criterii de amplasare a stației de trafic
traffic and industrial sites represent areas where the highest concentrations occur and that background sites are representative of the exposure of the general population
further characterization for traffic sites in terms of local dispersion conditions (“wide street”, “narrow street”, “canyon street”, “highway” and others) is applicable to urban areas and suburban areas. It is recommended to provide a better definition for the terms “wide street”, “narrow street”, “canyon street” and “highway”
Located in close proximity to a road, in a location that should represent the highest concentrations to which the population are exposed to within the zone.
Located such that the pollution level for the specific pollutant is determined predominantly by the emissions from road traffic (i.e. not ship, railway, airplane, off-road) on distinct major roads.

## Slide 11: La amplasare se iau în considerare:
Posibilitatea de respectare a criteriilor de amplasare la macroscară a punctelor de prelevare referitor la reprezentativitate:
    Reprezentativitatea pentru un segment de stradă cu o lungime mai mare sau egală cu 100 m
    Reprezentativitatea pentru amplasamente similare care nu se află în imediata vecinătate
Infrastructura sensibilă la poluare din vecinătatea căilor de trafic
De asemenea, pot fi luaţi în considerare următorii factori (amplasare la microscară a punctelor de prelevare):
  sursele de interferenţă;
  securitatea;
  accesul;
  disponibilitatea energiei electrice şi a comunicaţiilor telefonice;
  vizibilitatea amplasamentului în raport cu împrejurimile sale;
  siguranţa publicului şi a operatorilor;
  oportunitatea amplasării mai multor puncte de prelevare pentru mai mulţi poluanţi în acelaşi loc;
  planurile de urbanism.

## Slide 12
Pentru a respecta criteriul de amplasare la macroscară referitor la furnizarea datelor despre ariile din interiorul Municipiului Târgoviște din zona Dâmbovița în care apar cele mai mari concentraţii la care populaţia este susceptibilă a fi expusă, în mod direct sau indirect, pentru o perioadă de timp semnificativă în raport cu perioadele de mediere ale valorilor-limtă (zi, an calendaristic), au fost analizate următoarele aspecte:
    Emisii
    Niveluri evaluate în zona de evaluare a calității aerului DÂMBOVIȚA
        2.1 Măsurare - Rezultate RNMCA
        2.2 Modelare - Dispersia emisiilor
    Receptori – identificați pe hartă

## Slide 13
  Analiza pentru Municipiul Târgoviște
    Emisii
    Surse liniare de emisii – reprezentare pe hartă
  cu informații din trafic
  ....intensitatea traficului
  PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ Municipiul Târgoviște

## Slide 14
    Emisii - Surse liniare de emisii
  PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ Municipiul Târgoviște (Extras)
  Z.A.U.
  - compactă, unitară
  dezvoltare ulterioară
  cele două subzone au structură urbanistică diferită

## Slide 15
    Emisii
    Surse liniare de emisii
  PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ Municipiul Târgoviște (Extras)
  Z.A.U.
  - Zonă predominant rezidențială
  Reabilitarea infrastucturii urbane
  Supraveghere prin sistem de monitorizare
  Grad de accesibilitate sporit
  Trafic fluidizat

## Slide 16
  PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ Municipiul Târgoviște
    Emisii
    Surse liniare de emisii
  Z.A.U.
  Peste 40% din locuitori
  Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere

## Slide 17
  PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ Municipiul Târgoviște

## Slide 18
  PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ Municipiul Târgoviște

## Slide 19
    Emisii
    Surse liniare de emisii
  PMUD Municipiul Târgoviște – sursă de informații referitoare la caracteristicile traficului rutier, respectiv cele mai aglomerate artere de circulație coroborat cu intenția de identificare a condițiilor de dispersie locală (lățime stradă și înălțime/dispunere clădiri).
Zona centrală
Bd. Mircea cel Bătrân
Bd. Libertății
Bd. Independenței
Calea Domnească
Calea Câmpulung
Str. Locotenent Stancu Ion
Zona de proximitate a zonei
centrale
Bd. Ion Constantin Brătianu
Str. Tudor Vladimirescu
Bd. Eroilor
Bd. Unirii

## Slide 20
B-dul Ion Constantin Brătianu
B-dul Libertății
Strada Locotenent Stancu Ion
    Emisii - Surse liniare de emisii

## Slide 21
    Emisii
Inventare locale de emisii - ANPM
Chart: Evoluția emisiilor (t/an) de PM10 pentru zona Dâmbovița, perioada 2015 - 2019, din trafic rutier
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 67.4777 | 67.9876 | 78.5245 | 76.0036 | 76.7252
Chart: Evoluția emisiilor (t/an) de PM10 pentru zona Dâmbovița, perioada 2015 - 2019, din trafic rutier, pe categorii de vehicule
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1A3bi Autoturisme | 27.0921 | 24.542 | 28.7445 | 29.9023 | 31.9407
1A3bii Autoutilitare | 14.4478 | 12.8444 | 14.3119 | 13.9444 | 14.8255
1A3biii Autovehicule grele incluzând şi autobuze | 25.7989 | 30.438 | 35.2602 | 31.9294 | 29.7637
1A3biv Motociclete şi motorete | 0.13892 | 0.16314 | 0.20786 | 0.22751 | 0.1952

## Slide 22
    2. Niveluri evaluate în zona de evaluare a calității aerului DÂMBOVIȚA
        2.1 Măsurare - Rezultate RNMCA
    DB-1 Determinări gravimetrice PM10
Chart: DB-1 Evoluția concentrațiilor medii anuale PM10 raportat la VL, PSE și PIE
| 2019 | 2018 | 2017
media anuala | 23.0116 | 22.6563 | 19.1362
VL an | 40 | 40 | 40
PSE | 28 | 28 | 28
PIE | 20 | 20 | 20
Chart: DB-1 Evoluția numărului de zile cu concentrații mai mari de 50 µg/m3 și mai mari de 35µg/m3 pentru PM10 la stația de monitorizare din Municipiul Târgoviște zona Dâmbovița
| 2019 | 2018 | 2017
nr. zile >35 µg/m3 | 33 | 32 | 24
nr. zile >50 µg/m3 | 12 | 6 | 2
35 depășiri pentru VL și PSE | 35 | 35 | 35

## Slide 23
    2. Niveluri evaluate în zona de evaluare a calității aerului DÂMBOVIȚA
    2.1 Măsurare - Rezultate RNMCA
    DB-1 Determinări gravimetrice PM10
nr. zile cu depășiri | 2017 | 2018 | 2019
Februarie |  |  | 1
Martie |  | 3 | 
Aprilie |  | 2 | 
Octombrie | 2 |  | 9
Noiembrie |  |  | 
Decembrie |  | 1 | 2
2020
Viteza medie vânt 0,13 m/s
Frecvența calm 93,28%
Chart: DB-1 Concentrații zilnice mediate lunar pentru PM10 și valori orare mediate lunar pentru temperatura Profil lunar, 2015 - 2020
| Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8092 | 18.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.195 | 10.8307 | 16.809 | 19.7587
2017 | 22.78 | 21.4054 | 16.0662 | 14.3248 | 12.1557 | 14.9796 | 19.7553 | 29.8461 | 20.045 | 31.6652 | 16.4492 | 13.7537
2018 | 18.8864 | 20.6496 | 26.4713 | 30.7657 | 23.0281 | 24.3773 | 24.1587 | 17.2626 | 16.7667 | 27.2971 | 20.2117 | 21.4835
2019 | 19.3213 | 20.8556 | 22.5503 | 21.0686 | 17.7539 | 22.973 | 17.7054 | 18.9929 | 26.823 | 34.7277 | 23.895 | 27.67
2020 | 36.4813 | 24.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8336 | 17.1971 | 21.8837 | 19.3035 | 30.7387 | 21.8184
Media conc. PM10 | 24.3673 | 21.9076 | 21.696 | 22.053 | 17.6459 | 18.5348 | 19.7073 | 20.8247 | 18.9427 | 24.7648 | 21.6207 | 20.8969
Media temperatură | 0.22516 | 3.4319 | 8.1048 | 12.726 | 17.8032 | 22.7783 | 23.1615 | 24.1806 | 19.481 | 12.7992 | 6.7653 | 2.8009
funcționarea corectă a senzorilor meteo (viteză vânt)???

## Slide 24
    2.2 Niveluri evaluate în zona de evaluare a calității aerului DÂMBOVIȚA
An 2019
FU = 23,01 µg/m3
Nr. dep VL = 12 zile
Nivel local trafic
Nivel local (T) = FU + Cr. loc (T)
FU = FR + Cr.U
Evaluare: unde este nivelul mai ridicat/ce arteră de trafic ?
Cu roșu valori necunoscute
repartizarea surselor
An | DB-1 | 
 | Valoare [µg/m³] | Procent de valori valide (%)
2014 |  | 
2015 | 14,95 | 13,15
2016 | 15,12 | 27,06
2017 | 19,14 | 89,58
2018 | 22,66 | 98,36
2019 | 23,01 | 95,07
2020 | 24,19 | 54,37
An 2019
Redefinire F
Nivel local (T) = FU + Cr. loc (T)
Stația Tip stație PM10
EM-1 R-REM 9,4
B-8 R-REG 21,33
DB-1 FU 23,01
Creștere FU 1,68
contribuție MS 11,93
concentrație medie an (µg/m³)

## Slide 25
    2.2 MODELARE – Dispersia emisiilor și Repartizarea surselor (PMCA DB)
concentrație medie an (µg/m³)
PM10
Creștere FU 1,729

## Slide 26
Valori mai mari în partea de nord a minicipiului Târgoviște
    2.2 MODELARE – Dispersia emisiilor și Repartizarea surselor (PMCA DB)

## Slide 27
Valori mai mari în partea de nord și nord est a minicipiului Târgoviște
redefinire
    2.2 MODELARE – Dispersia emisiilor

## Slide 28
    4. Receptori sensibili la poluare (în vecinătatea căilor de trafic) – identificați pe hartă. Municipiul TÂRGOVIȘTE
Calea București
Școala generală nr. 3 Smaranda Gheorghiu
Calea Domnească
Școala Gimnazială Alexandru Brătescu
Școala Gimnazială Vasile Cârlova
Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu
Strada Tudor Vladimirescu
Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
Spitalul Județean de Urgență Boli Infecțioase
Duminică
Miercuri
Bulevardul Unirii
Liceul Teoretic Ion Heliade Rădulescu

## Slide 29
    4. Receptori sensibili la poluare (în vecinătatea căilor de trafic) – identificați pe hartă. Municipiul TÂRGOVIȘTE
STUDIU DE OPORTUNITATE privind dezvoltarea serviciului de transport public local din Municipiul Târgoviște
Cea mai mare parte a populației
Bulevadrul Unirii
Calea București
Bulevardul Independenței
Calea București
Bulevardul Unirii
Bdul Independenței

## Slide 30: Propunere A.N.P.M pentru amplasare stație trafic Municipiul TÂRGOVIȘTE

## Slide 31
Calea București
Strada Calea Domnească
Bulevardul Unirii
Propunerea 1
Propunerea 2
Propunerea 3
Rezervă
Z.A.U. - A
Z.A.U. - B
Zona centrală

## Slide 32
Int. cu:
Șoseaua Găești
Int. cu:
Strada Gării
Int. cu:
Calea Câmpulung
Bulevardul Eroilor
R = circa 800 m
Bulevardul Unirii
Bulevardul Unirii
Propunerea 1

## Slide 33
Bulevardul Unirii
Bulevardul Unirii
Propunerea 1

## Slide 34
Bulevardul Unirii, Liceul Teoretic Ion Heilade Rădulescu
Propunerea 1

## Slide 35
Sud Est
Nord Est
Nord
Propunerea 1
Nu am identificat locație fără parcare! (RNMCA)
Bulevardul Unirii, Liceul Teoretic Ion Heilade Rădulescu

## Slide 36
Propunerea 2
Int. cu:
Strada Petru Cercel
Int. cu:
Strada Vlad Țepeș și
Calea Ialomiței
Int. cu:
Strada Radu de la Afumați
R = circa 360 m
str. Calea București (nr. 480)

## Slide 37
Propunerea 2
Calea București
str. Calea București (probabil nr. 480)

## Slide 38
cel mult 10 m de bordura trotuarului
Propunerea 2
str. Calea București (Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu, probabil nr. 480)

## Slide 39
Propunerea 2
Maxim circa 5 m
Sud Est
Nord Vest
Nord Est
Există o parcare dar un aspect care poate deveni interesant (pentru adoptarea unor măsuri eficiente de calitate a aerului), este cel al gardurilor vii care ecranează/separă carosabilul de trotuar, unele locuri de parcare fiind aproape izolate/ecranate de aceste protecții vegetale. (RNMCA)
str. Calea București (Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu, probabil nr. 480)

## Slide 40
Propunerea 3
Int. cu:
Calea Domnească
Int. cu:
Bulevardul Independenței
R = circa 190 m
Bulevardul Mircea cel Bătrân

## Slide 41
Propunerea 3
Bulevardul Mircea cel Bătrân
Bulevardul Mircea cel Bătrân

## Slide 42
cel mult 10 m de bordura trotuarului
Propunerea 3
Bulevardul Mircea cel Bătrân

## Slide 43
Propunerea 3
Maxim circa 5 m
Est
Sud Vest
Nord
Bulevardul Mircea cel Bătrân

## Slide 44
Propunerea rezervă
Int. cu:
Bulevardul Mircea cel Bătrân și
Strada Ion Alexandru Brătescu Voinești
Int. cu*:
Bulevardul Libertății
*: nu am considerat-o intersecție majoră, conform definiției
Int. cu:
Strada Stelea
R = minim 250 m
str. Calea Domnească

## Slide 45
cel mult 10 m de bordura trotuarului
Nord
Propunerea 1
str. Calea Domnească (nr. 223), în curtea/în apropierea Colegiului Economic ION GHICA

## Slide 46
Vest
Propunerea 1
str. Calea Domnească, în curtea/în apropierea Colegiului Economic ION GHICA
Maxim circa 8 m
Sud Vest
Est

## Slide 47
str. Calea Domnească nr 223:
în curtea/în apropierea Colegiului Economic ION GHICA
str. Calea București
probabil nr. 480
Municipiul TÂRGOVIȘTE
în curtea școlii gimnaziale Smaranda Gheorghiu
Bulevardul Unirii (nr. 28)
Liceul Teoretic Ion Heliade Rădulescu
Bulevardul Mircea cel Bătrân, între intersecția cu Bulevardul Independenței și intersecția cu Calea Domnească

## Slide 48
CRITERII DE AMPLASARE |  | Propunerea 1 Bulevardul Unirii (nr. 28) |  | Propunerea 2 str. Calea București probabil nr. 480 | Propunerea 3 Bulevardul Mircea cel Bătrân | rezultat analiză pentru propunere
Slide 25, 26, (eventual ipoteze condiții locale de dispersie 32, 36, 40) . traffic and industrial sites represent areas where the highest concentrations occur |  |  |  |  |  | 
Slide 16, 31, 36, 40. Densitatea populației (loc/kmp) Doar informații despre locuitorii din proximitatea amplasamentelor propuse |  | Peste 40% locuitori 9 blocuri cu 9-10 etaje în tronson reprezentativ |  | Peste 40% locuitor 4 blocuri cu 8-9 etaje în tronson reprezentativ | 3 blocuri cu 8-9 etaje în tronson reprezentativ | 
Slide 22 Calm atmosferic /Viteza medie anuală a vântului |  | Calm atmosferic caracteristic municipiului. Influențează fondul urban |  |  |  | 
Slide 31, 35, 39, Reprezentativitatea pentru un segment de stradă cu o lungime mai mare sau egală cu 100 m |  | 800 m |  | 360 m | 190 m | 
Slide ...... Reprezentativitatea pentru amplasamente similare care nu se află în imediata vecinătate |  |  |  |  |  | 
Slide 27 Infrastructura sensibilă la poluare din vecinătatea căilor de trafic | propunerea de amplasare | Liceul Teoretic Ion Heliade Rădulescu |  | Școala generală nr. 3 Smaranda Gheorghiu |  | 
 | întreaga localitate | Calea Domnească: Școala Gimnazială Alexandru Brătescu, Școala Gimnazială Vasile Cârlova, Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu Strada Tudor Vladimirescu: Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, Spitalul Județean de Urgență Boli Infecțioase (zona A) |  |  |  | 
Gestionarea calității aerului (SA, evaluare, monitorizare) |  | Există PMCA |  |  |  | 
Source apportionment |  | este util |  |  |  | 
calibrare model dispersie |  |  |  |  |  | 
validare model dispersie |  |  |  |  |  | 
monitorizare plan | PMCA |  |  |  |  | 
REZULTATE MĂSURĂRI INDICATIVE POIM |  |  |  |  |  | 
cel mult 10 m de bordura trotuarului
cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020