## Slide 1
Proiectul “Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național” Cod My SMIS2014+: 139703
REGIUNE | Județ sau Zonă/Municipiu | DESCRIERE ACHIZIȚII
REGIUNEA SUD-EST | GALAȚI/ Municipiul Tecuci | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) Instalare echipamente prelevare PM2,5 si PM10
 | BRĂILA | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) Instalare echipamente prelevare PM10 (localitatea se va stabili prin activitatea A1.1.3)
 | TULCEA/ Municipiul Tulcea | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) Instalare echipamente prelevare PM2,5 si PM10
 | VRANCEA/ Municipiul Focşani | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) Instalare echipamente prelevator PM2.5, PM10 si HAP

## Slide 2
Activitatea A1.1 - Analiza privind situaţia actuală a monitorizării calităţii aerului la nivel naţional şi identificarea amplasamentelor unor puncte suplimentare de prelevare pentru măsurări fixe (noi staţii de monitorizare/ staţii existente în RNMCA)
  A1.1.3. Efectuarea de măsurători indicative în fiecare areal identificat și analiza datelor pentru stabilirea cu precizie a amplasamentelor noilor stații.
    Efectuarea de campanii de măsurări ale poluanților cu respectarea procedurilor și programului stabilit de MMAP,
    Evaluarea datelor si furnizarea unor propuneri de amplasament pentru noile locații,
    Rezultatele campaniilor vor fi verificate de ANPM.
    Rezultat: Identificarea, pentru fiecare areal, a amplasamentului cu cea mai bună reprezentativitate pentru tipul de stație stabilit.

## Slide 3
DEFINIȚII
LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător
Art. 3, li u) amplasamente de fond urban - locurile din zonele urbane în care nivelurile sunt reprezentative pentru expunerea, în general, a populaţiei urbane.
Observație: zona urbană este definită în Eionet - Data DictionaryVocabulary: AQD - Area Classification (http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/areaclassification/view)
Urban - Continuously built-up urban area meaning complete (or at least highly predominant) building-up of the street front side by buildings with at least two floors or large detached buildings with at least two floors.
With the exception of city parks, the built-up area is not mixed with non-urbanised areas.
Aria urbană este definită ca fiind zona urbană construită continuu, ceea ce înseamnă construirea completă (sau cel puțin extrem de predominantă) a frontului clădirilor cu cel puțin două etaje sau clădiri mari detașate cu cel puțin două etaje.
Cu excepția parcurilor urbane, zona construită nu este amestecată cu zonele neurbanizate.

## Slide 4
CRITERII DE APMPLASARE conform prevederilor din Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificaările și completările ulterioare
ANEXA Nr. 5: EVALUAREA calităţii aerului înconjurător şi amplasarea punctelor de prelevare
A.2. Amplasarea la macroscară a punctelor de prelevare
1. Protecţia sănătăţii umane
b) în general, punctele de prelevare se amplasează astfel încât să se evite măsurarea unor micromedii din imediata vecinătate. Un punct de prelevare se amplasează astfel încât să fie reprezentativ pentru calitatea aerului pentru un segment de stradă cu o lungime egală sau mai mare de 100 m, în cazul staţiilor de trafic, pentru o arie egală sau mai mare de 250 m x 250 m, în cazul staţiilor de tip industrial, şi de câţiva km2 , în cazul staţiilor de fond urban.
c) Staţiile de fond urban sunt amplasate astfel încât nivelul de poluare să fie influenţat de contribuţiile integrate ale tuturor surselor din direcţia opusă vântului. Nivelul de poluare nu trebuie să fie dominat de o sursă unică, cu excepţia cazului în care o astfel de situaţie este tipică pentru o zonă urbană mai mare. Punctele de prelevare trebuie să fie reprezentative pentru evaluarea calităţii aerului pe o arie de mai mulţi km2 .

## Slide 5: La amplasare se iau în considerare:
De asemenea, pot fi luaţi în considerare următorii factori (amplasare la microscară a punctelor de prelevare):
  sursele de interferenţă;
  securitatea;
  accesul;
  disponibilitatea energiei electrice şi a comunicaţiilor telefonice;
  vizibilitatea amplasamentului în raport cu împrejurimile sale;
  siguranţa publicului şi a operatorilor;
  oportunitatea amplasării mai multor puncte de prelevare pentru mai mulţi poluanţi în acelaşi loc;
  planurile de urbanism.

## Slide 6
REGIUNEA SUD EST
Zona de evaluare a calității aerului GALAȚI: Județul GALAȚI, cu excepția municipiului Galați
Amplasare staţie de monitorizare (Fond Urban) Instalare echipamente prelevare PM10
Instalare echipamente prelevare PM2,5

## Slide 7: SURSE DATE ȘI INFORMAȚII
Google maps, OpenStreetMap:
- hărți și imagini satelitare
Baza de date a RNMCA:
- amplasarea stației din zona Galați, datele de calitate a aerului obținute la stația RNMCA din zona Galați
- date meteo obținute la stația RNMCA din zona Galați
Inventare de emisii ANPM
Plan de menținere a calității aerului în județul Galați - http://www.anpm.ro/web/apm-galati/calitatea-aerului-inconjurator Studiu privind evaluarea calităţii aerului prin modelare matematică - nivel naţional - anul 2013
Raport de stabilire a zonelor de protecţie pentru 79 de staţii de monitorizare continuă a calităţii aerului, Beneficiar: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Contract: Contract de servicii Nr. MMSC 64/01.07.2013, INSTITUTUL DE STUDII ŞI PROIECTĂRI ENERGETICE SA S.C. WESTAGEM S.R.L.
Plan Urbanistic General Municipiul Tecuci, județul Galați http://primariatecuci.ro/urbanism/wp-content/uploads/2019/04/15.04.2019-Memoriu-de-sinteza.pdf
Alte surse: https://rp5.ru/Arhiva_meteo_%C3%AEn_Tecuci

## Slide 8: ZONA GALAȚI SITUAȚIE EXISTENTĂ - INFORMAȚII GENERALE
Regim evaluare actual | SO2 | C6H6 | PM | NO2/NOx | CO | Pb | Cd | As | Ni
 | C |  | B |  | C |  |  |  | 
Regim gestionare II | Plan de menținere aprobat prin HCJ Galați nr. 227 din 22.10.2019 PMCA are două măsuri pentru Municipiul Tecuci |  |  |  |  |  |  |  | 
Surse mobile
Surse de suprafață

## Slide 9
Aria urbană este definită ca fiind zona urbană construită continuu, ceea ce înseamnă construirea completă (sau cel puțin extrem de predominantă) a frontului clădirilor, cu cel puțin două etaje sau clădiri mari detașate, cu cel puțin două etaje.
Cu excepția parcurilor urbane, zona construită nu este amestecată cu zonele neurbanizate.
Municipiul TECUCI din zona GALAȚI
SITUAȚIE EXISTENTĂ - INFORMAȚII specifice conform PUG
Clasificare arie: Suburbană?
Zona suburbană în mare parte construită. „În mare parte construit” înseamnă așezarea continuă a clădirilor detașate/separate, de orice dimensiune, cu o densitate a clădirii mai mică decât pentru zona „construită continuu”.
Zona construită este amestecată cu zonele neurbanizate (de exemplu, agricole, lacuri, păduri).
(Sursa: PUG Municipiul Tecuci, județ Galați, pag. 10)
Eionet Data Dictionary

## Slide 10
Municipiul TECUCI din zona GALAȚI
SITUAȚIE EXISTENTĂ - INFORMAȚII specifice conform PUG
(Sursa: PUG Municipiul Tecuci, județ Galați, pag. 14)

## Slide 11: ZONA GALAȚI SITUAȚIE EXISTENTĂ
STAȚIE DE MONITORIZARE | Tip stație | Tip arie | Localitate și adresa
GL-5 | Industrială | Suburbană | Tecuci, Str. 1 Decembrie nr. 146 B
Sursa imaginii: baza de date RNMCA
Site CalitateAer, Secțiunea Evaluare/Hartă evaluare
Aglomerarea Galați
Data preluării imaginii: august 2018

## Slide 12: STAȚIA GL-5 Municipiul Tecuci
Clasificare arie: Suburbană

## Slide 13
Nu este arie urbana
STAȚIA GL-5 Municipiul Tecuci

## Slide 14: Analiza aspectelor relevante pentru criteriile urmărite
Pentru a respecta criteriul de amplasare la macroscară referitor la:
    evitarea măsurării unor micromedii din imediata vecinătate,
    reprezentativitatea pentru calitatea aerului pentru câţiva km2,
    nivelul de poluare influenţat de contribuţiile integrate ale tuturor surselor din direcţia opusă vântului.
au fost analizate următoarele aspecte:
    1. Emisii – surse de emsii (fixe, de suprafață, liniare/mobile)
    2. Dispersia emisiilor/ 3. Niveluri evaluate
    4. Direcția vântului
Notă:
Punctele 2 și 3 sunt tratate împreună deoarece la stația GL-5 nu se determină PM gravimetric (doar prin metoda automată), și dispunem de date modelate care redau dispersia/niveluri modelate.

## Slide 15
  Zona GALAȚI/Municipiul Tecuci
    Emisii
    Surse liniare de emisii – reprezentare pe hartă

## Slide 16
    Emisii
    Reprezentare pe hartă
  Zona GALAȚI: Municipiul Tecuci și vecinătăți
Surse fixe
    Surse de suprafață
Amplasate în partea/vecinătatea sudică a Municipiului Tecuci

## Slide 17
    Emisii
Emisii mai mari par a fi în vecinătatea sudică și sud estică a Municipiului Tecuci
TECUCI
Matca

## Slide 18
Gheorheni
    Emisii
Emisii mai mari par a fi pe arterele de trafic din partea sudică a Municipiului Tecuci

## Slide 19
    Direcția predominantă a vântului
(Sursa: PUG Municipiul Tecuci, județ Galați, pag. 5)

## Slide 20
    Direcția predominantă a vântului
2020
Viteza medie vânt 2,07 m/s
Frecvența calm 15,87%
Direcția predominantă: NV și SSE

## Slide 21
Valori mai mari în partea de sud si est față de Municipiul Tecuci
    2 MODELARE PM10 – Dispersia emisiilor
Tecuci a 36 valoare 31,0 – 35,0 µg/m3
Tecuci 23,5 – 25,5 µg/m3

## Slide 22
Tecuci 20 – 21,3 µg/m3
    2 MODELARE PM2,5 – Dispersia emisiilor
Studiu Westagem Concentrații medii anuale |  | 
PM10 | 23,5 | 25,5
PM2,5 | 20,0 | 21,3
Raport PM2,5/PM10 | 0,85 | 0,83
Plan de menținere a calității aerului în județul Galați Concentrații medii anuale | 
PM10 | 23,0
PM2,5 | 18,0
Raport PM2,5/PM10 | 0,78
Slide 26 și 20
Slide 22, 23 și 24

## Slide 23
    2 MODELARE PM10 și PM2,5 – Dispersia emisiilor
Plan de menținere a calității aerului în județul Galați
PM10 maxima zilnică

## Slide 24
    2. MODELARE – Dispersia emisiilor și Repartizarea surselor (Plan de menținere a calității aerului, județul Galați)
Chart: PM10 - Nivel de fond URBAN – Municipiul TecUCI
| fond regional | transport | surse rezidențiale și comerciale | industrie | agricultură
Nivel de fond local | 21.557 | 1.335 | 0 | 0.108 | 0
Chart: PM2,5 - Nivel de fond URBAN – Municipiul TecUCI
| fond regional | transport | surse rezidențiale și comerciale | industrie | agricultură
Nivel de fond local | 17.47 | 0.502 | 0 | 0.028 | 0

## Slide 25: Propunere A.N.P.M pentru amplasare stație fond urban Zona GALAȚI/Municipiul Tecuci

## Slide 26
Zona GALAȚI/Municipiul Tecuci
Zona GALAȚI/Municipiul Tecuci/Aria analizată

## Slide 27
Zona GALAȚI/Municipiul Tecuci/Delimitare perimetre din aria analizată
Bulevardul Victoriei
Strada Transilvaniei
Strada 1 Decembrie 1918
Strada Constituției
Strada Ștefan Petică
Strada Unirii
Strada 1 Decembrie 1918
Piața Centrală
O propunere
În Parcul Regina Elisabeta
A doua propunere
În Parcul Central A.I. Cuza

## Slide 28
Zona GALAȚI/Municipiul Tecuci/Delimitare perimetre din aria analizată
Strada Gheorghe Pătrașcu
Limită arie analizată
Strada 1 Decembrie 1918
Strada Dumbrava Roșie
A treia propunere
În Parcul Crâng
Strada Gheorghe Pătrașcu
Strada Ecaterina Teodoroiu
Strada Ștefan cel Mare
Strada Dimitrie Hârlescu
Propunere rezervă
Muzeul de Istorie Teodor Cincu
Limită arie analizată

## Slide 29
Municipiul Tecuci
Propunerea 1
Propunerea 2
Propunerea 3
Propunerea rezervă

## Slide 30: OBSERVAȚII
Amplasarea orasului de-a lungul unei văi face dificilă respectarea tuturor criteriilor de amplasare sau punerea în practică/aplicarea criteriului referitor la monitorizarea contribuțiilor integrate ale tuturor surselor din direcția opusă vântului (Anexa 5, A2, pct. 1, lit. c).
Ținând cont de faptul că direcția predominantă a vântului este N și NNV , propunerea amplasată în cea mai sudică locație pe care am identificat-o pe hartă, ca fiind potrivită pentru monitorizarea fondului este propunerea nr. 1, fiind urmată de nr. 2.

## Slide 31
Lucrări drum/Construire parcare PM10
În general 150 m

## Slide 32
Propunerea 1
În Parcul Regina Elisabeta
150 m
250 m

## Slide 33
Propunerea 2
În Parcul Central
Alexandru Ioan Cuza
150 m

## Slide 34
Propunerea 3
În Parcul Crâng
150 m

## Slide 35
Propunerea rezervă
Muzeul de Istorie Teodor Cincu – probabil în curtea muzeului
Strada 1 Decembrie 1914, nr. 36

## Slide 36
În Parcul Central Alexandru Ioan Cuza
Municipiul TECUCI
In Parcul Regina Elisabeta
Bulevardul Victoriei (NV)
Strada Transilvaniei (NE)
Strada Constituției (S-SV)
Strada 1 Decembrie 1918 (E)
Propunerea 1
Propunerea 2
Propunerea
rezervă
În Parc Grâng
Propunerea 3
Piața Centrală (NE)
Strada Unirii (E)
Strada Ștefan Petrică (S)
Strada 1 Decembrie 1918 (V)
Strada Dumbrava Roșie (NE)
Limită arie analizată (V)
Strada Gheorghe Pătrașcu(S)
Strada 1 Decembrie 1918 (E)
Strada 1 Decembrie 1914, nr. 36
Muzeul de Istorie Teodor Cincu
– probabil în curtea muzeului
Strada Dimitrie Hârlescu (N)
Limită arie analizată/Strada Ecaterina Teodorescu (V)
Strada Gheorghe Pătrașcu(S)
Strada Ștefan del Mare (E)

## Slide 37
CRITERII DE AMPLASARE |  | Propunerea 1 In Parcul Regina Elisabeta | Propunerea 2 În Parcul Central Alexandru Ioan Cuza | Propunerea 3 În Parc Grâng | Propunerea Rezervă Strada 1 Decembrie 1914, nr. 36
Gestionarea calității aerului (SA, evaluare, monitorizare) |  | Există PMCA |  |  | 
Source apportionment |  | este util |  |  | 
calibrare model dispersie |  |  |  |  | 
validare model dispersie |  |  |  |  | 
monitorizare plan | PMCA |  |  |  | 
REZULTATE MĂSURĂRI INDICATIVE POIM |  |  |  |  | 

## Slide 38: Discuții / Întrebări

## Slide 39
REGIUNE | Judet/municipiu | DESCRIERE ACHIZITII
REGIUNEA SUD MUNTENIA | DÂMBOVIȚA Municipiul Târgoviște | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) Instalare echipamente prelevare PM10 Instalare echipamente prelevare PM2,5
 | Zona PRAHOVA | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Localitatea se va stabili prin activitatea A1.1.3 ) Instalare echipamente prelevare PM10 (Localitatea se va stabili prin activitatea A1.1.3)
Ședința din 31.03.2021:
Referitor la: Rafinăria Steaua Română – 120 m NE față de propunerea de pe Calea Doftanei, municipiul Câmpina

## Slide 40
Rafinăria Steaua Română
Calea Doftanei nr. 13, Școala Centrală Câmpina
Principalele probleme de mediu la nivelul judeţului
Domeniul controlul poluării şi managementul riscului : Rafinaria Steaua Romana Campina nu a realizat masurile referitoare la ecologizarea batalelor deținute.
Sursa: “Sinteză pentru fişa judeţului APM PRAHOVA, PROBLEME DE MEDIU, MODALITĂŢI DE REZOLVARE ŞI INVESTIŢII MAJORE ÎN JUDEŢUL PRAHOVA”
Ce se află acum pe amplasament?
https://rp5.ru/Arhiva_meteo_%C3%AEn_C%C3%A2mpina
Direcția vântului la Câmpina
NNV - 22,8%
NE - 3,1%

## Slide 41
REGIUNE | Județ sau Zonă/Municipiu | DESCRIERE ACHIZITII
REGIUNEA SUD-EST | GALAȚI/ Municipiul Tecuci | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) Instalare echipamente prelevare PM2,5 Instalare echipamente prelevare PM10
 | BRĂILA | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (localitatea se va stabili prin activitatea A1.1.3) Instalare echipamente prelevare PM10 (localitatea se va stabili prin activitatea A1.1.3)
 | TULCEA/ Municipiul Tulcea | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) Instalare echipamente prelevare PM10 Instalare echipamente prelevare PM2.5
 | VRANCEA/ Municipiul Focşani | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) Instalare echipamente prelevator PM2.5, Instalare echipamente prelevare PM10 Instalare prelevator HAP
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020