## Slide 1
Proiectul “Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național” Cod My SMIS2014+: 139703
REGIUNE | Județ sau Zonă/Municipiu | DESCRIERE ACHIZITII
REGIUNEA SUD-EST | GALAȚI/ Municipiul Tecuci | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) Instalare echipamente prelevare PM2,5 și PM10
 | BRĂILA | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (localitatea se va stabili prin activitatea A1.1.3) Instalare echipamente prelevare PM10 (localitatea se va stabili prin activitatea A1.1.3)
 | TULCEA/ Municipiul Tulcea | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) Instalare echipamente prelevare PM2.5 și PM10
 | VRANCEA/ Municipiul Focşani | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) Instalare echipamente prelevare PM2.5, PM10 și HAP

## Slide 2
Activitatea A1.1 - Analiza privind situaţia actuală a monitorizării calităţii aerului la nivel naţional şi identificarea amplasamentelor unor puncte suplimentare de prelevare pentru măsurări fixe (noi staţii de monitorizare/ staţii existente în RNMCA)
  A1.1.3. Efectuarea de măsurători indicative în fiecare areal identificat și analiza datelor pentru stabilirea cu precizie a amplasamentelor noilor stații.
    Efectuarea de campanii de măsurări ale poluanților cu respectarea procedurilor și programului stabilit de MMAP,
    Evaluarea datelor si furnizarea unor propuneri de amplasament pentru noile locații,
    Rezultatele campaniilor vor fi verificate de ANPM.
    Rezultat: Identificarea pentru fiecare areal a amplasamentului cu cea mai bună reprezentativitate pentru tipul de stație stabilit.

## Slide 3
DEFINIȚII
LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător
Art. 3, li u) amplasamente de fond urban - locurile din zonele urbane în care nivelurile sunt reprezentative pentru expunerea, în general, a populaţiei urbane.
Observație: zona urbană este definită în Eionet - Data DictionaryVocabulary: AQD - Area Classification (http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/areaclassification/view)
Urban - Continuously built-up urban area meaning complete (or at least highly predominant) building-up of the street front side by buildings with at least two floors or large detached buildings with at least two floors.
With the exception of city parks, the built-up area is not mixed with non-urbanised areas.
Aria urbană este definită ca fiind zona urbană construită continuu, ceea ce înseamnă construirea completă (sau cel puțin extrem de predominantă) a frontului clădirilor cu cel puțin două etaje sau clădiri mari detașate cu cel puțin două etaje.
Cu excepția parcurilor urbane, zona construită nu este amestecată cu zonele neurbanizate.

## Slide 4
CRITERII DE APMPLASARE conform prevederilor din Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificaările și completările ulterioare
ANEXA Nr. 5: EVALUAREA calităţii aerului înconjurător şi amplasarea punctelor de prelevare
A.2. Amplasarea la macroscară a punctelor de prelevare
1. Protecţia sănătăţii umane
b) în general, punctele de prelevare se amplasează astfel încât să se evite măsurarea unor micromedii din imediata vecinătate. Un punct de prelevare se amplasează astfel încât să fie reprezentativ pentru calitatea aerului pentru un segment de stradă cu o lungime egală sau mai mare de 100 m, în cazul staţiilor de trafic, pentru o arie egală sau mai mare de 250 m x 250 m, în cazul staţiilor de tip industrial, şi de câţiva km2 , în cazul staţiilor de fond urban.
c) Staţiile de fond urban sunt amplasate astfel încât nivelul de poluare să fie influenţat de contribuţiile integrate ale tuturor surselor din direcţia opusă vântului. Nivelul de poluare nu trebuie să fie dominat de o sursă unică, cu excepţia cazului în care o astfel de situaţie este tipică pentru o zonă urbană mai mare. Punctele de prelevare trebuie să fie reprezentative pentru evaluarea calităţii aerului pe o arie de mai mulţi km2 .

## Slide 5: La amplasare se iau în considerare:
Pot fi luaţi în considerare următorii factori (amplasare la microscară a punctelor de prelevare):
  sursele de interferenţă;
  securitatea;
  accesul;
  disponibilitatea energiei electrice şi a comunicaţiilor telefonice;
  vizibilitatea amplasamentului în raport cu împrejurimile sale;
  siguranţa publicului şi a operatorilor;
  oportunitatea amplasării mai multor puncte de prelevare pentru mai mulţi poluanţi în acelaşi loc;
  planurile de urbanism.

## Slide 6: La amplasare se iau în considerare:
  În ceea ce privește oportunitatea amplasării mai multor puncte de prelevare pentru mai mulţi poluanţi în acelaşi loc, propunem:
        Instalarea unui analizor de Ozon (relocare din TL-2, stație tip industrial)
  ANEXA Nr. 5: EVALUAREA calităţii aerului înconjurător şi amplasarea punctelor de prelevare
  B Criteriile de clasificare și amplasare la macroscară a punctelor de prelevare pentru evaluarea concentrațiilor de ozon
  B.1 Amplasarea la macroscară
  În acest sens, s-a urmărit și modul în care sunt îndeplinite pentru locațiile propuse pentru PM:
      obiectivele măsurării și pentru ozon, respectiv evaluarea expunerii populației urbane la ozon, adică acolo unde densitatea populației și concentrațiile de ozon sunt relativ ridicate și reprezentative pentru expunerea populației;
      criterii de amplasare la macroscară și pentru ozon: departe de influența emisiilor locale precum traficul, stații de benzină etc; spații aerisite în care por fi măsurate niveluri bine omogenizate; spații precum zone rezidențiale și comerciale, parcuri (departe de arbori), mari bulevarde sau piețe cu trafic redus sau inexistent, spații deschise ...
  aplicarea programului de măsurări indicative pentru metale grele la locația propusă

## Slide 7: SURSE DATE ȘI INFORMAȚII
Google maps, OpenStreetMap: - hărți și imagini satelitare
Baza de date a RNMCA: - amplasarea stațiilor existente, datele de calitate a aerului obținute la stațiile RNMCA din zona Tulcea
- date meteo obținute la stația RNMCA din zona Tulcea
Inventare de emisii ANPM
Pagina web a Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea

## Slide 8: ZONA TULCEA SITUAȚIE EXISTENTĂ - INFORMAȚII GENERALE
Regim evaluare actual | SO2 | C6H6 | PM | NO2/NOx | CO | Pb | Cd | As | Ni
 | C |  | A | C |  |  |  |  | 
Regim gestionare II | Plan de menținere în procedură de elaborare/avizare |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9: ZONA TULCEA SITUAȚIE EXISTENTĂ
Sursa imaginii: baza de date RNMCA
Site CalitateAer, Secțiunea Evaluare/Hartă evaluare
Data preluării imaginii: august 2018
STAȚIE DE MONITORIZARE | Tip stație | Tip arie | Localitate și adresa
TL-1 | Trafic | Urbană | Tulcea, strada Isaccei FN. la cca 10 m de intersecția străzilor Isaccei, 1848 și Victoriei
TL-2 | Industrială | Suburbană | Tulcea, strada Prelungirea Taberei nr. 7 (în curtea SC Transport Public SA, la cca 1 km față de platforma industriala Tulcea Vest)
TL-3 | Trafic | Suburbană | Isaccea, Calea Măcin FN

## Slide 10: STAȚIA TL-1 Municipiul Tulcea

## Slide 11: STAȚIA TL-2 Municipiul Tulcea

## Slide 12: STAȚIA TL-3 Oraș Isaccea

## Slide 13: Analiza aspectelor relevante pentru criteriile urmărite
Pentru a respecta criteriul de amplasare la macroscară referitor la:
  evitarea măsurării unor micromedii din imediata vecinătate,
  reprezentativitatea pentru calitatea aerului pentru câţiva km2
  nivelul de poluare influenţat de contribuţiile integrate ale tuturor surselor din direcţia opusă vântului.
au fost analizate următoarele aspecte:
    1. Emisii – surse de emisii (toate cele trei categorii: fixe, de suprafață, liniare/mobile)
    2. Direcția vântului
    3. Dispersia emisiilor
    4. Niveluri evaluate PM10

## Slide 14
    Emisii
Emisii mai mari par a fi în partea/vecinătatea estică a Municipiului Tulcea

## Slide 15
    Emisii
    Port Tulcea
    Aport de până la 40 t/an la emisiile de PM10

## Slide 16
    Emisii
    Port Tulcea
    Aport între 200 și 441 t/an la emisiile de NOx

## Slide 17
    Emisii
    Port Tulcea
    Aport de între 2 și 3,5 t/an la emisiile de C6H6

## Slide 18
    Emisii
Emisii mai mari în perimetrul/aria intersecției Strada Isaccei, Strada 14 Noiembrie și Strada Păcii
Similar cu emisiile pentru PM2,5 și NOx

## Slide 19
    Emisii
Inventare de emisii - ANPM
Chart: Evoluția emisiilor (t/an) de PM10 pentru județul/zona Tulcea, perioada 2015 - 2019, din trafic rutier
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2015 | 30.0969 | 29.2295 | 29.9487 | 33.4398 | 26.995
Chart: Evoluția emisiilor (t/an) de PM10 pentru județul Tulcea, perioada 2015 - 2019, din trafic rutier, pe categorii de vehicule
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Autoturisme | 12.0041 | 10.7868 | 11.554 | 13.514 | 11.8863
Autoutilitare | 7.6351 | 6.5932 | 6.7056 | 7.4528 | 6.2291
Autovehicule grele incluzând şi autobuze | 10.3568 | 11.7365 | 11.5772 | 12.3234 | 8.8206
Motociclete şi motorete | 0.10078 | 0.1131 | 0.11186 | 0.14964 | 0.05907
Chart: Emisii de PM10 pentru județul Tulcea, 2018
| județ/zona Tulcea fără municipiul Tulcea | Municipiul Tulcea
 | 2600.9959 | 704.2641

Chart: Evoluția emisiilor (t/an) de PM10 pentru județul/zona Tulcea comparativ cu Municipiul Tulcea, perioada 2015 - 2018
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Zona Tulcea | 3519.699 | 3425.5328 | 3245.6177 | 3305.2601
Municipiul Tulcea | 974.9865 | 971.7969 | 837.1525 | 704.2641

## Slide 20
2014 - 2020
Viteza medie vânt 1,42 m/s
Frecvența calm 24,26%
Direcția predominantă: SSV
    2. Direcția predominantă a vântului
Pe baza datelor meteo achiziționate în perioada 2014 – 2020 la stația TL-2, referitoare la direcția și viteza vântului, se constată că direcția predominantă este SSV (frecvență 10,27%), urmată de direcția S (frecvență 9,75%) și SSE (frecvență 9,25%). Stația TL-2 este amplasată în partea de vest a Municipiului Tulcea.
    In general, direcțiile predominante ale vântului sunt SSV urmate de cele din sectorul S –SSE
    Viteze maxime din sector NV

## Slide 21
Valori mai mari în partea de nord a Municipiului Tulcea
    3 MODELARE PM10 – Dispersia emisiilor
Tulcea 22,0 – 23,5 µg/m3
Tulcea a 36 valoare 25,0 – 28,0 µg/m3

## Slide 22
    3 MODELARE PM2,5 – Dispersia emisiilor
Studiu Westagem la scară națională Concentrații medii anuale |  | 
PM10 | 22,0 | 23,5
PM2,5 | 18,5 | 20,0
Tulcea 18,5 – 20,0 µg/m3

## Slide 23
    4. Niveluri evaluate în zona de evaluare a calității aerului TULCEA
    TL -1 Determinări gravimetrice PM10
Evoluția numărului de zile cu concentrații medii raportate la VL, PIE și PSE, perioada 2018 - 2019
Evoluția concentrațiilor medii anuale raportate la VL, PSE și PIE, perioada 2018 - 2019
        Măsurare - Rezultate RNMCA
Chart: 
| 2019 | 2018
media anuala | 28.18 | 30.85
VL an | 40 | 40
PSE | 28 | 28
PIE | 20 | 20

## Slide 24
    4. Niveluri evaluate în zona de evaluare a calității aerului TULCEA
    TL -2 Determinări gravimetrice PM10
Evoluția numărului de zile cu concentrații medii raportate la VL, PIE și PSE, perioada 2017 - 2020
Evoluția concentrațiilor medii anuale raportate la VL, PSE și PIE, perioada 2017 - 2020
        Măsurare - Rezultate RNMCA
Chart: 
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017
media anuala | 20.8 | 25.19 | 21
VL an | 40 | 40 | 40 | 40
PSE | 28 | 28 | 28 | 28
PIE | 20 | 20 | 20 | 20
Chart: 
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017
nr. zile între PIE și PSE | 47 | 73 | 52
nr. zile >50 µg/m3 | 21 | 24 | 18
nr. zile mai mare de PSE | 49 | 61 | 40
35 depășiri pentru VL și PIE | 35 | 35 | 35 | 35

## Slide 25
    4. Niveluri evaluate în zona de evaluare a calității aerului TULCEA
    TL - 3 Determinări gravimetrice PM10
Evoluția numărului de zile cu concentrații medii raportate la VL, PIE și PSE, perioada 2017 - 2020
Evoluția concentrațiilor medii anuale raportate la VL, PSE și PIE, perioada 2018 - 2020
        Măsurare - Rezultate RNMCA
Chart: 
| 2020 | 2019 | 2018
media anuala | 20.8 | 25.19 | 21
VL an | 40 | 40 | 40
PSE | 28 | 28 | 28
PIE | 20 | 20 | 20
Chart: 
| 2020 | 2019 | 2018
nr. zile între PIE și PSE | 47 | 73 | 52
nr. zile >50 µg/m3 | 21 | 24 | 18
nr. zile mai mare de PSE | 49 | 61 | 40
35 depășiri pentru VL și PIE | 35 | 35 | 35

## Slide 26: Propunere A.N.P.M pentru amplasare stație Fond Urban Zona TULCEA/Municipiul Tulcea

## Slide 27
Stația RNMCA TL-2
2020
Direcțiile predominante predominante: SSE; SSV; SE; S (în general sector sudic)
Propunerile: NE, NNE, N (sector nord - nord estic).

## Slide 28
Zona TULCEA/Municipiul Tulcea
Zona TULCEA/Municipiul Tulcea/Aria analizată etapa 1

## Slide 29
Zona TULCEA/Municipiul Tulcea/Aria analizată etapa 2 și amplasamente propuse

## Slide 30
Amplasată într-o arie delimitată de: Strada 9 Mai (N); strada Banatului (S); Strada Walter (E); strada 14 Noiembrie (V).
Propunerea 1

## Slide 31
Propunerea 1
Amplasată într-o arie delimitată de: Strada 9 Mai (N); strada Banatului (S); Strada Walter (E); strada 14 Noiembrie (V).

## Slide 32
Propunerea 1
Amplasată într-o arie delimitată de: Strada 9 Mai (N); strada Banatului (S); Strada Walter (E); strada 14 Noiembrie (V).
Propunere documentată de APM Tulcea
Un dezavantaj este/poate fi existența unor spații de parcare.

## Slide 33
Propunerea 1
Coordonate orientative 45.179240, 28.805678

## Slide 34
Propunerea 1

## Slide 35
Amplasată într-o arie delimitată de: Strada Libertății (NV); strada Eroilor (SE); Strada Lupeni (NE); strada Troiței (SV).
Propunerea 2

## Slide 36
Amplasată într-o arie delimitată de: Strada Libertății (NV); strada Eroilor (SE); Strada Lupeni (NE); strada Troiței (SV).
Propunerea 2

## Slide 37
Propunerea 2
parcuri (departe de arbori)

## Slide 38
Sud
Est
Nord
Coordonate informative
45°10'27.5"N 28°47'31.5"E
Propunerea 2

## Slide 39
Amplasată într-o arie delimitată de: Strada Iuliu Maniu (N); strada Oițelor (S); Strada Ion Nenițescu (V); Strada Libertății (E). În acest perimetru se află Grădinița Dumbrava Minunată (dacă se poate în curtea grădiniței, adresa: Strada Libertății nr. 51).
Propunerea 3

## Slide 40
Amplasată într-o arie delimitată de: Strada Iuliu Maniu (N); strada Oițelor (S); Strada Ion Nenițescu (V); Strada Libertății (E). În acest perimetru se află Grădinița Dumbrava Minunată (dacă se poate în curtea grădiniței, adresa: Strada Libertății nr. 51).
Propunerea 3

## Slide 41
Propunerea 3
Coordonate orientative 45.17211396976789, 28.79093459811856

## Slide 42
Sud
Est
Nord
Propunerea 3

## Slide 43
Amplasată într-o arie delimitată de:
Strada Păcii (E);
Strada Dobrogeanu Gherea (N);
Strada Mică (S),
Strada Sublocotenent Corneliu Gavriloiu (V).
În acest perimetru este Parc Piața Nouă
- Intrare strada Păcii sau prin strada Sublocotenent Corneliu Gavriloiu
Propunerea rezervă
Coordonate orientative 45.1748168585202, 28.805126180407694

## Slide 44
Amplasată într-o arie delimitată de:
Strada Păcii (E); Strada Dobrogeanu Gherea (N); Strada Mică (S), Strada Sublocotenent Corneliu Gavriloiu (V).
În acest perimetru este Parc Piața Nouă. - Intrare strada Păcii sau prin strada Sublocotenent Corneliu Gavriloiu
Propunerea rezervă
Coordonate orientative 45.1748168585202, 28.805126180407694

## Slide 45
Propunerea rezervă
parcuri (departe de arbori)

## Slide 46
Propunerea rezervă
parcuri (departe de arbori)

## Slide 47
Strada Eroilor (probabil nr. 47)
Municipiul TULCEA
Strada 14 Noiembrie
Strada 9 Mai (N);
Strada Banatului (S);
Strada Walter (E);
strada 14 Noiembrie (V).
Propunerea 1
Propunerea 2
Propunerea
rezervă
Strada Libertății nr. 51
Propunerea 3
Strada Libertății (NV);
Strada Eroilor (SE);
Strada Lupeni (NE);
Strada Troiței (SV).
Strada Iuliu Maniu (N);
Strada Oițelor (S);
Strada Ion Nenițescu (V);
Strada Libertății (E).
Parc Piața Nouă
Strada Păcii (E);
Strada Dobrogeanu Gherea (N);
Strada Mică (S),
Strada Sublocotenent Corneliu Gavriloiu (V).
Coordonate orientative 45.179240
28.805678
Coordonate orientative 45°10'27.5"N
28°47'31.5"E
În acest perimetru se află Grădinița Dumbrava Minunată (dacă se poate în curtea grădiniței).
Coordonate orientative 45.1748168585202, 28.805126180407694
Coordonate orientative 45.17211396976789, 28.79093459811856

## Slide 48
Propunerea 1
Imagine de ansamblu
Arie circulară cu raza de 150 m (cu excepția propunerii 1)
Propunerea 2
Propunerea 3
Rezerva

## Slide 49
CRITERII DE AMPLASARE |  | Propunerea 1 | Propunerea 2 | Propunerea 3 | 
Gestionarea calității aerului (SA, evaluare, monitorizare) |  | Nu există PMCA |  |  | 
Source apportionment |  |  |  |  | 
calibrare model dispersie |  |  |  |  | 
validare model dispersie |  |  |  |  | 
monitorizare plan | PMCA |  |  |  | 
REZULTATE MĂSURĂRI INDICATIVE POIM |  |  |  |  | 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020