RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 15.06.2024, ora 08.00 – 16.06.2024, ora 08.00

#### SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 16.06.2024, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile Siretului şi Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului şi Bârladului, cursul mijlociu al Oltului şi cursurile inferioare ale râurilor: Vişeu, Iza, Someş, Crişul Negru, Jiu, Argeş, Ialomița, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Putna şi Buzău, unde au fost în creştere prin propagare.

Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice:  Vișeu, Iza, Tur, Someș, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Moldovei şi Bistriței, cursurile inferioare ale Trotuşului, Putnei, pe unii afluenți ai Prutului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Bârlad, pe cursul superior și mijlociu al Jijiei, pe unii afluenți din bazinul inferior al Jiului, din bazinul mijlociu si inferior Oltului, din bazinul superior al Argeșului și pe unele râuri din Dobrogea.

A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 51 din 14.06.2024, până la ora 09:00.

Debitele vor fi în scădere, exceptând cursul Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului şi Siretului şi cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Jiu, Argeş, Ialomița şi Bârlad, unde vor fi în creştere prin propagare.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15.06.2024 – 16.06.2024 a fost în creştere, având valoarea de 7500 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 mc/s).

În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creștere.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7700 m3/s).

În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere.

2. Situația meteorologică în intervalul 15.06.2024, ora 09.00 – 16.06.2024 ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Vremea s-a încălzit în cea mai mare parte a țării, astfel că valorile termice diurne s-au situat în general în jurul mediilor climatologice specifice acestei date. Pe parcursul zilei cerul a fost variabil la senin în regiunile vestice, iar în rest au fost înnorări temporare, însă doar izolat a plouat slab în deltă, în Munții Apuseni și în Carpații de Curbură. Noaptea cerul s-a degajat treptat în toată țara. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări în prima parte a intervalului în Dobrogea și local în Moldova, cu rafale în general de 45...55 km/h. Temperaturile maxime s-au situat între 21 de grade la Darabani și Întorsura Buzăului și 30 de grade la Calafat, Turnu Măgurele și Zimnicea, iar la ora 6 valorile termice se încadrau între 7 grade la Miercurea Ciuc și 20 de grade la Gura Portiței. Izolat în depresiuni s-a format ceață.

Observaţie: de ieri de la ora 06.00, au fost în vigoare 2 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, 1 emisă de  SRPV Constanța și 1 emisă de SRPV Bacău.

LA BUCUREŞTI

Vremea a fost frumoasă și s-a încălzit față de ziua precedentă. Cerul a fost variabil ziua, și mai mult senin noaptea, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 28 de   grade la Afumați și Băneasa și 29 de grade la Filaret, iar la ora 6 se înregistrau 17 grade la Afumați și Băneasa și 18 grade la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 16.06.2024, ora 09.00 – 17.06.2024, ora 09.00

ÎN ŢARĂ

Vremea va deveni călduroasă în sud-vest, sud și sud-est. Cerul va fi mai mult senin în regiunile sudice, iar în rest variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales spre seara și la începutul nopții, când vor fi averse însoțite de descărcări electrice, local în Crișana, Maramureș, pe arii restrânse în Transilvania și la munte și cu totul izolat în Banat și nordul Moldovei. Vor fi condiții de grindină, iar mai ales în extremitatea de nord-vest, cantitățile de apă vor depăși izolat 15...20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 32 de grade, iar cele minime între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade pe litoral.

LA BUCUREŞTI

Vremea va deveni călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 15...18 grade.

- CALITATEA APELOR

  - Pe fluviul Dunărea

Nu au fost evenimente deosebite

  - Pe râurile interioare

###### ABA- Siret – Bacău, Administrația Națională Apele Române revine cu informaţii suplimentare referitoare la producerea, în data de 14.06.2024, ora 16:00, unei poluări a râului Moldova cu amestec de ape menajere și ape pluviale, în zona municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, din cauza incapacității stației de epurare (ACET Câmpulung Moldovenesc) de a prelua debitul de apă. Cursurile de apă Moldova și Izvorul Alb prezintă turbiditate ridicată și debite crescute din cauza precipitațiilor abundente din ultima perioadă. S-au prelevat probe de apă din cinci secțiuni. În caz de precipitații, stația de epurare a municipiului Câmpulung Moldovenesc nu poate prelua debitele excedentare ce vin pe rețeaua de canalizare, surplusul fiind deversat prin căminul de avarie.

###### Natura substanţei poluante: ape uzate menajere neepurate în amestec cu ape pluviale (conform analizelor de calitate a apei de suprafaţă):

- 1. - ACET Campulung Moldovenesc - gura evacuare camin avarie statie de epurare:

pH               Ox. diz.       CCOCr       Amoniu              Fosf. total    Suspensii    Cond.     Ag supraf anionici

(unitati pH)  (mgO2/l)    (mgO2/l)    (mg N-NO2/l)       (mgN/l)        (mg/l)       (µmg/l)    (mg/l)

8,2                 -              86,98          0,076                 0,45             1060           279        <LOQ

- 2 - Paraul Izvorul Alb - Campulung Moldovenesc - amonte 50 m de caminul de avarie;

pH               Ox. diz.       CCOCr       Amoniu             Fosf. total    Suspensii    Cond.     Ag supraf anionici

(unitati pH)  (mgO2/l)    (mgO2/l)    (mg N-NO2/l)       (mgN/l)        (mg/l)       (µmg/l)    (mg/l)

8,3              9,45             82,19          0,059                 0,46              1108         277        <LOQ

- 3 - Paraul Izvorul Alb - Campulng Moldovenesc 100 m aval de camin de avarie statie epurare- 50 m amonte confluenta cu raul Moldova;

pH               Ox. diz.       CCOCr       Amoniu              Fosf. total    Suspensii    Cond.     Ag supraf anionici

(unitati pH)  (mgO2/l)    (mgO2/l)    (mg N-NO2/l)       (mgN/l)        (mg/l)       (µmg/l)    (mg/l)

8,2               9,53          80,19         0,052                   0,38              824           287       <LOQ

- 4. - Rau Moldova - Campulung Moldovenesc - 200 m amonte confluenta Parau Izvorul Alb;

pH               Ox. diz.       CCOCr       Amoniu              Fosf. total    Suspensii    Cond.     Ag supraf anionici

(unitati pH)  (mgO2/l)    (mgO2/l)    (mg N-NO2/l)       (mgN/l)        (mg/l)       (µmg/l)    	(mg/l)

8,0                8,92           121,3        0,079                  0,47             730          213           	<LOQ

- 5. - Campulung Moldovenesc -Rau Moldova - aval 300 m de confluența cu paraul Izvorul Alb și in amonte cu statia de epurare ACET Campulung Moldovenesc;

pH               Ox. diz.       CCOCr       Amoniu             Fosf. total    Suspensii    Cond.     Ag supraf anionici

(unitati pH)  (mgO2/l)    (mgO2/l)    (mg N-NO2/l)       (mgN/l)        (mg/l)       (µmg/l)    	(mg/l)

8,2                9,32            90,38        0,071                 0,42             716             244       	<LOQ

Conform rezultatelor analizelor pe probele de apă prelevate se observă următoarele:

-	Cursurile de apă Izvorul Alb și Moldova se încadrează în clasa a IV -a de calitate, clasă dată de indicatorul CCO-Cr; valorile la acest indicator sunt determinate de precipitațiile abundente și creșterile de debit ce au antrenat materia organică;

-	Clasa de calitate a cursului pârâul Izvorul Alb nu se modifică, acesta încadrându-se in clasa a IV -a atât în secțiunea amonte cât și în secțiunea aval de confluența cu evacuarea de ape uzate și pluviale din căminul de avarie al stației de epurare;

-	Râul Moldova nu-și modifică clasa de calitate, acesta încadrându-se în clasa a IV-a, atât în secțiunea amonte cât și aval de confluența cu pârâul Izvorul Alb;

-	Calitatea amestecului de ape uzate menajere și pluviale evacuate este aceeași cu a apelor pârâului Izvorul Alb.Aceasta demonstreză că există incluziuni de ape pluviale în rețeaua de canalizare.

-	Evacuarea de ape uzate neepurate și ape pluviale a fost stopată începând cu data de 14.06.2024 ora 18.30. Stația de epurare a mun Câmpulung Moldovenesc funcționează în parametri normali.

Având în vedere rezultatele buletinelor de analiză care demonstrează că emisarul pârâul Izvorul Alb cât și râul Moldova nu suferă modificări  ale clasei de calitate, poluarea nu se confirmă.

- precizăm că în Bazinul Superior al râului Moldova au existat precipitații abundente în ultima perioadă ce au determinat o creștere rapidă a debitelor râului Moldova și afluenților acestuia . Râul Moldova are în acest moment debitul de 16,5 mc/s la postul hidrometric Prisaca Dornei, față de 7,68 mc/s debitul mediu multianual.

  - Pe Marea Neagră

Nu au fost evenimente deosebite

###### CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate în data de 11.06.2024, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a  fost depășită staţiile de monitoring a calităţii aerului:

B-20, B-17, B-16 – mun. Bucureşti

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

- În domeniul solului şi vegetaţiei:

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt.

3. 	În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul 13.06.2024 – 14.06.2024 şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

4. În municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

5. Probleme de Alimentări cu apă:

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad:

Judeţul Botoşani:

- Se menţine situaţia de restricţii în alimentarea cu apă pentru piscicultură la folosinţa:

- S.C. Pirania S.R.L. Botosani - pepiniera piscicola Havarna, prin reducerea debitelor la  sursa r. Baseu - ac. Cal Alb corespunzator treptei a III-a de restrictii.

Judeţul Iaşi:

- Se mentine situatia de restrictii in alimentarea cu apa pentru piscicultura la folosintele:

* S.C. Noralex S.R.L. Iasi, S.C. Piscicola S.R.L. Iasi si S.C. CC & PES S.R.L. Iasi prin reducerea debitelor la sursa r. Miletin – ac.Halceni corespunzator treptei I de aplicare a restrictiilor.

* SC ACVACOM SRL Iasi prin reducerea debitelor la sursa r. Gurguiata – ac.Plopi  corespunzator treptei III de aplicare a restrictiilor.

* SC MIHPES SRL Iasi prin reducerea debitelor la sursa r. Valea Oii – ac. Sarca corespunzator treptei III de aplicare a restrictiilor.

* Se mentine situația de restricții în alimentarea cu apă la folosința:

* S.C. APAVITAL S.A.Iași prin reducerea debitelor de la 33.0 l/s la 26.0 l/s la sursa r. Bahlui – ac.Pârcovaci corespunzator treptei III de aplicare a restricțiilor.

Judeţul Vaslui:

- Se mentin prevederile „Planului de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare”, astfel:

* treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui din acumularea Solesti.

A.B.A. Argeş-Vedea: Judeţul Braşov:

S.G.A. Braşov informează că la Compania APA Braşov S.A. s-a anunţat începerea diminuării preluării de apă brută din Acumularea Săcele – pr.Târlung cu 450 l/s şi începerea compensării necesarului de apă din sursa subterană de rezervă - Front captare A.N.I.F. – zona Harman Prejmer (aplicare prevederi “Plan de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare”), conform adresei nr. 63056 din 21.12.2023 înregistrată la S.G.A. Brasov sub nr. 11485 din 21.12.2023.

Nu s-au impus restricţii de alimentare cu apă la populaţie.

-A.B.A. Jiu informează că începând cu data de 17.05.2022 a fost oprită alimentarea cu apă a Barajului Valea de Peşti din Priza Câmpu lui Neag (Buta, jud. Hunedoara), pentru efectuarea lucrărilor de înlocuire a conductei Buta-Baraj.

Notă: ABA Argeş-Vedea, informează că începând cu data de 20 mai 2024 la barajul Văcărești – de pe râul Dâmbovița, au fost demarate lucrările de decolmatare a frontului barajului, în vederea măririi capacității de tranzitare a debitelor mari prin șenalul de scurgere a apelor mari.

Aceste lucrări necesită scăderea controlată a nivelului în lacul de acumulare la 235.00 mdMN, începând cu data de 20 mai 2024 a fost oprită CHE Văcărești – r. Dâmbovița, fiind deschisă vana plană priza capitală pentru evacuarea unui debit de 5 mc/s.

În secțiunea NH Brezoaiele, debitul r. Dâmbovița va fi suplimentat cu 1.0 mc/s – derivația Mircea Vodă (Ilfov – Dâmbovița).

Pe perioada efectuării acestor manevre exista posibilitatea cresterii turbiditatii apei evacuata in aval de lacul de acumulare Vacaresti – r. Dambovita si tranzitata pana in sectiunea NH Brezoaiele.

Sistemul de Gospodarire a Apelor - SGA Ilfov-Bucuresti informeaza că la ora 00:11, 14.06.2024, agentul hidrotehnic de la nodul Grozavesti a sesizat o spartura in vana Dn400mm. In urma  constatarii s-a deschis vana Dn1000mm pentru scaderea nivelului in bief. Nodul s-a inundat aproximat 1m. La fata locului se incearca scoaterea apei din nod. Ulterior apa din nodul hidrotehnic s-a retras, urmand a se determina avarile survenite.

###### DIRECTIA COMUNICARE